## Slide 1
최종수정: 2020년 2월 18일
G-SEMS 시작하기 화면설계
Ver 0.98

## Slide 2
버전 | 개정 일자 | 개정 사유 | 개정 내역 | 작성자 | 확인ㆍ승인자
0.1 | 2019. 7. 15 | 최초 작성 | 최초 설계 | 신호용 | 
0.2 | 2019. 7. 31 | 1차수정 | 최초 후 배출량 및 측정자료 조회화면 설계 | 신호용 | 
0.3 | 2019. 8. 1 | 2차 수정 | 디자인변경(고차장님 의견 반영) | 신호용 | 
0.31 | 2019. 8. 2 | 3차 수정 | 내용작성 | 신호용 | 
0.32 | 2019. 8. 7 | 4차 수정 | 메뉴구성도 수정, 지도점검 내용 삭제 필요 | 신호용 | 
0.33 | 2019. 8. 21 | 5차 수정 | 굴뚝측정정보 측정이력조회 화면으로 이동, 굴뚝 배출량 산정화면 추가, 지도점검 메뉴삭제 | 신호용 | 
0.34 | 2019. 8. 26 | 6차 수정 | 확장정보 표출 최소화(확장정보는 상세정보 엑셀 저장할 시 표출 가능하게 화면적용) | 신호용 | 
0.35 | 2019.09.02 | 7차 수정 | 소장님 의견 | 신호용 | 
0.4 | 2019.09.04 | 8차 수정 | 소장님 의견 반영 및 확장정보 재표출, 검색조건 반영, DB 등록 절차 화면설계 | 신호용 | 
0.41 | 2019.09.18 | 9차 수정 | 소장님 의견 회의 | 신호용 | 
0.43 | 2019.09.24 | 10차 수정 | 소장님 의견 반영 | 신호용 | 
0.45 | 2019.09.25 | 11차 수정 | 조과장님 의견 회의 | 신호용 | 
0.46 | 2019.09.26 | 12차 수정 | 소장님 수정의견 반영 완료, 조과장님 의견 반영 | 신호용 | 
0.5 | 2019.09.27 | 13차 수정 | 메인화면, 시스템 관리, 사용자 관리 화면 설계시작 | 신호용 | 
0.56 | 2019.10.05 | 14차 수정 | 소장님 수정의견 반영 | 신호용 | 
0.6 | 2019.10.07 | 15차 수정 | 소장님 의견 |  | 
0.65 | 2019.10.08 | 16차 수정 | 소장님 의견 반영 | 신호용 | 
0.7 | 2019.10.11 | 17차 수정 | 개발자 미팅(수정의견 적용) | 신호용 | 
0.75 | 2019.10.11 |  | 소장님의견 |  | 
0.8 | 2019.10.11 | 18차 수정 | 소장님 의견반영 |  | 
0.85 | 2019.10.14 | 19차 수정 | 개발사 전송 | 신호용 | 
0.86 | 2019.11.14 | 20차 수정 | 디자인 작업 회의용(조희엽 과장님과 사전 회의) | 신호용 | 
0.88 | 2019.11.15 | 21차 | 디자인 의뢰 |  | 
0.89 | 2019.12.09 | 22차 | 게시판 기능 추가 | 신호용 | 
0.94 | 2020.02.11 | 25차 | 사업장 정보, 배출량 정보, 통계 기능 수정 및 추가 | 신호용 | 김재훈
0.95 | 2020.02.14 | 26차 | 나인에코 배출량 정보 적용 | 신호용 | 
0.98 | 2020.02.18 | 28차 | 배출량 정보(휘발성유기화합물질 세부물질 추가) | 신호용 | 

## Slide 3
<주요 제공 정보>
대표자
주소
종별
번호
측정일자
배출구번호
측정방법
대표 오염물질
메인 화면
추정 배출량 DB
사업장 목록
배출량 정보
<주요 제공 정보>
기본정보
배출구 정보
방지시설 정보
배출시설 정보
굴뚝측정 정보
연료사용량 정보
사업장 정보
조회 /수정
사업장 정보
굴뚝측정정보
사업장 목록
사업장 신규등록
기본정보 등록
배출구정보 등록
방지시설 등록
배출시설 등록
굴뚝측정 등록
연료사용량 등록
<주요 제공 정보>
상호명
대표자
주소
종별
번호
조사년도
오염물질
배출량
통계
통계분야
<주요 제공 정보>
종별 사업장 현황
업종별 사업장 현황
방지시설 통계
배출시설 통계
배출량 통계
게시판
자료실
관리자
접속통계
사업장 목록
회원관리
공지사항

## Slide 4
로그인 이용안내
아이디
패스워드
로그인
****
Main Home > 로그인 > 관리자용 로그인

## Slide 5
시군 |  | 사업장명 |  | 운영현황 | 
종별 |  |  |  |  | 
업종 |  |  |  | 기타 | 
번호 | 시군 | 사업장명 | 종별 | 주소 | 사업자 등록번호 | 업종 (1차) | 운영 현황 | 지역 구분 | 산업 단지명 | TMS 여부 | TMS 배출구수 | 수정
1 | 안산시 | (주)광명*기 | 3종 | 경기도 안산시 단원구 목내로 160 (목내동) | 126-81-***** | 제조업 | 운영중 | I지역 |  | Y | 2 | 수정
2 | 안산시 | 대덕*** 안산지점 | 3종 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 230 (목내동) | 126-86-***** | 제조업 | 운영중 | II지역 | 기타 분류외 공단 | N | - | 수정
3 | 안산시 | 유신***공업(주) | 3종 | 경기도 안산시 단원구 산단로67번길 150 (목내동) 목내동 456-6 | 126-85-***** | 제조업 | 운영중 | II지역 | 기타 분류외 공단 | N | - | 수정
4 | 안산시 | (주) **컴 | 2종 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 237 (목내동) 반월공단 14블럭 19호 | 126-85-***** | 제조업 | 운영중 | III지역 | 기타 분류외 공단 | Y | 3 | 수정
 | 안산시 | 진**업(주) | 2종 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 221-8 (목내동) 반월공단 14블럭 20호 | 126-81-***** | 제조업 | 운영중 | III지역 |  | Y | 4 | 수정
10 | 안산시 | 신***지(주) 반월 | 3종 | 경기도 안산시 단원구 목내로 29 (목내동) 490-2 | 124-81-***** | 제조업 | 운영중 |  |  | Y | 5 | 수정
검 색
엑 셀
* 밑줄 있는 사업장명을 마우스로 클릭하면, 사업장 기본정보로 이동합니다.
사업장 조회
Home > 사업장 정보
G-SEMS 의 사업장 수 # 건씩 표시
검색조건은 다중선택이 가능해야 함
사업장 목록은 기본 10줄씩 표출
현재 화면은 사업장 목록 화면임.
기본 메뉴는 사업장 정보, 배출량 정보, 정보 등록, 통계, 관리자 메뉴로 구성
사업장 정보 선택 시 사업장 목록 표출됨
검색 조건(다중 선택 가능해야 함) 가평시 / 고양시 / 과천시 등 31개 시군, 사업장명, 운영현황, 종별, 업종으로 구분이 되며 시군 선택 후 검색 버튼 클릭 시 해당 시군에 대한 사업장들이 하단 표에 표출됨
운영현황은 전체, 가동, 미가동, 휴업, 폐업으로 구분이 되며, 해당되는 항목 선택 후 검색 버튼 클릭 시 선택한 운영현황의 사업장들만 표출됨(‘가동’을 디폴트로)
종별은 전체, 1~5종 까지로 구분되며, 해당 종별 선택 후 검색 버튼 클릭 시 해당 종별 사업장만 아래 표에 표출됨
업종은 리스트 형태로 표출이 되며 업종 선택 후 검색 버튼 클릭 시 해당 업종만 표출됨
상위의 검색조건에 따라 사업장 목록이 표출되며, 표출되는 사업장 목록은 10줄로 함
검색 조건에 해당하는 사업장 건수 표출
‘페이지’ 표출
수정버튼 클릭 시 해당 사업장 정보를 수정 할수 있는 화면으로 전환됨
사업장 일반현황 목록
1
4
1종
2종
3종
4종
5종
업종 (1차)
###건
전체
7
5
가동
미가동
전체
6
3
2
8
9
10
휴업
TMS 대상
업종 (2차)
업종 (3차)
업종 (5차)
폐업
시군 선택
∧
∧
∧
∧
수 정
수정사항 테이블 컬럼중 대표자명 컬럼 삭제, 대표자명 컬럼위치에 종별 컬럼 이동

## Slide 6
Home > 사업장 정보
G-SEMS 의 사업장 수 # 건씩 표시
검색조건은 다중선택이 가능해야 함
사업장 목록은 기본 10줄씩 표출
현재 화면은 사업장 목록 화면임.
기본 메뉴는 사업장 정보, 배출량 정보, 정보 등록, 통계, 관리자 메뉴로 구성
사업장 정보 선택 시 사업장 목록 표출됨
검색 조건(다중 선택 가능해야 함) 가평시 / 고양시 / 과천시 등 31개 시군, 사업장명, 운영현황, 종별, 업종으로 구분이 되며 시군 선택 후 검색 버튼 클릭 시 해당 시군에 대한 사업장들이 하단 표에 표출됨
운영현황은 전체, 가동, 미가동, 휴업, 폐업으로 구분이 되며, 해당되는 항목 선택 후 검색 버튼 클릭 시 선택한 운영현황의 사업장들만 표출됨(‘가동’을 디폴트로)
종별은 전체, 1~5종 까지로 구분되며, 해당 종별 선택 후 검색 버튼 클릭 시 해당 종별 사업장만 아래 표에 표출됨
업종은 리스트 형태로 표출이 되며 업종 선택 후 검색 버튼 클릭 시 해당 업종만 표출됨
상위의 검색조건에 따라 사업장 목록이 표출되며, 표출되는 사업장 목록은 10줄로 함
검색 조건에 해당하는 사업장 건수 표출
‘페이지’ 표출
수정버튼 클릭 시 해당 사업장 정보를 수정 할수 있는 화면으로 전환됨
사업장 일반현황 목록
1
2
업종 (1차)
제조업
업종 (2차)
식료품 제조업
음료 제조업
담배 제조업
섬유제품 제조업 ; 의복 제외
의복 , 의복 액세서리 및 모피제품 제조업
가죽 , 가방 및 신발 제조업
목재 및 나무제품 제조업 ; 가구 제외
및 통신장비 제조업
의료 , 정밀 , 광학 기기 및 시계 제조업
전기장비 제조업
기타 기계 및 장비 제조업
자동차 및 트레일러 제조업
기타 운송장비 제조업
가구 제조업
기타 제품 제조업
산업용 기계 및 장비 수리업
업종 (3차)
업종 (5차)
제곡물 및 기타 식량작물 재배업
채소작물 재배업
화훼작물 재배업
종자 및 묘목 생산업
과실작물 재배업
음료용 및 향신용 작물 재배업
기타 작물 재배업
콩나물 재배업
채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업
기타 시설작물 재배업
젖소 사육업
육우 사육업
양돈업
양계업
기타 가금류 및 조류 사육업
말 및 양 사육업
그 외 기타 축산업
작물재배 및 축산 복합농업
작물재배 지원 서비스업
농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업
축산 관련 서비스업
수렵 및 관련 서비스업
임업용 종묘 생산업
육림업
벌목업
임산물 채취업
임업 관련 서비스업
원양 어업
연근해 어업
내수면 어업
해수면 양식 어업
내수면 양식 어업
수산물 부화 및 수산 종자 생산업
어업 관련 서비스업
석탄 광업
원유 및 천연가스 채굴업
철 광업
비철금속 광업
석회석 및 점토 광업
조업
작물 재배업
축산업
작물재배 및 축산 복합농업
작물재배 및 축산 관련 서비스업
수렵 및 관련 서비스업
임업
어로 어업
양식어업 및 어업관련 서비스업
석탄 광업
원유 및 천연가스 채굴업
철 광업
비철금속 광업
토사석 광업
기타 비금속광물 광업
광업 지원 서비스업
도축, 육류 가공 및 저장 처리업
수산물 가공 및 저장 처리업
과실, 채소 가공 및 저장 처리업
동물성 및 식물성 유지 제조업
낙농제품 및 식용 빙과류 제조업
곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업
기타 식품 제조업
동물용 사료 및 조제식품 제조업
알코올 음료 제조업
비알코올 음료 및 얼음 제조업
담배 제조업
방적 및 가공사 제조업
직물 직조 및 직물제품 제조업
편조 원단 제조업
업종코드 테이블 별도 추가(1차, 2차, 3차, 5차)
제조업 업종별 리스트 체계 예시

## Slide 7
현재 화면은 사업장 정보 수정 화면임. 디폴트는 사업장의 현재 정보로 함
사업장 명 ( )에 표출
테이블에는 선택한 사업장의 정보 DB가 각각의 속성항목에 표출이 되며 수정이 가능하도록 함
‘주소’는 시군구, 읍면동 리스트로 필수입력 후 나머지 주소는 도로명 혹은 지번주소로 텍스트 입력
‘사업자 등록번호’ 입력 시 글자수를 제한. (3글자, 2글자, 6글자)
‘종별’은 리스트형태로 1~5 표출
‘운영현황’ 리스트는 가동, 미가동, 휴업, 폐업 4가지로 구분됨
‘지역구분’도 리스트 형태로 표출. 디폴트는 현재 지역 구분.
현재의 업종이 디폴트 된 채로 리스트로 표출됨. *업종 리스트는 별도 첨부하도록 하겠음
‘취소’ 클릭 시 사업장 목록으로 돌아 감
‘적용’ 클릭 시 수정된 정보가 저장되며, 해당 사업장 목록에 반영됨
Home > 사업장 정보 > 해당사업장 수정 선택 >
사업장 정보 수정
사업장 기본정보
적용
취소
*사업장명 |  | *주소 |  |  | 
*대표자명 |  | *사업자 등록번호 |  | *허가번호 | 
*종별 |  | *운영현황 |  | 지역구분 | 
*업종 |  |  |  |  | 
산업단지명 |  | TMS배출구 코드 |  | TMS배출구 수 | 
***
**
******
제공단 2005-110호
***
가동
2종
II지역
광명*기
1
도로명주소 찾기 기능 추가
사업자등록번호 체계에서 벗어날 시 오류메세지
기능 표출
5
2
4
6
7
9
10
시군구
읍면동
경기도
II지역
56582
도로명 혹은 지번주소를 입력하세요
* 시군구, 읍면동은 필수입력 정보입니다.
6
* 항목은 필수입력 정보입니다.
업종 (1차)
업종 (2차)
업종 (3차)
업종 (5차)
3
업종 리스트 별도 첨부함
사업장 기본정보 수정 (광명전기)
8

## Slide 8
종별 선택
▼
1종
2종
3종
4종
5종
지역구분 선택
▼
I지역
II지역
III지역
운영현황 선택
▼
가동
미가동
휴업
폐업
7
8
9

## Slide 9
현재 화면은 사업장 기본정보 중 배출구탭 화면임.
사업장 목록에서 해당 사업장명을 클릭 시 화면전환되어 해당사업장 정보가 표출됨
( ) 에 해당 사업장명 표출됨.
테이블에는 선택한 사업장의 정보 DB가 각각의 속성항목에 표출이 되며, 사업장 기본정보는 상시 고정됨
등록일은 해당 DB의 ‘등록일’ 항목 정보가 고정으로 표출됨
테이블 하단 속성정보에 따라 100줄 이상의 정보가 있는 경우가 종종 있으므로 모든 화면에 스크롤기능이 포함됨, 첫화면은 배출구 탭 디폴트 표출
‘배출구’ 탭 하단에 1~5종 사 업장의 배출구 정보 중 공통된 항목의 정보가 테이블 형태로 표출이 됨
‘추가정보’, ‘수정’ 탭은 정보가 있는 1~3종일 경우에만 비활성화 버튼에서 활성화도 적용되도록 개발
숫자중 천단위 이상은 천단위 쉼표표시
‘엑셀’ 버튼 클릭 시 해당 사업장의 정보 전체가 .xlsx 형태로 저장됨
‘사업장 목록으로’ 클릭 시 사업장 정보 목록으로 돌아 감
‘수정’ 버튼 클릭 시 하단의 배출구 관련 정보를 수정할 수 있는 화면으로 전환됨
‘1~3종 추가정보 보기’ 버튼 클릭 시 추가정보가 하단으로 펼쳐짐
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 배출구 탭 선택
사업장 기본정보
수정
배출구 일련번호 | 배출구명 | 먼지발생량 (톤/년) | 질소산화물 발생량(톤/년) | 황산화물 발생량(톤/년) | 일 평균가동 시간 | 월 평균가동 일수 | 총 가동시간
1 | 굴뚝1 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | 24 | 2,379.37
2 | 굴뚝2 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | 24 | 2,379.37
3 | 굴뚝3 | 10.2 | 0 | 0 | 8 | 24 | 2,379.37
1~3종 추가 정보 보기 ∨
주소 | 경기도 안산시 단원구 목내로 160 (목내동) | 사업자 등록번호 | 136-825-***** | 허가번호 | 제공단 2005-110호
대표자명 | *** | 종별 | 1종 | 운영현황 | 가동
업종명(1차) | 제조업 | 업종명(2차) | 전기장비 제조업 | 업종명(3차) | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업
업종명(5차) | 배전반 및 전기자동 제어반 제조업 | 지역구분 | II지역 | 산업단지명 | 반월특수지역(안산신도시)[재생사업지구] 국가산업단지
TMS 코드 | 50582 | TMS배출구 수 | 6 |  | 
엑셀
← 사업장 목록으로
등록일: 2017.12.31
스크롤 배출구 속성명에서 고정됨
추가정보는 1~3종에만 적용됨
추가정보 유/무에 따라 별도 저장필요
사업장 기본정보는 상시 고정
7
추가정보 있는 엑셀시트, 없는 시트 구분해서 저장
4,5종 사업장일 경우 ‘추가정보’ 버튼은 비활성화
3
4
9
10
8
11
12
*추가정보는 1~3종에 대해서만 한함
1
사업장 기본정보 (광명전기)
2
5
배출구
방지시설
배출시설
연료사용량
굴뚝측정정보
6
뒺장
이어서
계속
배출구 추가정보
2

## Slide 10
현재 화면은 배출구 추가정보 상세보기 일반 레이어 화면임.
1~3종 추가정보 보기 버튼을 눌렀을 시 하단에 배출구 추가정보 상세테이블 표시되며, 1~3종 추가정보 접기로 변환됨 한번 더 누르면 추가정보 데이터테이블 접힘
사용자가 선택한 사업장명 표출
화면 상단에 배출구 추가정보 메시지 표출
배출구 공통정보를 포함한 추가정보가 한번에 표출됨(테이블 항목이 최대 80열 정도로 테이블 열에 여유가 있어야 함) 또한 열정보가 많을 시 좌우 스크롤 기능으로 드래그 하여 정보확인필요
정보가 대량일시 하단 스크롤 필요
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 배출구 탭 선택 > 추가정보 상세보기
사업장 기본정보
배출구 일련번호 | 배출구명 | 먼지발생량 (톤/년) | 질소산화물 발생량(톤/년) | 황산화물 발생량(톤/년) | 일 평균가동 시간 | 월 평균가동 일수 | 총 가동시간 | 공단 TMS 배출구 여부 | 배출구 종별 | 측정공 수량 | 배출구 높이(m) | 상부 배출구내경(m) | 측정공 위치의 배출구 내경(m) | 신설일자 | 가동개시일 | 폐쇄일자 | 분산배출구 | 분산배출구번호 | 분산방지시설번호 | 구분 | 위도 | 경도 | 먼지(TMS) | 질소산화물(TMS) | 황산화물 (TMS) | 염화수소 (TMS) | 불소화합물(TMS) | 암모니아 (TMS) | 일산화탄소(TMS) | 1월 시간 | 1월 일수 | 2월 시간 | 2월 일수 | ~ | 12월 일수 | 12월 일수
1 | 굴뚝1 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | 24 | 2,379.37 | Y | 1 | 5 | 45 | 3 | 3.59 | 2015/10/20 | 2015/10/20 | 0000/00/00 |  |  |  | 가동 | 37.252425 | 127.483923 |  | O |  |  |  |  |  | 190.6 | 20 | 206.6 | 20 | 22 | 180.6 | 20
2 | 굴뚝2 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | 24 | 2,379.37 |  | 5 | 1 | 12 | 0.4 | 0.4 | 0000/00/00 | 0000/00/00 | 0000/00/00 |  |  |  | 가동 | 37.314086 | 126.778401 |  |  |  |  |  |  |  | 190.6 | 20 | 206.6 | 20 | 22 | 180.6 | 20
3 | 굴뚝3 | 10.2 | 0 | 0 | 8 | 24 | 2,379.37 |  | 3 | 1 | 14.6 | 0.59 | 0.59 | 0000/00/00 | 0000/00/00 | 0000/00/00 |  |  |  | 가동 | 37.314043 | 126.778534 |  |  |  |  |  |  |  | 190.6 | 20 | 206.6 | 20 | 22 | 180.6 | 20
배출구 추가정보
2
3
‘엑셀’ 버튼 클릭 시 해당 사업장 기본 정보를 포함한 배출구 추가정보를 포함한 정보가 .xlsx 형태로 저장됨
4
1~3종 추가 정보 접기 ∧
1

## Slide 11
배출구 정보수정 (광명전기)
배출구 선택
적용
정보삭제 | 선택 | 배출구 일련번호 | 배출구 명칭
 |  | 1 | 굴뚝1
 |  | 2 | 굴뚝2
 |  | 3 | 
배출구 추가
삭제
삭제
삭제
3
사업장 종별 1~3종일 경우
1
2
배출구추가 예시
5
6
현재 화면은 1~3종 사업장 배출구정보 수정 화면임.
화면 상단에 사업장 명 표출
기존 사업장에 등록 되어있는 배출구 정보의 배출구 일련번호와 배출구명이 테이블로 표출이 됨 (테이블 최대5행 고정으로 표출되며 초과시 스크롤 활용)
수정 대상 배출구 버튼 선택 정보임
배출구의 추가가 필요할 시 ‘배출구 추가’ 버튼을 클릭하면 가장 하단의 배출구 일련번호 다음 숫자로 자동 카운트 되어 배출구 일련번호가 부여됨
배출구 추가 예시 화면이며 배출구 일련번호는 자동카운트 되어 숫자 부여되고 배출구명은 텍스트로 작성할 수 있어야함
‘적용’버튼 클릭 시 해당 배출구의 전체 정보가 1~3종 사업장의 배출구 수정화면에 표출이 됨
선택된 배출구 정보값이 표출된 상태임
배출구 유형은 리스트 형태로 표출
신설일자, 폐쇄일자, 가동개시일은 달력버튼 클릭하면 별도의 달력화면 표출하여 날짜 선택되게 함
먼지, 질소산화물, 황산화물은 숫자만 입력가능해야 하며, 소수점 2째 자리까지 입력 가능함. 숫자를 적지 않을 시 오류메시지 표출
해당 범위중 배출구 종선택을 제외한 나머지 값 전부 숫자만 입력 가능함, 해당케이스 벗어날 시 오류메세지 표출됨
배출구 종 리스트 형태로 표출
‘총 가동시간’ 입력된 가동시간 자동 합산 필요
‘취소’버튼 클릭 시 화면 닫히며 사업장 기본정보로 돌아 감
‘등록’버튼 클릭 시 수정된 정보가 저장되어 반영되고 사업장 기본정보로 돌아 감
수정팝업 화면 필요함(텍스트 혹은 영상 화면)
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 배출구 탭 선택 > 수정
불러온 배출구 DB가 수정화면에 적재적소에 배치되어야 함, 자동 카운트 부여 필요
사업장 종별에 따라 입력화면이 다르게 표출되어야 하며 입력정보도 다름
배출구 정보
등록
취소
배출구 유형 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
배출구 일련번호 |  |  |  |  |  |  |  |  | 배출구 명칭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TMS 배출구번호 |  |  |  |  |  |  |  |  | TMS 배출구명 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
허가증상 배출구번호 |  |  |  |  |  |  |  |  | 허가증상 배출구명 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
신설일자 |  |  |  |  |  |  |  |  | 폐쇄일자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
가동개시일 |  |  |  |  |  |  |  |  | 배출구 위치(위도,경도) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
오염물질 발생량 | 먼지 |  | (톤/년) |  |  |  |  | 질소산화물 |  | (톤/년) |  |  |  |  | 황산화물 |  |  | (톤/년) |  |  |  | 
배출구 종별 |  |  |  |  | 측정공 수량 |  |  |  | 개 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
배출구 높이 | m |  |  |  | 상부배출구 내경 |  |  |  | m |  |  |  | 측정공위치 배출구 내경 |  |  |  |  |  | m |  |  | 
월 |  | 1월 |  | 2월 |  | 3월 | 4월 |  | 5월 |  | 6월 | 7월 |  | 8월 |  | 9월 | 10월 |  |  |  | 11월 | 12월
가동시간 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
가동일수 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
총 가동시간 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
유형 선택
▼
선택
▼
7
11
*총 가동시간은 입력된 가동시간이 자동 합산됩니다.
13
14
8
9
11
10
12
숫자만 입력 가능합니다.
사유:
4
1
굴뚝1
15
수정 방법
위도:
경도:
수정
수정방법 팝업 화면 필요 (영상 혹은 텍스트)
16
16
10

## Slide 12
현재 화면은 1~3종 사업장 배출구정보 수정 화면의 리스트 목록임
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 배출구 탭 선택 > 수정
사업장 기본정보
유형 선택
▼
원형배출구
사각배출구
배출구 없음
기타배출구
방지시설 면제
TMS 부착배출구
종별 선택
▼
1종
2종
3종
4종
5종
15
10

## Slide 13
현재 화면은 4~5종 사업장 배출구정보 수정 화면임.
화면 상단에 사업장 명 표출
기존 사업장에 등록 되어있는 배출구 정보의 배출구 일련번호와 배출구명이 테이블로 표출이 됨 (테이블 최대5행 고정으로 표출되며 초과시 스크롤 활용)
수정 하기 위한 배출구 버튼 선택 정보임
배출구의 추가가 필요할 시 ‘배출구 추가’ 버튼을 클릭하면 가장 하단의 배출구 일련번호 다음 숫자로 자동 카운트 되어 배출구 일련번호가 부여됨
배출구 추가 예시 화면이며 배출구 일련번호는 자동카운트 되어 숫자 부여되고 배출구명은 텍스트로 작성할 수 있어야함
‘적용’버튼 클릭 시 해당 배출구의 전체 정보가 1~3종 혹은 4,5종의 각각의 배출구 수정화면에 표출이 됨
배출구 일련번호, 배출구명은 조회버튼을 통해 불러온 정보 고정 값으로 수정 불가
해당 범위 중 배출구 종선택을 제외한 나머지 값 전부 숫자만 입력 가능함, 해당케이스 벗어날 시 오류메세지 표출됨
‘취소’버튼 클릭 시 화면 닫히며 사업장 기본정보로 돌아 감
‘등록’버튼 클릭 시 수정된 정보가 저장되어 반영되고 사업장 기본정보로 돌아 감
수정팝업 화면 필요함(텍스트 혹은 영상 화면)
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 배출구 탭 선택 > 수정
사업장 기본정보
수정
배출구 일련번호 |  |  | 배출구 명 |  | 
먼지발생량 (톤/년) |  | 질소산화물 발생량(톤/년) |  | 황산화물 발생량(톤/년) | 
일 평균가동 시간 |  | 월 평균가동 일수 |  | 연간 총가동시간 *일평균 가동시간 × 월 가동시간 x 12 | 
등록
취소
불러온 배출구 DB가 수정화면에 적재적소에 배치되어야 함, 자동 카운트 부여 필요
사업장 종별에 따라 입력화면이 다르게 표출되어야 하며 입력정보도 다름
숫자만 입력 가능합니다.
사유:
7
배출구 정보
배출구 정보수정 (광명전기)
1
8
9
10
사업장 종별 4,5종일 경우
배출구 선택
적용
정보삭제 | 선택 | 배출구 일련번호 | 배출구 명칭
 |  | 1 | 굴뚝1
 |  | 2 | 굴뚝2
 |  | 3 | 
배출구 추가
삭제
삭제
삭제
4
2
5
6
1
굴뚝1
수정 방법
3
배출구추가 예시
수정방법 팝업 화면 필요 (영상 혹은 텍스트)
11
11
8

## Slide 14
현재 화면은 방지시설정보 화면임.
‘방지시설’ 탭 클릭 시 하단에 방지시설 정보의 테이블이 표출됨
‘방지시설’ 탭 하단에 1~5종 사업장의 배출구 정보 중 공통된 항목의 정보가 테이블 형태로 표출이 됨
해당 사업장에 대한 전체 방지시설의 일련번호가 자동 부여됨
각각의 배출구를 기준으로 한 방지시설 일련번호임
‘추가정보 상세보기’ 버튼 클릭 시 공통항목을 제외한 추가정보가 별도의 일반 레이어 형태로 표출이 됨
‘수정’ 버튼 클릭 시 하단의 방지시설 관련 정보를 수정할 수 있는 화면으로 전환됨
‘엑셀’ 버튼 클릭 시 해당 사업장의 정보 전체가 .xlsx 형태로 저장됨
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 방지시설 탭 선택
사업장 기본정보
배출구 일련번호 | 배출구명 | 방지시설 일련번호 | 방지시설 번호 | 방지시설 코드명 | 설계용량 | 단위
1 | 굴뚝1 | 1 | 1 | 분사식 세정시설 | 6000 | ㎥/hr
2 | 굴뚝2 | 2 | 1 | 흡수탑시설 | 6000 | ㎥/hr
3 | 굴뚝3 | 3 | 1 | 여과집진시설 | 21600 | ㎥/hr
수정
엑셀
← 사업장 목록으로
등록일: 2017.12.31
주소 | 경기도 안산시 단원구 목내로 160 (목내동) | 사업자 등록번호 | 136-825-***** | 허가번호 | 제공단 2005-110호
대표자명 | *** | 종별 | 1종 | 운영현황 | 가동
업종명(1차) | 제조업 | 업종명(2차) | 전기장비 제조업 | 업종명(3차) | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업
업종명(5차) | 배전반 및 전기자동 제어반 제조업 | 지역구분 | II지역 | 산업단지명 | 반월특수지역(안산신도시)[재생사업지구] 국가산업단지
TMS 코드 | 50582 | TMS 배출구 수 | 6 |  | 
2
6
7
3
4
사업장 기본정보 (광명전기)
배출구
방지시설
배출시설
연료사용량
굴뚝측정정보
1
1~3종 추가 정보 보기 ∨
5
방지시설 추가정보

## Slide 15
현재 화면은 방지시설 정보 상세보기 레이어 화면임.
1~3종 추가정보 보기 버튼을 눌렀을 시 하단에 배출구 추가정보 상세테이블 표시되며, 1~3종 추가정보 접기로 변환됨 한번 더 누르면 추가정보 데이터테이블 접힘
방지시설 공통정보를 포함한 추가정보가 한번에 표출됨(테이블 항목이 최대 80열 정도로 테이블 열에 여유가 있어야 함) 또한 열정보가 많을 시 좌우 스크롤 기능으로 드래그 하여 정보확인필요
테이블 속성항목에서 스크롤 고정
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 방지시설 탭 선택 > 추가정보 상세보기
사업장 기본정보
배출구 일련번호 | 배출구명 | 방지시설 일련번호 | 방지시설 번호 | 방지시설 코드명 | 설계용량 | 단위 | 사내고유번호 | 처리물질1 | 처리물질2 | 처리물질3 | 설계효율(%) | 실제효율(%) | 설치년도 | 설치비(백만원) | 상위방지시설번호 | 적산전력계 | 신설일자 | 가동개시일 | 폐쇄일자 | 분산배출구 | 분산배출구번호 | 분산방지시설 | 분산배출시설 | 구분
1 | 굴뚝1 | 1 | 1 | 분사식 세정시설 | 6000 | ㎥/hr | 1-2 | 먼지 | 황산화물 |  | 80 | 80 | 2004 | 30 | 1 | 부착 | 0000/00/00 | 0000/00/00 | 0000/00/00 |  |  |  |  | 가동
2 | 굴뚝2 | 2 | 1 | 흡수탑시설 | 6000 | ㎥/hr | 1-2 | 먼지 | 황산화물 |  | 80 | 80 | 2004 | 30 | 1 | 부착 | 0000/00/00 | 0000/00/00 | 0000/00/00 |  |  |  |  | 가동
3 | 굴뚝3 | 3 | 1 | 여과집진시설 | 21600 | ㎥/hr | 1-2 | 먼지 | 황산화물 |  | 80 | 80 | 2004 | 30 | 1 | 부착 | 0000/00/00 | 0000/00/00 | 0000/00/00 |  |  |  |  | 가동
2
3
방지시설 추가정보
1~3종 추가 정보 접기 ∧
1

## Slide 16
현재 화면은 1~3종 사업장 방지시설정보 수정 화면임.
방지시설 정보 수정 텍스트 표출
기존 사업장에 등록 되어있는 방지시설 정보의 배출구 정보, 방지시설 정보가 테이블로 표출이 됨 (테이블 최대5행 고정으로 표출되며 초과시 스크롤 활용)
배출구 1:다수의 방지시설 형태의 경우 방지시설추가가 필요할 시 배출구 번호 리스트를 선택하여 추가를 원하는 배출구 번호를 선택함
해당된 배출구의 배출구명이 자동 표출됨
‘시설추가’ 버튼 선택 시 입력한 정보가 해당 배출구 행 하단에 생성 됨
방지시설명 텍스트로 입력
방지시설 일련번호 자동 부여됨. ‘사업장 전체의 방지시설 일련번호임
방지시설 번호 자동 부여됨 각각의 배출구를 기준으로 한 일련번호임 ex)배출구의 번호가 다를시 방지시설 번호는 1부터 새로 시작함
‘적용’버튼 클릭 시해당 방지시설의 전체 정보가 각각의 방지시설 수정화면에 표출이 됨
배출구 일련번호, 배출구명, 방지시설 일련번호, 방지시설명은 조회버튼을 통해 불러온 정보인 고정 값으로 수정 불가
방지시설 코드명 리스트 형태로 표출됨
처리물질 물질 리스트로 선택하며, 3가지 물질 선택함
해당범위의 값은 전부 숫자만 입력 가능함, 해당케이스 벗어날 시 오류메세지 표출됨
적산 전력계 부착 유무 리스트
‘취소’버튼 클릭 시 화면전환되어 사업장 기본정보로 돌아 감
‘등록’버튼 클릭 시 수정된 정보가 저장되어 반영되고 사업장 기본정보로 돌아 감
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 방지시설 탭 선택 > 수정
사업장 기본정보
방지시설 정보
배출구 일련번호 |  | 배출구 명 | 
방지시설 번호 |  | 방지시설명 |  | 사내고유번호 | 
방지시설 코드명 |  | 신설일자 |  | 폐쇄일자 | 
가동개시일 |  | 처리물질 |  |  | 
처리용량(설계) | m3/hr |  | 처리용량(실제) | m3/hr | 
처리효율(설계) | % |  | 처리효율(실제) | % | 
설치연도 |  |  | 설치비 | 백만원 | 
설치위치 |  |  | 적산전력계 부착유무 |  | 
선택
▼
코드명 선택
물질 선택
▼
물질 선택
▼
물질 선택
▼
▼
등록
취소
숫자만 입력 가능합니다.
사유:
*1~3종과, 4~5종 사업장의 입력방식이 다릅니다.
16
15
방지시설 정보 수정 (광명전기)
정보삭제 | 선택 | 배출구 일련번호 | 배출구명 | 방지시설 일련번호 | 방지시설 번호 | 방지시설 명
 |  | 1 | 굴뚝1 | 1 | 1 | 세정집진시설
 |  | 1 | 굴뚝1 | 2 | 2 | 
 |  | 2 | 굴뚝3 | 3 | 1 | 흡착에의한여과시설
 |  | 3 | 굴뚝3 | 4 | 1 | 여과집진시설
삭제
삭제
삭제
삭제
시설 추가
1
배출구 번호
배출구 명
▼
3
8
6
적용
방지시설 선택
2
9
10
11
12
12
12
13
14
적용될 시 선택한 방지시설 DB가 수정화면에 적재적소에 배치되어야 함, 자동 카운트 부여 필요
*방지시설 추가 시 연결된 배출구를 먼저 선택
1
굴뚝1
1
세정집진시설
수정 방법
4
5
7
▼
17
13
사업장 종별 1~3종일 경우
수정

## Slide 17
현재 화면은 방지시설관련 리스트 정보화면임.
Home > 사업장 정보 > 해당사업장 선택 > 방지시설 메뉴 선택
사업장 기본정보
POLCODE | POLNAME
01 | 카드뮴화합물
02 | 시안화수소
03 | 납화합물
04 | 폴리염화비페닐
05 | 크롬화합물
06 | 비소화합물
07 | 수은화합물
08 | 프로필렌옥사이드
09 | 염소
10 | 불소화합물
11 | 석면
12 | 니켈 및 그 화합물
13 | 염화비닐
14 | 다이옥신
15 | 페놀화합물
16 | 베릴륨 및 그 화합물
17 | 벤젠
18 | 사염화탄소
19 | 이황화메틸
20 | 아닐린
21 | 클로로포름
22 | 포름알데히드
23 | 아세트알데히드
24 | 벤지딘
25 | 1-3부타디엔
26 | 먼지
27 | 일산화탄소
28 | 질소산화물
29 | 황산화물
30 | 탄화수소(THC)
31 | 브롬화합물
32 | 알루미늄 및 그 화합물
33 | 바나듐 및 그 화합물
34 | 망간화합물
35 | 철 및 그 화합물
36 | 아연화합물
37 | 셀렌 및 그 화합물
38 | 안티몬 및 그 화합물
39 | 주석 및 그 화합물
40 | 텔루륨 및 그 화합물
41 | 바륨 및 그 화합물
42 | 암모니아
43 | 황화수소
44 | 황화메틸
45 | 메르캅탄류
46 | 아민류
47 | 이황화탄소
48 | 인 및 그 화합물
49 | 붕소화합물
50 | 스틸렌
51 | 아크롤레인
52 | 구리화합물
53 | 기타 악취물질
54 | 염화수소
55 | 총탄화수소
56 | 비산먼지
57 | 기타
58 | 이산화탄소(CO2)
59 | 일산화이질소
60 | 메탄
61 | 에틸렌옥사이드
62 | 디클로로메탄
63 | 테트라클로로에틸렌
64 | 1,2-디클로로에탄
65 | 에틸벤젠
66 | 트리클로로에틸렌
67 | 아크릴로니트릴
68 | 히드라진
69 | 다환 방향족 탄화수소류
APRVCODE | APRVNAME
01 | 중력집진시설
02 | 관성력집진시설
03 | 원심력집진시설
04 | 음파집진시설
05 | 건식 전기집진시설
06 | 습식 전기집진시설
07 | 여과집진시설
08 | 원심력세정시설
09 | 분사식 세정시설
10 | 벤츄리 세정시설
11 | 분무탑시설
12 | 흡수탑시설
13 | 미스트제거시설
14 | 흡착기시설
15 | 배출구연소시설
16 | 재연소시설
17 | 선택적촉매환원(SCR)
18 | 축열식촉매산화(RCO)
19 | 기타촉매반응시설
20 | 응축기
21 | 오존산화시설
22 | 습식
23 | 건식
24 | 반건식
25 | 황산설비
26 | 토양미생물을 이용한 처리시설
27 | 탈질시설
28 | 자화식 연소보조장치
29 | 유화식 연소보조장치
30 | 연소조건조절
31 | 기타
32 | 면제시설
33 | 선택적비촉매환원(SNCR)
34 | 축열식산화(RTO)
35 | Bio Filter
36 | 저녹스(NOx)버너
37 | 습식탈황시설(WFGO)
38 | 건식탈황시설(DFGO)
39 | 반건식탈황시설
물질 선택
▼
코드명 선택
▼
부착 선택
▼
부착
부착제외
11
12
14
설치년도
▼
1970
1971
1973
….
2025
17

## Slide 18
현재 화면은 4,5종 사업장 방지시설정보 수정 화면임.
방지시설 정보 수정 텍스트 표출
기존 사업장에 등록 되어있는 방지시설 정보의 배출구 정보, 방지시설 정보가 테이블로 표출이 됨 (테이블 최대5행 고정으로 표출되며 초과시 스크롤 활용)
배출구 1:다수의 방지시설 형태의 경우 방지시설추가가 필요할 시 배출구 번호 리스트를 선택하여 추가를 원하는 배출구 번호를 선택함
해당된 배출구의 배출구명이 자동 표출됨
‘시설추가’ 버튼 선택 시 입력한 정보가 해당 배출구 행 하단에 생성 됨
방지시설명 텍스트로 입력
방지시설 일련번호 자동 부여됨. ‘사업장 전체의 방지시설 일련번호임
방지시설 번호 자동 부여됨 각각의 배출구를 기준으로 한 일련번호임 ex)배출구의 번호가 다를 시 방지시설 번호는 1부터 새로 시작함
‘적용’버튼 클릭 시해당 방지시설의 전체 정보가 각각의 방지시설 수정화면에 표출이 됨
배출구 일련번호, 배출구명, 방지시설 번호, 방지시설명은 조회버튼을 통해 불러온 정보의 고정 값으로 수정 불가
방지시설 코드명 리스트 형태로 표출되며 해당 코드명에 맞는 방지시설 선택필요
설계용량과, 실제용량 값을 작성하며 해당 값은 숫자만 입력가능, 숫자 외에 텍스트 입력 시 오류 메시지 표출 됨
‘취소’버튼 클릭 시 화면전환되어 사업장 기본정보로 돌아 감
‘등록’버튼 클릭 시 수정된 정보가 저장되어 반영되고 사업장 기본정보로 돌아 감
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 방지시설 탭 선택 > 수정
사업장 기본정보
배출구 일련번호 |  | 배출구 명 | 
방지시설 번호 |  | 방지시설 명 | 
설계용량 | m3/hr | 실제용량 | m3/hr
등록
취소
숫자만 입력 가능합니다.
사유:
코드명 선택
▼
*1~3종과, 4~5종 사업장의 입력방식이 다릅니다.
방지시설 정보 수정 (광명전기)
방지시설 삭제 | 선택 | 배출구 일련번호 | 배출구명 | 방지시설 일련번호 | 방지시설 번호 | 방지시설 명
 |  | 1 | 굴뚝1 | 1 | 1 | 세정집진시설
 |  | 1 | 굴뚝1 | 2 | 2 | 
 |  | 2 | 굴뚝3 | 3 | 1 | 흡착에의한여과시설
 |  | 3 | 굴뚝3 | 4 | 1 | 여과집진시설
삭제
삭제
삭제
방지시설 추가
예시
삭제
시설추가
1
배출구 번호 선택
배출구 명
▼
8
7
적용
방지시설 선택
2
9
방지시설 정보
10
11
12
13
14
적용될 시 선택한 방지시설 DB가 수정화면에 적재적소에 배치되어야 함, 자동 카운트 부여 필요
*방지시설 추가 시 연결된 배출구를 먼저 선택
1
굴뚝1
1
세정집진시설
수정 방법
3
4
5
6
12
수정
사업장 종별 4,5종일 경우

## Slide 19
현재 화면은 방지시설관련 리스트 정보화면임.
Home > 사업장 정보 > 해당사업장 선택 > 방지시설 메뉴 선택
사업장 기본정보
APRVCODE | APRVNAME
01 | 중력집진시설
02 | 관성력집진시설
03 | 원심력집진시설
04 | 음파집진시설
05 | 건식 전기집진시설
06 | 습식 전기집진시설
07 | 여과집진시설
08 | 원심력세정시설
09 | 분사식 세정시설
10 | 벤츄리 세정시설
11 | 분무탑시설
12 | 흡수탑시설
13 | 미스트제거시설
14 | 흡착기시설
15 | 배출구연소시설
16 | 재연소시설
17 | 선택적촉매환원(SCR)
18 | 축열식촉매산화(RCO)
19 | 기타촉매반응시설
20 | 응축기
21 | 오존산화시설
22 | 습식
23 | 건식
24 | 반건식
25 | 황산설비
26 | 토양미생물을 이용한 처리시설
27 | 탈질시설
28 | 자화식 연소보조장치
29 | 유화식 연소보조장치
30 | 연소조건조절
31 | 기타
32 | 면제시설
33 | 선택적비촉매환원(SNCR)
34 | 축열식산화(RTO)
35 | Bio Filter
36 | 저녹스(NOx)버너
37 | 습식탈황시설(WFGO)
38 | 건식탈황시설(DFGO)
39 | 반건식탈황시설
코드명 선택
▼
11
APRVNAME
중력집진시설
관성력집진시설
코드명 선택
▼

## Slide 20
현재 화면은 배출시설정보 화면임.
‘배출시설’ 탭 클릭 시 하단에 배출시설 정보의 테이블이 표출됨
‘배출시설’ 탭 하단에 1~5종 사업장의 배출구 정보 중 공통된 항목의 정보가 테이블 형태로 표출이 됨
해당 사업장에 대한 전체 배출시설의 일련번호가 자동 부여됨
각각의 방지시설을 기준으로 한 배출시설 일련번호임
‘수정’ 버튼 클릭 시 하단의 배출시설 관련 정보를 수정할 수 있는 화면으로 전환됨
‘엑셀’ 버튼 클릭 시 해당 사업장의 정보 전체가 .xlsx 형태로 저장됨
‘1~3종 추가정보 보기’ 버튼 클릭 시 추가정보가 하단으로 펼쳐짐
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 배출시설 탭 클릭
사업장 기본정보
배출구 번호 | 배출구 명 | 방지시설 번호 | 방지 시설명 | 배출시설 일련번호 | 배출시설 번호 | 배출 시설명 | 배출시설 대분류 | 배출시설 중분류 | 배출시설 소분류 | 연소시설설계용량 | 연소시설설계용량단위 | 설치년도
1 | 굴뚝1 | 1 | 세정식집진시설 | 1 | 1 | 탈지시설 | 공정 | 1차 금속** | 탈지시설 | 0 |  | 
2 | 굴뚝2 | 1 | 흡착에의한시설 | 2 | 1 | 건조시설 | 공정 | 금속가공제품·** | 금속 또는 ** 건조시설 | 0 |  | 
3 | 굴뚝3 | 1 | 여과식집진시설 | 3 | 1 | 도장시설 | 공정 | 금속가공제품·** | 도장시설 | 0 |  | 
수정
엑셀
← 사업장 목록으로
등록일: 2017.12.31
주소 | 경기도 안산시 단원구 목내로 160 (목내동) | 사업자 등록번호 | 136-825-***** | 허가번호 | 제공단 2005-110호
대표자명 | *** | 종별 | 1종 | 운영현황 | 가동
업종명(1차) | 제조업 | 업종명(2차) | 전기장비 제조업 | 업종명(3차) | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업
업종명(5차) | 배전반 및 전기자동 제어반 제조업 | 지역구분 | II지역 | 산업단지명 | 반월특수지역(안산신도시)[재생사업지구] 국가산업단지
TMS 코드 | 50582 | TMS배출구수 | 6 |  | 
2
4
6
3
5
사업장 기본정보 (광명전기)
배출구
방지시설
배출시설
연료사용량
굴뚝측정정보
1
1~3종 추가 정보 보기 ∨
7
배출시설 추가정보

## Slide 21
현재 화면은 배출시설 정보 상세보기 일반 레이어화면임.
1~3종 추가정보 보기 버튼을 눌렀을 시 하단에 배출구 추가정보 상세테이블 표시되며, 1~3종 추가정보 접기로 변환됨 한번 더 누르면 추가정보 데이터테이블 접힘
배출시설 공통정보를 포함한 추가정보가 한번에 표출됨(테이블 항목이 최대 80열 정도로 테이블 열에 여유가 있어야 함) 또한 열정보가 많을 시 좌우 스크롤 기능으로 드래그 하여 정보확인필요
테이블 속성항목에서 스크롤 고정
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 배출시설 탭 선택 > 추가정보 상세보기
사업장 기본정보
배출구 번호 | 배출구 명 | 방지시설 번호 | 방지 시설명 | 배출시설 일련번호 | 배출시설 번호 | 배출 시설명 | 배출시설 대분류 | 배출시설 중분류 | 배출시설 소분류 | 연소시설설계용량 | 연소시설설계용량단위 | 설치년도 | 배출가스발생량(S㎥/hr) | 보일러 효율(%) | 보일러 용도 | 버너 제작사 | 버너 종류 | 설치년도 | 소각로 형식 | 소각시설종류 | 소각물질종류 | 폐열사용 | 로내온도(℃) | 공정명 | 생산품 | 공정설계용량 | 공정설계용량 단위 | 저장물질 | 저장용량 | 저장용량단위 | 평균저장량 | 평균저장량 단위 | 가동 개시일자 | 폐쇄일자 | 구분
1 | 굴뚝1 | 1 | 세정식집진시설 | 1 | 1 | 탈지시설 | 공정 | 1차 금속** | 탈지시설 | 0 |  |  | 9061 | 100 | 보일러-산업 | 수국 | 저 Nox Burner |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2015/10/20 | 0000/00/00 | 가동
2 | 굴뚝2 | 1 | 흡착에의한시설 | 2 | 1 | 건조시설 | 공정 | 금속가공제품·** | 금속 또는 ** 건조시설 | 0 |  |  | 2004 | 30 | 1 | 부착 | 0000/00/00 | 0000/00/00 | 0000/00/00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 가동
3 | 굴뚝3 | 1 | 여과식집진시설 | 3 | 1 | 도장시설 | 공정 | 금속가공제품·** | 도장시설 | 0 |  |  | 2004 | 30 | 1 | 부착 | 0000/00/00 | 0000/00/00 | 0000/00/00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 가동
1
2
1~3종 추가 정보 접기 ∧
1
배출시설 추가정보

## Slide 22
현재 화면은 1~3종 사업장 배출시설정보 수정 화면임.
배출시설 정보수정(사업장명) 텍스트 표출
기존 사업장에 등록 되어있는 배출시설 정보의 배출구 일련번호와 배출구 정보, 방지시설 정보, 배출시설 정보가 테이블로 표출이 됨 (테이블 최대5행 고정으로 표출되며 초과시 스크롤 활용)
배출시설 연결 원하는 배출구 번호 리스트에서 선택
해당된 배출구의 배출구명이 자동 표출됨
배출시설 연결 원하는 방지시설 번호 리스트에서 선택
해당된 방지시설의 방지시설명이 자동 표출됨
배출시설명 텍스트로 입력
‘시설추가’ 버튼 선택 시 입력한 정보가 해당 배출구 행 하단에 생성 됨
배출시설 일련번호 자동 부여됨. ‘사업장 전체의 배출시설 일련번호임
배출시설 번호 자동 부여됨 각각의 방지시설을 기준으로 한 일련번호임 ex)방지시설의 번호가 다른경우 배출시설 1번부터 시작함
‘적용’버튼 클릭 시 해당 배출시설의 전체 정보가 1~3종 배출시설 수정화면에 표출이 됨
배출구 일련번호, 배출구명, 방지시설 일련번호, 방지시설 명, 배출시설 일련번호, 배출시설명은 조회버튼을 통해 불러온 정보인 고정 값으로 수정 불가
배출시설 구분은 ‘대분류’,’중분류’,’소분류’의 리스트 형태로 표출되며 3가지 구분 선택해야함
신설일자, 폐쇄일자, 가동개시일, 설치년도는 달력기능으로 해당 날짜 선택
배출시설 구분에 따른 정보 입력은 배출시설 구분의 연소시설, 소각시설, 공정, 저장시설을 선택함에 따라 입력방식이 다르게 표출됨
연소시설일 경우 다음과 같은 입력화면 표출
설치비, 설계용량, 이론적 최대배출가스 발생량, 평균 운전용량, 보일러 효율 숫자만 입력 가능하며, 그외 입력 시 오류메시지 표출
설계용량 작성 후 설계용량 리스트로 표출
운전용량 작성 후 단위 리스트로 표출
보일러 용도 리스트로 표출됨
사업장 기본정보
배출구 일련번호 |  |  | 배출구 명 | 
방지시설 번호 |  |  | 방지시설명 | 
배출시설 번호 |  |  | 배출시설명 | 
사내고유번호 |  |  | 사내고유번호 명 | 
배출시설 구분 |  |  |  | 
신설일자 |  |  | 폐쇄일자 | 
가동개시일 |  |  | 설치연도 | 
대분류
▼
중분류
▼
소분류
▼
선택
배출시설 구분에 따른 정보 입력
설치비 | 백만원 |  | 설계용량 | 
이론적 최대 배출가스 발생량 | Sm3/hr |  | 평균운전용량 | 
보일러 효율 |  |  | 보일러 용도 | 
버너 제작사 |  |  | 버너 종륲 | 
설계용량 단위
▼
운전용량 단위
▼
보일러 용도
▼
배출시설 선택
등록
취소
17
숫자만 입력 가능합니다.
사유:
18
19
*1~3종과, 4~5종 사업장의 입력방식이 다릅니다.
13-1
13-2
20
배출시설 정보수정 (광명전기)
1
적용
정보삭제 | 선택 | 배출구 일련번호 | 배출구명 | 방지시설 번호 | 방지시설 명 | 배출시설 일련번호 | 배출시설 번호 | 배출시설명
 |  | 1 | 굴뚝1 | 1 | 세정집진시설 | 1 | 1 | 탈지시설
 |  | 1 | 굴뚝1 | 1 | 세정집진시설 | 2 | 2 | 
 |  | 2 | 굴뚝2 | 1 | 흡착에의한시설 | 3 | 1 | 건조시설
 |  | 3 | 굴뚝3 | 1 | 여과집진시설 | 4 | 1 | 도장시설
삭제
삭제
삭제
삭제
2
시설추가
배출구 번호
배출구 명
▼
방지시설 번호
▼
방지시설 명
9
10
11
배출시설 정보
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 배출시설 탭 선택 > 수정
적용될 시 선택한 배출시설 DB가 수정화면에 적재적소에 배치되어야 함, 자동 카운트 부여 필요
12
13
14
15
16
*배출시설 추가 시 연결된 배출구와 방지시설을 먼저 선택
1
굴뚝1
1
세정집진시설
1
탈지시설
수정 방법
▼
21
3
4
5
6
7
사업장 종별 1~3종일 경우
수정
17

## Slide 23
현재 화면은 1~3종 사업장 배출시설정보 수정 화면 중 대분류가 소각시설, 공정, 저장시설인 케이스별 수정화면임
21. 배출시설 대분류 소각시설일 경우 입력화면
22. 소각로 형식 리스트로 표출
23. 소각시설의 종류 리스트로 표출
24. 소각물질 종류 리스트로 표출
25. 폐열사용 여부 리스트로 표출
26. 로내온도는 숫자로 입력함
27. 대분류가 ‘공정’일 경우 입력 및 수정 화면임
28. 공정명 리스트 형태로 표출됨
29. 공정상의 생산품 텍스트 입력함
30. 설계용량 입력 후 단위는 리스트 형태로 표출
31. 대분류가 ‘저장시설’일 경우 입력 및 수정화 면임
32. 저장물질 입력
33. 저장용량 리스트 표출
34. 평균 저장량 리스트 표출
Home > 사업장 정보 > 해당사업장 선택 > 방지시설 메뉴 선택
사업장 기본정보
배출시설 구분에 따른 정보 입력
설치비 | 백만원 |  | 설계용량 | ton/hr | 
평균소각량 | ton/hr |  | 배출가스발생량 | Sm3/hr | 
소각로 형식 |  |  | 소각시설의 종류 |  | 
소각물질 종류 |  |  | 폐열사용여부 |  | 
로내온도 | ℃ |  |  |  | 
선택
▼
선택
선택
▼
선택
▼
▼
공정명 |  | 공정상의 생산품 | 
설계용량 |  |  | 
단위 선택
▼
선택
▼
저장물질 |  | 저장용량 |  | 
평균 저장량 |  |  |  | 
단위 선택
▼
단위 선택
▼
공정
저장시설
소각시설
숫자만 입력 가능합니다.
사유:
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
적용될 시 선택한 배출시설 DB가 수정화면에 적재적소에 배치되어야 함, 자동 카운트 부여 필요
설치비 | 백만원 |  | 설계용량 | 
이론적 최대 배출가스 발생량 | Sm3/hr |  | 평균운전용량 | 
보일러 효율 |  |  | 보일러 용도 | 
버너 제작사 |  |  | 버너 종륲 | 
설계용량 단위
▼
운전용량 단위
▼
보일러 용도
▼
연소시설
17
19
20

## Slide 24
Home > 사업장 정보 > 해당사업장 선택 > 방지시설 메뉴 선택
사업장 기본정보
대분류
▼
연소시설
소각시설
공정
저장시설
현재 화면은 배출시설관련 리스트 정보화면임.
코드 | 배출시설 | 코드 | 배출시설
01 | 섬유제품 제조시설 | 22 | 보일러
02 | 가죽·모피가공시설 및 모피제품·신발 제조시설 | 23 | 고형연료·기타 연료 제품 제조·사용시설 및 관련시설
03 | 펄프·종이 및 종이제품 제조시설과 인쇄 및 각종 기록 매체 제조(복제)시설 | 24 | 화장로시설
04 | 코크스 제조시설 및 관련제품 저장시설 | 25 | 도장시설
05 | 석유 정제품 제조시설 및 관련제품 저장시설 | 26 | 입자성물질 및 가스상물질 발생시설
06 | 기초유기화합물 제조시설 및 가스 제조시설 | 27 | 기타시설
07 | 기초무기화합물 제조시설 | 28 | 단백질 및 배합사료 제조시설
08 | 무기안료·염료·유연제 제조시설 기타 착색제 제조시설 | 29 | 담배제품 제조·가공시설
09 | 화학비료 및 질소화합물 제조시설 | 30 | 당류제조시설
10 | 의료용 물질 및 의약품 제조시설 | 31 | 도정 및 제분시설
11 | 기타 화학제품 제조시설 및 탄화시설 | 32 | 설탕제조시설
12 | 화학섬유 제조시설 | 33 | 수산물처리·가공시설
13 | 고무 및 고무제품 제조시설 | 34 | 유지제조시설
14 | 합성고무·플라스틱물질 및 플라스틱제품 제조시설 | 35 | 육지동물고기 가공·저장시설
15 | 비금속광물제품 제조시설 | 36 | 음료품제조·가공시설
16 | 1차 금속 제조시설 | 37 | 제재 및 목재가공시설
17 | 금속가공제품·기계·기기·장비·운송장비·가구제조시설 | 38 | 조미료 및 식품첨가물
18 | 전자부품·컴퓨터·영상·음향·통신장비 및 전기장비 제조시설 | 39 | 커피 및 차제조시설
19 | 발전시설(수력,원자력 발전시설 제외) | 40 | 폐유정제시설
20 | 폐수·폐기물·폐가스소각시설(소각보일러 포함) | 41 | 기타
21 | 폐수·폐기물처리시설 |  | 
배출시설 대분류
배출시설 중분류
13-1
설계용량 단위
▼
운전용량 단위
▼
보일러 용도
▼
Kcal/hr
톤/hr
Kcal/hr
톤/hr
보일러-발전
보일러-산업
보일러-온수
산업공정
13
18
19
20
설치년도
▼
1970
1971
1973
….
2025
21

## Slide 25
Home > 사업장 정보 > 해당사업장 선택 > 방지시설 메뉴 선택
사업장 기본정보
현재 화면은 배출시설관련 리스트 정보화면임.
코드2 | 배출시설2 | 코드2 | 배출시설2
093 | 연마시설 | 140 | 주형장입 및 해체시설
094 | 연소시설 | 141 | 증류시설
095 | 열병합 발전시설 | 142 | 증자시설
096 | 열처리로 | 143 | 증착시설
097 | 열풍로 | 144 | 증해시설
098 | 염산제조시설 및 폐염산정제시설 | 145 | 질소화합물 및 질산 제조시설
099 | 염색시설 | 146 | 촉매재생시설
100 | 염소 및 그화합물 제조 및 배출시설 | 147 | 추출시설
101 | 염화비닐 제조 및 배출시설 | 148 | 침향시설
102 | 욕장업의 숯가마·찜질방 및 그 부대시설 | 149 | 카드뮴 및 그화합물 제조 및 배출시설
103 | 용광로 | 150 | 카본블랙 제조시설의 폐가스 재이용 시설
104 | 용선로 | 151 | 코어(core)제조시설 및 건조시설
105 | 용융시설 | 152 | 코팅시설
106 | 용융·용광로 및 관련시설 | 153 | 크롬 및 그화합물 제조 및 배출시설
107 | 용융·용해시설 | 154 | 탄화수소 제조 및 배출시설
108 | 원피저장시설 | 155 | 탄화시설
109 | 유기화합물 저장시설 | 156 | 탈사시설
110 | 유리제품 산처리시설 | 157 | 탈지시설
111 | 유·무기산 저장시설 | 158 | 탈청시설
112 | 윤전시설 | 159 | 탈판시설
113 | 음식물류 폐기물 처리시설 | 160 | 탈황시설
114 | 응축시설 | 161 | 파쇄시설
115 | 이황화탄소 제조 및 배출시설 | 162 | 파쇄·분쇄시설
116 | 인광석의 용융·용해시설 및 소성시설 | 163 | 폐가스 소각보일러
117 | 인산제조시설 | 164 | 폐가스 소각시설
118 | 인쇄·건조시설 | 165 | 폐수·폐기물 건조시설 및 정제시설
119 | 일반 고형연료제품 사용시설 | 166 | 폐수·폐기물 소각시설
120 | 일반보일러 | 167 | 폐수·폐기물 증발시설 및 농축시설
121 | 입자상물질 계량시설 | 168 | 포름알데히드 제조 및 배출시설
122 | 자숙시설 | 169 | 포장시설
123 | 저장시설 | 170 | 표면경화시설
124 | 전기아크로(유도로) | 171 | 표백시설
125 | 전로 | 172 | 형석의 용융·용해시설 및 소성시설
126 | 전해로 | 173 | 혼합시설
127 | 전해·전리시설 | 174 | 화력발전시설
128 | 절단시설 | 175 | 화성처리시설
129 | 접착시설 | 176 | 화장시설
130 | 접착제 혼합시설 | 177 | 화학물질 저장탱크 세척시설
131 | 정련로 | 178 | 환형로
132 | 정련시설 | 179 | 황 회수시설
133 | 정제시설 | 180 | 황산제조시설
134 | 정제·충전·충진시설 | 181 | 황화수소 제조 및 배출시설
135 | 제분시설 | 182 | 회수시설
136 | 제선로 | 183 | 훈증시설
137 | 제재시설 | 184 | 흡수시설
138 | 제진시설 | 185 | 반도체 및 기타전자부품 제조시설
139 | 주물사 재생시설 | 186 | 고무제품의 연소시설
코드2 | 배출시설2 | 코드2 | 배출시설2
187 | 그라비아 인쇄시설 | 215 | 의약품의 연소시설
188 | 금속 표면처리시설 | 216 | 인출시설
189 | 금속의 용융ㆍ용해 또는 열처리시설 | 217 | 재생용 원료가공시설
190 | 기초무기화합물의 연소시설 | 218 | 주물사 사용 및 처리시설
191 | 기타 비금속광물제품 제조시설 | 219 | 중질유 분해시설의 일산화탄소 소각시설
192 | 도자기ㆍ요업제품 제조시설 | 220 | 착색제 연소시설
193 | 멸균시설 | 221 | 침지도장시설
194 | 무기안료ㆍ염료ㆍ유연제 연소시설 | 222 | 카본블랙 제조시설
195 | 분무시설 | 223 | 코크스로
196 | 분체시설 | 224 | 표면처리시설
197 | 사출시설 | 225 | 플라스틱제품의 연소시설
198 | 석유제품의 연소시설 | 226 | 화학섬유의 연소시설
199 | 석탄가스화 연료 제조시설 | 227 | 화학제품의 연소시설
200 | 석탄가스화 연료 제조시설의 각종 부산물 연소시설 | 228 | 황 회수장치의 부산물 연소시설
201 | 성형탄 제조시설 | 229 | 기초유기화합물 제조시설의 연소시설
202 | 소결광 후처리시설 | 230 | 부식시설
203 | 소둔로 | 231 | 불산처리시설
204 | 소려로 | 232 | 석면 및 암면제품 제조 가공시설
205 | 시멘트ㆍ석회ㆍ플라스터 및 그 제품 제조시설 | 233 | 석탄가스화시설
206 | 압연시설 | 234 | 슬래그 시멘트 열풍 건조시설
207 | 압출시설 | 235 | 연속식 탱크로
208 | 여과시설 | 236 | 염산 회수시설
209 | 염화수소 회수시설 | 237 | 예열시설
210 | 용선출탕시설 | 238 | 용선 예비처리시설
211 | 용융ㆍ용해로 | 239 | 전기로
212 | 원료 장입 | 240 | 중질유 분해시설의 일산화탄소 소각보일러
213 | 원료처리시설 | 241 | 표면가공 및 처리시설
214 | 유리 및 유리제품 제조시설 |  | 
코드 | 배출시설 | 코드 | 배출시설
001 | 가스 또는 경질유만 사용하는 보일러 | 047 | 바이오가스 제조시설
002 | 가스화시설 | 048 | 바이오매스 연료제품 및 목재펠릿 사용시설
003 | 가열로 | 049 | 바이오매스 연료제품 및 목재펠릿 제조시설
004 | 가열시설 | 050 | 반사로
005 | 가황시설 | 051 | 반응시설
006 | 개질시설 | 052 | 발전용 내연기관
007 | 건류시설 | 053 | 발전용 매립·바이오가스사용시설
008 | 건조로 | 054 | 발전용 석탄가스화연료 사용시설
009 | 건조시설 | 055 | 발효시설
010 | 건조·가열시설 | 056 | 방사시설
011 | 경화·압착시설 | 057 | 방사·집면시설
012 | 계량시설 | 058 | 배소로
013 | 고체입자상물질 계량시설 | 059 | 분리시설
014 | 고체입자상물질 및 유·무기산저장시설 | 060 | 분리정제시설
015 | 고체입자상물질 저장시설 | 061 | 분쇄시설
016 | 고체입자상물질 포장시설 | 062 | 불소화합물 제조 및 배출시설
017 | 고형연료제품 제조시설 및 바이오 고형연료제품 제조시설 | 063 | 브롬 및 그화합물 제조 및 배출시설
018 | 과인산암모늄 제조시설 | 064 | 비소 및 그화합물 제조 및 배출시설
019 | 구리 및 그화합물 제조 및 배출시설 | 065 | 산업용 보일러
020 | 권련시설 | 066 | 산처리시설
021 | 권축시설 | 067 | 산화·환원시설
022 | 권취시설 | 068 | 산·알카리처리시설
023 | 권취·포장시설 | 069 | 석면 및 암면제품 제조시설
024 | 균질로 | 070 | 석유코크스 제조시설 및 저장시설
025 | 금속 또는 가구의 표면처리용 건조시설 | 071 | 석탄코크스 제조시설
026 | 금속의 표면처리용 건조시설 | 072 | 석회로시설
027 | 기모(식모, 전모)시설 | 073 | 석회적시설
028 | 기타 | 074 | 선별(혼타)시설
029 | 기타로 | 075 | 선별시설
030 | 납 및 그화합물 제조 및 배출시설 | 076 | 성형시설
031 | 납땜시설 | 077 | 소결로 및 관련시설
032 | 냉각시설 | 078 | 소련시설
033 | 농축시설 | 079 | 소성시설
034 | 니켈 및 그화합물 제조 및 배출시설 | 080 | 수은 및 그화합물 제조 및 배출시설
035 | 다림질(텐트)시설 | 081 | 숙성시설
036 | 담금질시설 | 082 | 순환식 조화시설
037 | 도가니로 | 083 | 숯 및 목초액을 제조하는 전통식 숯가마
038 | 도금시설 | 084 | 습점시설
039 | 도장시설 | 085 | 시안화수소 및 시안화물 제조 및 배출시설
040 | 도정시설 | 086 | 식각시설
041 | 도포시설 | 087 | 아스콘(아스팔트포함)제조시설
042 | 린번엔진 발전시설 | 088 | 아연 및 그화합물 제조 및 배출시설
043 | 모소시설 | 089 | 암모니아 제조 및 배출시설
044 | 목재가공 연마시설 | 090 | 압착시설
045 | 바이오 고형연료제품 사용시설 | 091 | 압축·성형시설
046 | 바이오가스 사용시설 | 092 | 업무용 보일러
배출시설 소분류
13-2

## Slide 26
Home > 사업장 정보 > 해당사업장 선택 > 방지시설 메뉴 선택
사업장 기본정보
형식 선택
▼
고정 화격자방식 소각로
고정상방식 소각로
기타
로타리킬른 소각로
분무연소방식 소각로
유동층 소각로
이동 화격자 방식 소각로
회전상방식 소각로
기타
종류 선택
▼
고온소각시설
고온용융시설
시멘트소성로 및 용광로
열분해시설
일반소각시설
물질 선택
▼
생활폐기물
일반사업장 폐기물
지정폐기물
폐가스
폐수
폐열 사용여부
▼
Y
N
공정 코드
▼
1차금속 제조공정 가구 및 기타제품 제조공정 가죽,가방 및 신발 제조공정 고무 및 플라스틱제품 제조공정 고형연료ㆍ기타 연료 제품 제조공정 기초무기화합물 제조공정 기초유기화합물 및 가스 제조공정 기타 기계 및 장비 제조공정 기타 운송장비 제조공정 기타 전기기계 및 전기변환장치 제조공정 목재 및 나무제품 제조공정 무기안료ㆍ염료ㆍ유연제 및 착색제 제조공정 봉제의복 및 모피제품 제조공정 비금속광물제품 제조공정 섬유제품 제조공정 음,식료품 제조공정 의료용 물질 및 의약품 제조공정 자동차 및 트레일러 제조공정 재생용 가공원료 제조공정 전자부품,영상,음향 및 통신장비 제조공정 조립금속제품 제조공정 컴퓨터 및 사무용 기기 제조공정 코크스,석유정제품 및 핵연료 제조공정 펄프,종이 및 종이제품 제조공정 폐수ㆍ폐기물 처리공정 합성고무, 플라스틱물질 및 플라스틱제품 제조공정 화학비료 및 질소화합물 제조공정 화학섬유 제조공정 화합물 및 화학제품 제조공정
Kcal/hr kg/hr kℓ/hr Km/hr kWh ㎡ ㎡/hr ㎥ ㎥/hr MWh 마력(HP) 천yard/hr 천톤/1회 천톤/hr 톤(천㎏) 톤/1회 톤/hr
공정 설계용량 단위
▼
㎘ 마력(HP) 천KW 천㎥ 톤
저장용량 단위
▼
㎘ 마력(HP) 천KW 천㎥ 톤
평균저장량 단위
▼
현재 화면은 배출시설관련 리스트 정보화면임.
22
23
24
25
28
30
33
34

## Slide 27
현재 화면은 4,5종 사업장 배출시설정보 수정 화면임.
배출시설 정보 텍스트 표출
기존 사업장에 등록 되어있는 배출시설 정보의 배출구 일련번호와 배출구 정보, 방지시설 정보, 배출시설 정보가 테이블로 표출이 됨 (테이블 최대5행 고정으로 표출되며 초과시 스크롤 활용)
배출시설 연결 원하는 배출구 번호 리스트에서 선택
해당된 배출구의 배출구명이 자동 표출됨
배출시설 연결 원하는 방지시설 번호 리스트에서 선택
해당된 방지시설의 방지시설명이 자동 표출됨
배출시설명 텍스트로 입력
‘시설입력’ 버튼 선택 시 입력한 정보가 해당 배출구 행 하단에 생성 됨
배출시설 일련번호 자동 부여됨. ‘사업장 전체의 배출시설 일련번호임
배출시설 번호 자동 부여됨 각각의 방지시설을 기준으로 한 일련번호임 ex)방지시설의 번호가 다른경우 배출시설 1번부터 시작함
‘적용’버튼 클릭 시 해당 배출시설의 전체 정보가 1~3종 배출시설 수정화면에 표출이 됨
배출구 일련번호, 배출구명, 방지시설 번호, 방지시설 코드명, 배출시설 일련번호, 배출시설명은 조회버튼을 통해 불러온 정보의 고정 값으로 수정 불가
배출시설 구분은 ‘대분류’,’중분류’,’소분류’의 리스트 형태로 표출되며 3가지 구분 선택해야함
대분류가 연소시설일 경우 설계용량 숫자로 작성
단위 리스트로 표출
설치년도 리스트로 표출
‘취소’버튼 클릭 시 화면전환되어 사업장 기본정보로 돌아 감
‘등록’버튼 클릭 시 수정된 정보가 저장되어 반영되고 사업장 기본정보로 돌아 감
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 배출시설 탭 선택 > 수정
사업장 기본정보
배출구 일련번호 |  | 배출구 명 | 
방지시설 번호 |  | 방지시설명 | 
배출시설 번호 |  | 배출시설명 | 
배출시설 구분 |  |  | 
연소시설 설계용량 |  | 설치연도 | 
대분류
▼
중분류
▼
소분류
▼
설계용량 단위
▼
등록
취소
배출시설 정보
숫자만 입력 가능합니다.
사유:
선택
▼
13-1
13-2
배출시설 정보수정 (광명전기)
배출시설 선택
적용
정보삭제 | 선택 | 배출구 일련번호 | 배출구명 | 방지시설 번호 | 방지시설 명 | 배출시설 일련번호 | 배출시설 번호 | 배출시설명
 |  | 1 | 굴뚝1 | 1 | 세정집진시설 | 1 | 1 | 탈지시설
 |  | 1 | 굴뚝1 | 1 | 세정집진시설 | 2 | 2 | 
 |  | 2 | 굴뚝2 | 1 | 흡착에의한시설 | 3 | 1 | 건조시설
 |  | 3 | 굴뚝3 | 1 | 여과집진시설 | 4 | 1 | 도장시설
삭제
삭제
삭제
삭제
2
9
10
11
시설추가
배출구 번호
배출구 명
배출시설 명 입력
▼
3
4
방지시설 번호
▼
5
방지시설 명
6
7
8
12
13
14
15
16
17
18
적용될 시 선택한 배출시설 DB가 수정화면에 적재적소에 배치되어야 함, 자동 카운트 부여 필요
1
굴뚝1
1
세정집진시설
1
탈지시설
*배출시설 추가 시 연결된 배출구와 방지시설을 먼저 선택
1
수정 방법
수정
사업장 종별 4,5종일 경우
14

## Slide 28
Home > 사업장 정보 > 해당사업장 선택 > 방지시설 메뉴 선택
사업장 기본정보
대분류
▼
연소시설
소각시설
공정
저장시설
현재 화면은 배출시설관련 리스트 정보화면임.
코드 | 배출시설 | 코드 | 배출시설
01 | 섬유제품 제조시설 | 22 | 보일러
02 | 가죽·모피가공시설 및 모피제품·신발 제조시설 | 23 | 고형연료·기타 연료 제품 제조·사용시설 및 관련시설
03 | 펄프·종이 및 종이제품 제조시설과 인쇄 및 각종 기록 매체 제조(복제)시설 | 24 | 화장로시설
04 | 코크스 제조시설 및 관련제품 저장시설 | 25 | 도장시설
05 | 석유 정제품 제조시설 및 관련제품 저장시설 | 26 | 입자성물질 및 가스상물질 발생시설
06 | 기초유기화합물 제조시설 및 가스 제조시설 | 27 | 기타시설
07 | 기초무기화합물 제조시설 | 28 | 단백질 및 배합사료 제조시설
08 | 무기안료·염료·유연제 제조시설 기타 착색제 제조시설 | 29 | 담배제품 제조·가공시설
09 | 화학비료 및 질소화합물 제조시설 | 30 | 당류제조시설
10 | 의료용 물질 및 의약품 제조시설 | 31 | 도정 및 제분시설
11 | 기타 화학제품 제조시설 및 탄화시설 | 32 | 설탕제조시설
12 | 화학섬유 제조시설 | 33 | 수산물처리·가공시설
13 | 고무 및 고무제품 제조시설 | 34 | 유지제조시설
14 | 합성고무·플라스틱물질 및 플라스틱제품 제조시설 | 35 | 육지동물고기 가공·저장시설
15 | 비금속광물제품 제조시설 | 36 | 음료품제조·가공시설
16 | 1차 금속 제조시설 | 37 | 제재 및 목재가공시설
17 | 금속가공제품·기계·기기·장비·운송장비·가구제조시설 | 38 | 조미료 및 식품첨가물
18 | 전자부품·컴퓨터·영상·음향·통신장비 및 전기장비 제조시설 | 39 | 커피 및 차제조시설
19 | 발전시설(수력,원자력 발전시설 제외) | 40 | 폐유정제시설
20 | 폐수·폐기물·폐가스소각시설(소각보일러 포함) | 41 | 기타
21 | 폐수·폐기물처리시설 |  | 
배출시설 중분류
Kcal/hr kg/hr kℓ/hr Km/hr kWh ㎡ ㎡/hr ㎥ ㎥/hr MWh 마력(HP) 천yard/hr 천톤/1회 천톤/hr 톤(천㎏) 톤/1회 톤/hr
연소시설 설계용량 단위
▼
13-1
설치년도
▼
1970
1971
1973
….
2025
13
15
16

## Slide 29
Home > 사업장 정보 > 해당사업장 선택 > 방지시설 메뉴 선택
사업장 기본정보
현재 화면은 배출시설관련 리스트 정보화면임.
코드2 | 배출시설2 | 코드2 | 배출시설2
093 | 연마시설 | 140 | 주형장입 및 해체시설
094 | 연소시설 | 141 | 증류시설
095 | 열병합 발전시설 | 142 | 증자시설
096 | 열처리로 | 143 | 증착시설
097 | 열풍로 | 144 | 증해시설
098 | 염산제조시설 및 폐염산정제시설 | 145 | 질소화합물 및 질산 제조시설
099 | 염색시설 | 146 | 촉매재생시설
100 | 염소 및 그화합물 제조 및 배출시설 | 147 | 추출시설
101 | 염화비닐 제조 및 배출시설 | 148 | 침향시설
102 | 욕장업의 숯가마·찜질방 및 그 부대시설 | 149 | 카드뮴 및 그화합물 제조 및 배출시설
103 | 용광로 | 150 | 카본블랙 제조시설의 폐가스 재이용 시설
104 | 용선로 | 151 | 코어(core)제조시설 및 건조시설
105 | 용융시설 | 152 | 코팅시설
106 | 용융·용광로 및 관련시설 | 153 | 크롬 및 그화합물 제조 및 배출시설
107 | 용융·용해시설 | 154 | 탄화수소 제조 및 배출시설
108 | 원피저장시설 | 155 | 탄화시설
109 | 유기화합물 저장시설 | 156 | 탈사시설
110 | 유리제품 산처리시설 | 157 | 탈지시설
111 | 유·무기산 저장시설 | 158 | 탈청시설
112 | 윤전시설 | 159 | 탈판시설
113 | 음식물류 폐기물 처리시설 | 160 | 탈황시설
114 | 응축시설 | 161 | 파쇄시설
115 | 이황화탄소 제조 및 배출시설 | 162 | 파쇄·분쇄시설
116 | 인광석의 용융·용해시설 및 소성시설 | 163 | 폐가스 소각보일러
117 | 인산제조시설 | 164 | 폐가스 소각시설
118 | 인쇄·건조시설 | 165 | 폐수·폐기물 건조시설 및 정제시설
119 | 일반 고형연료제품 사용시설 | 166 | 폐수·폐기물 소각시설
120 | 일반보일러 | 167 | 폐수·폐기물 증발시설 및 농축시설
121 | 입자상물질 계량시설 | 168 | 포름알데히드 제조 및 배출시설
122 | 자숙시설 | 169 | 포장시설
123 | 저장시설 | 170 | 표면경화시설
124 | 전기아크로(유도로) | 171 | 표백시설
125 | 전로 | 172 | 형석의 용융·용해시설 및 소성시설
126 | 전해로 | 173 | 혼합시설
127 | 전해·전리시설 | 174 | 화력발전시설
128 | 절단시설 | 175 | 화성처리시설
129 | 접착시설 | 176 | 화장시설
130 | 접착제 혼합시설 | 177 | 화학물질 저장탱크 세척시설
131 | 정련로 | 178 | 환형로
132 | 정련시설 | 179 | 황 회수시설
133 | 정제시설 | 180 | 황산제조시설
134 | 정제·충전·충진시설 | 181 | 황화수소 제조 및 배출시설
135 | 제분시설 | 182 | 회수시설
136 | 제선로 | 183 | 훈증시설
137 | 제재시설 | 184 | 흡수시설
138 | 제진시설 | 185 | 반도체 및 기타전자부품 제조시설
139 | 주물사 재생시설 | 186 | 고무제품의 연소시설
코드2 | 배출시설2 | 코드2 | 배출시설2
187 | 그라비아 인쇄시설 | 215 | 의약품의 연소시설
188 | 금속 표면처리시설 | 216 | 인출시설
189 | 금속의 용융ㆍ용해 또는 열처리시설 | 217 | 재생용 원료가공시설
190 | 기초무기화합물의 연소시설 | 218 | 주물사 사용 및 처리시설
191 | 기타 비금속광물제품 제조시설 | 219 | 중질유 분해시설의 일산화탄소 소각시설
192 | 도자기ㆍ요업제품 제조시설 | 220 | 착색제 연소시설
193 | 멸균시설 | 221 | 침지도장시설
194 | 무기안료ㆍ염료ㆍ유연제 연소시설 | 222 | 카본블랙 제조시설
195 | 분무시설 | 223 | 코크스로
196 | 분체시설 | 224 | 표면처리시설
197 | 사출시설 | 225 | 플라스틱제품의 연소시설
198 | 석유제품의 연소시설 | 226 | 화학섬유의 연소시설
199 | 석탄가스화 연료 제조시설 | 227 | 화학제품의 연소시설
200 | 석탄가스화 연료 제조시설의 각종 부산물 연소시설 | 228 | 황 회수장치의 부산물 연소시설
201 | 성형탄 제조시설 | 229 | 기초유기화합물 제조시설의 연소시설
202 | 소결광 후처리시설 | 230 | 부식시설
203 | 소둔로 | 231 | 불산처리시설
204 | 소려로 | 232 | 석면 및 암면제품 제조 가공시설
205 | 시멘트ㆍ석회ㆍ플라스터 및 그 제품 제조시설 | 233 | 석탄가스화시설
206 | 압연시설 | 234 | 슬래그 시멘트 열풍 건조시설
207 | 압출시설 | 235 | 연속식 탱크로
208 | 여과시설 | 236 | 염산 회수시설
209 | 염화수소 회수시설 | 237 | 예열시설
210 | 용선출탕시설 | 238 | 용선 예비처리시설
211 | 용융ㆍ용해로 | 239 | 전기로
212 | 원료 장입 | 240 | 중질유 분해시설의 일산화탄소 소각보일러
213 | 원료처리시설 | 241 | 표면가공 및 처리시설
214 | 유리 및 유리제품 제조시설 |  | 
코드 | 배출시설 | 코드 | 배출시설
001 | 가스 또는 경질유만 사용하는 보일러 | 047 | 바이오가스 제조시설
002 | 가스화시설 | 048 | 바이오매스 연료제품 및 목재펠릿 사용시설
003 | 가열로 | 049 | 바이오매스 연료제품 및 목재펠릿 제조시설
004 | 가열시설 | 050 | 반사로
005 | 가황시설 | 051 | 반응시설
006 | 개질시설 | 052 | 발전용 내연기관
007 | 건류시설 | 053 | 발전용 매립·바이오가스사용시설
008 | 건조로 | 054 | 발전용 석탄가스화연료 사용시설
009 | 건조시설 | 055 | 발효시설
010 | 건조·가열시설 | 056 | 방사시설
011 | 경화·압착시설 | 057 | 방사·집면시설
012 | 계량시설 | 058 | 배소로
013 | 고체입자상물질 계량시설 | 059 | 분리시설
014 | 고체입자상물질 및 유·무기산저장시설 | 060 | 분리정제시설
015 | 고체입자상물질 저장시설 | 061 | 분쇄시설
016 | 고체입자상물질 포장시설 | 062 | 불소화합물 제조 및 배출시설
017 | 고형연료제품 제조시설 및 바이오 고형연료제품 제조시설 | 063 | 브롬 및 그화합물 제조 및 배출시설
018 | 과인산암모늄 제조시설 | 064 | 비소 및 그화합물 제조 및 배출시설
019 | 구리 및 그화합물 제조 및 배출시설 | 065 | 산업용 보일러
020 | 권련시설 | 066 | 산처리시설
021 | 권축시설 | 067 | 산화·환원시설
022 | 권취시설 | 068 | 산·알카리처리시설
023 | 권취·포장시설 | 069 | 석면 및 암면제품 제조시설
024 | 균질로 | 070 | 석유코크스 제조시설 및 저장시설
025 | 금속 또는 가구의 표면처리용 건조시설 | 071 | 석탄코크스 제조시설
026 | 금속의 표면처리용 건조시설 | 072 | 석회로시설
027 | 기모(식모, 전모)시설 | 073 | 석회적시설
028 | 기타 | 074 | 선별(혼타)시설
029 | 기타로 | 075 | 선별시설
030 | 납 및 그화합물 제조 및 배출시설 | 076 | 성형시설
031 | 납땜시설 | 077 | 소결로 및 관련시설
032 | 냉각시설 | 078 | 소련시설
033 | 농축시설 | 079 | 소성시설
034 | 니켈 및 그화합물 제조 및 배출시설 | 080 | 수은 및 그화합물 제조 및 배출시설
035 | 다림질(텐트)시설 | 081 | 숙성시설
036 | 담금질시설 | 082 | 순환식 조화시설
037 | 도가니로 | 083 | 숯 및 목초액을 제조하는 전통식 숯가마
038 | 도금시설 | 084 | 습점시설
039 | 도장시설 | 085 | 시안화수소 및 시안화물 제조 및 배출시설
040 | 도정시설 | 086 | 식각시설
041 | 도포시설 | 087 | 아스콘(아스팔트포함)제조시설
042 | 린번엔진 발전시설 | 088 | 아연 및 그화합물 제조 및 배출시설
043 | 모소시설 | 089 | 암모니아 제조 및 배출시설
044 | 목재가공 연마시설 | 090 | 압착시설
045 | 바이오 고형연료제품 사용시설 | 091 | 압축·성형시설
046 | 바이오가스 사용시설 | 092 | 업무용 보일러
배출시설 소분류
13-2

## Slide 30
현재 화면은 굴뚝측정 정보 화면임.
‘굴뚝측정’ 탭 클릭 시 하단에 굴뚝측정 정보의 테이블이 표출됨
‘굴뚝측정 정보’ 탭 하단에 1~5종 사업장의 굴뚝측정 정보 중 공통된 항목의 정보가 테이블 형태로 표출이 됨
‘수정’ 버튼 클릭 시 하단의 굴뚝측정 관련 정보를 수정할 수 있는 화면으로 전환됨
‘엑셀’ 버튼 클릭 시 해당 사업장의 정보 전체가 .xlsx 형태로 저장됨
‘1~3종 추가정보 보기’ 버튼 클릭 시 추가정보가 하단으로 펼쳐짐
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 굴뚝측정정보 탭 클릭
사업장 기본정보
배출구번호 | 배출구명 | 측정 구분 | 측정일자 | 배출가스유속(m/s) | 배출가스온도(℃) | 수분함량(%) | 표준산소농도(%) | 실측산소농도(%) | 배출가스 유량(S㎥/min) | 오염물질 | 농도 | 단위 | 배출허용기준 | 기상 | 기온 (℃) | 습도 (％) | 기압 (mmHg) | 풍향 | 풍속 (m／sec)
1 | 1굴뚝 | 자가측정 | 2017/01/03 | 8.19 | 180 | 7.2 | 12 | 11.9 | 312.07 | 불소화합물 | 0.083 | ppm | 2 | 맑음 | 2 | 62 | 756 | 동 | 1.8
2 | 2굴뚝 | 자가측정 | 2017/01/03 | 8.19 | 180 | 7.2 | 12 | 11.9 | 312.07 | 불소화합물 | 0.083 | ppm | 2 | 맑음 | 2 | 62 | 756 | 동 | 1.8
3 | 3굴뚝 | 자가측정 | 2017/01/03 | 8.19 | 180 | 7.2 | 12 | 11.9 | 312.07 | 불소화합물 | 0.083 | ppm | 2 | 맑음 | 2 | 62 | 756 | 동 | 1.8
수정
엑셀
← 사업장 목록으로
등록일: 2017.12.31
주소 | 경기도 안산시 단원구 목내로 160 (목내동) | 사업자 등록번호 | 136-825-***** | 허가번호 | 제공단 2005-110호
대표자명 | *** | 종별 | 1종 | 운영현황 | 가동
업종명(1차) | 제조업 | 업종명(2차) | 전기장비 제조업 | 업종명(3차) | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업
업종명(5차) | 배전반 및 전기자동 제어반 제조업 | 지역구분 | II지역 | 산업단지명 | 반월특수지역(안산신도시)[재생사업지구] 국가산업단지
TMS 코드 | 50582 | TMS 배출구 수 | 6 |  | 
2
3
4
사업장 기본정보 (광명전기)
배출구
방지시설
배출시설
연료사용량
굴뚝측정정보
1
1~3종 추가 정보 보기 ∨
5
굴뚝측정 추가정보
수정기능 제거

## Slide 31
현재 화면은 굴뚝측정 정보 상세보기 레이어 팝업화면임.
1~3종 추가정보 보기 버튼을 눌렀을 시 하단에 배출구 추가정보 상세테이블 표시되며, 1~3종 추가정보 접기로 변환됨 한번 더 누르면 추가정보 데이터테이블 접힘
굴뚝측정정보 중 공통정보를 포함한 추가정보가 한번에 표출됨(테이블 항목이 최대 80열 정도로 테이블 열에 여유가 있어야 함) 또한 열정보가 많을 시 좌우 스크롤 기능으로 드래그 하여 정보확인필요
정보가 대량일시 하단 스크롤 필요
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 굴뚝측정정보 탭 선택 > 추가정보 상세보기
사업장 기본정보
배출구번호 | 배출구명 | 측정 구분 | 측정일자 | 배출가스유속(m/s) | 배출가스온도(℃) | 수분함량(%) | 표준산소농도(%) | 실측산소농도(%) | 배출가스 유량(S㎥/min) | 오염물질 | 농도 | 단위 | 배출허용기준 | 기상 | 기온 (℃) | 습도 (％) | 기압 (mmHg) | 풍향 | 풍속 (m／sec) | 배출구 유형 | 배출구 높이(m) | 상부 배출구 내경(m) | 측정공 위치 내경(m) | 측정방법 | TMS 배출가스 유량 (S㎥/mon) | 오염물질코드 | 배출허용기준최소(법기준) | 배출허용기준최대(법기준) | 배출허용기준초과여부 | 연료명및사용량 | 원료명및사용량 | 오염물질 특정유무 | 검사기기명 | 검사방법
1 |  |  |  |  | TMS부착배출구 | 30 | 1.2 | 1.2 | 대행의뢰 | 0 | 10 |  |  | Y | LNG?:?654.5Nm3/일 | 폐합성수지?:?66.66톤/일 | 특정오염물질 |  |  | TMS부착배출구 | 30 | 1.2 | 1.2 | 대행의뢰 | 0 | 10 |  |  | Y | LNG?:?654.5Nm3/일 | 폐합성수지?:?66.66톤/일 | 특정오염물질 |  | 
2 |  |  |  |  | TMS부착배출구 | 30 | 1.2 | 1.2 | 대행의뢰 | 0 | 10 |  |  | Y | LNG?:?654.5Nm3/일 | 폐합성수지?:?66.66톤/일 | 특정오염물질 |  |  | TMS부착배출구 | 30 | 1.2 | 1.2 | 대행의뢰 | 0 | 10 |  |  | Y | LNG?:?654.5Nm3/일 | 폐합성수지?:?66.66톤/일 | 특정오염물질 |  | 
3 |  |  |  |  | TMS부착배출구 | 30 | 1.2 | 1.2 | 대행의뢰 | 0 | 10 |  |  | Y | LNG?:?654.5Nm3/일 | 폐합성수지?:?66.66톤/일 | 특정오염물질 |  |  | TMS부착배출구 | 30 | 1.2 | 1.2 | 대행의뢰 | 0 | 10 |  |  | Y | LNG?:?654.5Nm3/일 | 폐합성수지?:?66.66톤/일 | 특정오염물질 |  | 
2
3
1~3종 추가 정보 접기 ∧
1
굴뚝측정 추가정보

## Slide 32
현재 화면은 1~5종 사업장 굴뚝측정 수정 화면임.
기존 사업장에 등록 되어있는 배출구의 정보가 표출됨 (테이블 최대5행 고정으로 표출되며 초과시 스크롤 활용)
수정 하기 위한 배출구 버튼 선택 정보임
‘적용’버튼 클릭 시 해당 배출구의 굴뚝측정 정보 전체 정보가 각각의 수정화면에 표출이 됨
해당 정보는 불러온 정보가 고정값으로 표출됨
기상정보는 리스트 형태로 표출됨
해당 정보는 숫자로만 입력 가능함
해당 풍향 텍스트로 작성
측정일자 달력기능으로 선택
자가측정방법 리스트 형태로 표출
해당 정보는 숫자로만 입력 가능
오염물질 리스트 형태로 표출
농도 숫자로 작성
농도 단위 리스트형태로 표출
해당 값은 텍스트로 작성
취소’버튼 클릭 시 화면전환되어 사업장 기본정보로 돌아 감
‘등록’버튼 클릭 시 수정된 정보가 저장되어 반영되고 사업장 기본정보로 돌아 감
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 굴뚝측정 정보 탭 선택 > 수정
사업장 기본정보
배출구 일련번호 | 1 | 배출구명 | 배출구1 | 배출구유형 | 원형굴뚝 | 단면적 | 0.785
허가증상 배출구번호 | 1 | 허가증상 배출구명 | 2 | *4~5종의 경우 허가증상 배출구명 입력제외 |  |  | 
기상현황 |  |  |  |  |  |  | 
기상 |  | 기온 | ℃ |  | 습도 | % | 
기압 | mmhg | 풍향 | 풍 |  | 풍속 | m/sec | 
일자 및 배출가스 현황 |  |  |  |  |  |  | 
측정일자 |  | 자가측정방법 |  | 가스속도 | m/s | 가스온도 | ℃
수분햠량 | % | 실측산소농도 | ℃ | 표준산소농도 | ℃ | 배출가스유량 | Sm3/min
오염물질농도 |  |  |  |  |  |  | 
오염물질 |  | 농도 |  | 농도 단위 |  | 배출허용기준농도 | 
연료명 및 사용량(일) |  |  |  |  |  |  | 
원료명 및 사용량 (특정대기유해물질 배출원 포함) |  |  |  |  |  |  | 
선택
▼
선택
선택
선택
등록
취소
배출구(굴뚝) 정보
4
5
6
7
9
▼
8
10
▼
▼
11
12
13
14
15
16
숫자만 입력 가능합니다.
사유:
굴뚝측정 정보수정 (광명전기)
배출구(굴뚝) 선택
적용될 시 선택한 배출구 DB가 수정화면에 적재적소에 배치되어야 함, 자동 카운트 부여 필요
수정 방법
배출구 선택 | 배출구 일련번호 | 배출구명칭
 | 1 | 굴뚝1
 | 2 | 굴뚝2
2
1
적용
3
수정
10

## Slide 33
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 굴뚝측정 정보 탭 선택 > 수정
사업장 기본정보
기상 선택
▼
구름
눈
맑음
비
선택
흐림
*사업장 종별에 따라 1~3종, 4~5종 사업장의 입력방식이 다릅니다.
측정방법
▼
TMS
TMS(공단)
측정대행
자가측정
농도 단위
▼
TMS
TMS(공단)
측정대행
자가측정
POLCODE | POLNAME
01 | 카드뮴화합물
02 | 시안화수소
03 | 납화합물
04 | 폴리염화비페닐
05 | 크롬화합물
06 | 비소화합물
07 | 수은화합물
08 | 프로필렌옥사이드
09 | 염소
10 | 불소화합물
11 | 석면
12 | 니켈 및 그 화합물
13 | 염화비닐
14 | 다이옥신
15 | 페놀화합물
16 | 베릴륨 및 그 화합물
17 | 벤젠
18 | 사염화탄소
19 | 이황화메틸
20 | 아닐린
21 | 클로로포름
22 | 포름알데히드
23 | 아세트알데히드
24 | 벤지딘
25 | 1-3부타디엔
26 | 먼지
27 | 일산화탄소
28 | 질소산화물
29 | 황산화물
30 | 탄화수소(THC)
31 | 브롬화합물
32 | 알루미늄 및 그 화합물
33 | 바나듐 및 그 화합물
34 | 망간화합물
35 | 철 및 그 화합물
36 | 아연화합물
37 | 셀렌 및 그 화합물
38 | 안티몬 및 그 화합물
39 | 주석 및 그 화합물
40 | 텔루륨 및 그 화합물
41 | 바륨 및 그 화합물
42 | 암모니아
43 | 황화수소
44 | 황화메틸
45 | 메르캅탄류
46 | 아민류
47 | 이황화탄소
48 | 인 및 그 화합물
49 | 붕소화합물
50 | 스틸렌
51 | 아크롤레인
52 | 구리화합물
53 | 기타 악취물질
54 | 염화수소
55 | 총탄화수소
56 | 비산먼지
57 | 기타
58 | 이산화탄소(CO2)
59 | 일산화이질소
60 | 메탄
61 | 에틸렌옥사이드
62 | 디클로로메탄
63 | 테트라클로로에틸렌
64 | 1,2-디클로로에탄
65 | 에틸벤젠
66 | 트리클로로에틸렌
67 | 아크릴로니트릴
68 | 히드라진
69 | 다환 방향족 탄화수소류
물질 선택
▼
현재 화면은 굴뚝측정관련 리스트 정보화면임.
5
9
11
13

## Slide 34
현재 화면은 연료사용량 화면임.
‘연료사용량’ 탭 하단에 1~5종 사업장의 굴뚝측정 정보 중 공통된 항목의 정보가 테이블 형태로 표출이 됨
‘수정’ 버튼 클릭 시 하단의 굴뚝측정 관련 정보를 수정할 수 있는 화면으로 전환됨
‘엑셀’ 버튼 클릭 시 해당 사업장의 정보 전체가 .xlsx 형태로 저장됨
‘1~3종 추가정보 보기’ 버튼 클릭 시 추가정보가 하단으로 펼쳐짐
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 연료사용량 탭 클릭
사업장 기본정보
엑셀
← 사업장 목록으로
주소 | 경기도 안산시 단원구 목내로 160 (목내동) | 사업자 등록번호 | 136-825-***** | 허가번호 | 제공단 2005-110호
대표자명 | *** | 종별 | 1종 | 운영현황 | 가동
업종명(1차) | 제조업 | 업종명(2차) | 전기장비 제조업 | 업종명(3차) | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업
업종명(5차) | 배전반 및 전기자동 제어반 제조업 | 지역구분 | II지역 | 산업단지명 | 반월특수지역(안산신도시)[재생사업지구] 국가산업단지
TMS 코드 | 50582 | TMS배출구수 | 6 |  | 
수정
3
4
사업장 기본정보 (광명전기)
일련번호 | 사용물질명 | 사용량 합계 | 단위
1 | 고형연료(BIO SRF) | 20,065.097 | 톤
2 | 고형연료(SRF) | 21,383.488 | 톤
3 | 등유(석유) | 59.58 | ㎘
배출구
방지시설
배출시설
연료사용량
굴뚝측정정보
1
1~3종 추가 정보 보기 ∨
4
연료사용량 추가정보

## Slide 35
현재 화면은 연료사용량 상세보기 레이어화면임.
1~3종 추가정보 보기 버튼을 눌렀을 시 하단에 배출구 추가정보 상세테이블 표시되며, 1~3종 추가정보 접기로 변환됨 한번 더 누르면 추가정보 데이터테이블 접힘
연료사용량 정보가 한번에 표출됨(테이블 항목이 최대 80열 정도로 테이블 열에 여유가 있어야 함) 또한 열정보가 많을 시 좌우 스크롤 기능으로 드래그 하여 정보확인필요
정보가 대량일시 하단 스크롤 필요
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 연료사용량 탭 선택 > 추가정보 상세보기
사업장 기본정보
배출구 번호,명 | TMS정보 | 배출구 종별 | 방지시설 번호 | 방지시설명 | 방지시설 코드명 | 배출시설 번호 | 배출시설명 | 배출시설 대분류 | 배출시설 중분류 | 배출시설 소분류 | 신설일자 | 가동개시일자 | 폐쇄일자 | 일련번호 | 사용물질명 | 연료코드 | 단위 | 발열량 | 발열량단위 | 황함량 | 사용량 합계 | 사용량_1월 | 사용량_2월 | 사용량_3월 | 사용량_4월 | 사용량_5월 | 사용량_6월 | 사용량_7월 | 사용량_8월 | 사용량_9월 | 사용량_10월 | 사용량_11월 | 사용량_12월
보일러시설-1 | 0 | 1 | 1 | 저Nox Burner | 저녹스(NOx) 버너 | 1 | 제1보일러 | 연소시설 | 보일러 | 가스 또는 경질유만 사용하는 보일러 | 2015/10/20 | 2015/10/20 | 0000/00/00 | 1 | LNG | 42 | 천㎥ | 10,550 | Kcal/㎥ |  | 3,869.482 | 257.021 | 236.709 | 218.997 | 194.608 | 193.263 | 191.843 | 204.248 | 165.847 | 147.572 | 151.351 | 191.618 | 236.959
1
닫기
2
1~3종 추가 정보 접기 ∧
1
연료사용량 추가정보

## Slide 36
현재 화면은 1~5종 사업장 공통 연료사용량정보 수정 화면임.
기존 사업장에 등록 되어있는 연료사용량 정보가 표출됨 (테이블 최대5행 고정으로 표출되며 초과시 스크롤 활용)
수정 하기 위한 배출시설의 버튼 선택 정보임
‘적용’버튼 클릭 시 해당 배출시설의 연료사용량 정보 전체 정보가 각각의 수정화면에 표출이 됨
배출구 일련번호, 배출구명, 방지시설 번호, 방지시설 코드명, 배출시설 일련번호, 배출시설명, 일련번호는 조회버튼을 통해 불러온 정보의 고정 값으로 수정 불가
연료코드 리스트로 표출
연료코드 단위 리스트로 표출
발열량 작성 후 리스트 단위 선택
해당 정보는 숫자로만 입력 가능
사용량 합계는 위 사용량의 전체 합산되어 자동으로 계산되어 표출됨
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 연료 사용량 정보 탭 선택 > 수정
사업장 기본정보
배출구 일련번호 |  |  |  |  |  | 배출구 명 |  |  |  |  |  |  |  | 
방지시설 일련번호 |  |  |  |  |  | 방지시설명 |  |  |  |  |  |  |  | 
배출시설 일련번호 |  |  |  |  |  | 배출시설명 |  |  |  |  |  |  |  | 
연료사용량 일련번호 |  |  |  |  |  | 사용물질 |  |  |  |  |  |  |  | 
연료코드 |  |  |  |  |  | 발열량 |  |  |  |  |  |  |  | 
황함량 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사용량 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 |  | 6월 | 7월 | 8월 |  | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
사용량 합계 | * 사용량 합계는 자동 합산 됩니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
선택
▼
단위선택
▼
단위 선택
▼
등록
취소
4
5
숫자만 입력 가능합니다.
사유:
적용될 시 선택한 연료사용량 DB가 수정화면에 적재적소에 배치되어야 함, 자동 카운트 부여 필요, 사용량 합계 자동산정 기능 필요함
8
▼
6
7
적용
배출구 일련번호 | 배출구명 | 방지시설 일련번호 | 방지시설 명 | 배출시설 일련번호 | 배출시설 명 | 연료사용량 일련번호 | 시설 선택
1 | 굴뚝1 | 1 | 세정식집진시설 | 1 | 탈지시설 | 1 | 
2 | 굴뚝2 | 1 | 흡착에의한시설 | 1 | 건조시설 | 2 | 
3 | 굴뚝3 | 1 | 여과식집진시설 | 1 | 도장시설 | 3 | 
2
3
배출시설 선택
1
연료사용량 정보수정 (광명전기)
연료사용량 정보
9
1
굴뚝1
1
세정집진시설
1
탈지시설
1
수정 방법
사업장 종별 1~3종일 경우
수정
8

## Slide 37
현재 화면은 연료사용량 관련 리스트 정보화면임.
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 연료 사용량 정보 탭 선택 > 수정
사업장 기본정보
연료코드 선택
▼
12 13 14 21 22 23 24 27 28 30 31 32 33 34 36 38 40 41 42 43 55
단위 선택
▼
㎘
천㎥
톤
발열량 단위 선택
▼
Kcal/kg
Kcal/ℓ
Kcal/㎥
*사업장 종별에 따라 1~3종, 4~5종 사업장의 입력방식이 다릅니다.
5
6
7

## Slide 38
사업장 배출량 목록
현재 화면은 배출량 정보의 사업장목록 화면임.
배출량 정보 클릭 시 사업장의 배출량관련 목록 표출됨(사업장 정보 메뉴의 전체 사업장 목록수와 동일하게 표출되며, 배출량 정보가 없을경우 null값 표출함)
검색 조건(다중 선택 가능해야 함) 시군, 읍면동, 사업장명, 조사년도, 물질별,배출량 범위로 구분됨
오염물질 선택 가능
배출량 구간 숫자로 작성
조건 입력 후 검색버튼 클릭 시 해당되는 목록 아래 테이블에 표출됨
엑셀 버튼 선택 시 표출 된 사업장 목록이 .xlsx형태로 저장
배출량 정보 수정화면 레이어 팝업 표출됨
실측 오염물질 배출량 정보 수정
추정등급 M, A, B, C, D 중 선택
메시지 표출은 배출량 정보 최초입력시에 M이 아닌 다른 등급을 선택 할경우에만 표출함.
취소버튼 선택 시 사업장 배출량 목록으로 감
등록버튼 클릭시 수정된 정보 저장되어 사업장 배출량 목록에 적용됨
Home > 배출량 정보
검색조건 설정 필요
배출량정보 있는 경우 오염물질의 배출량
합계가 표출되면 없는 경우 ‘-’로 표출됨
배출량 관련 사업장 목록
1
검 색
엑 셀
5
시군 |  | 읍면동 |  | 사업장명 |  |  | 기준년도 |  | 
오염물질 |  | 배출량 |  |  |  | 배출량 산정 구분 |  |  | 
2017
선택
선택
2
물질 선택
~
톤
톤
3
4
6
수 정
번호 | 시군 | 사업장명 | 종별 | 주소 | 먼지 |  | 황산화물 |  | 질소산화물 |  | 휘발성 유기화합물 |  | 수정
 |  |  |  |  | 배출량 | 등급 | 배출량 | 등급 | 배출량 | 등급 | 배출량 | 등급 | 
1 | 안산시 | (주)광명*기 | 1종 | 경기도 안산시 단원구 목내로 160 (목내동) | 45 | D | 11 | A | - | B | 3.5 | C | 수정
2 | 안산시 | 대덕*** 안산지점 | 2종 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 230 (목내동) | - | - | 12 | B | 10 | A | 2 | C | 수정
3 | 안산시 | 유신***공업(주) | 4종 | 경기도 안산시 단원구 산단로67번길 150 (목내동) 목내동 456-6 | 10 | A | - | A | 3 | A | - | A | 수정
4 | 안산시 | (주) **컴 | 2종 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 237 (목내동) 반월공단 14블럭 19호 | - |  | 11.5 |  | - |  | 15.5 |  | 수정
 | 안산시 | 진**업(주) | 5종 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 221-8 (목내동) 반월공단 14블럭 20호 | - | - | 15.5 | C | - | - | 20 | D | 수정
10 | 안산시 | 신***지(주) 반월 | 5종 | 경기도 안산시 단원구 목내로 29 (목내동) 490-2 | - | - | - | - | 15.5 | B | 54 | D | 수정
자료등급 M : 실측기반 배출량, A: 활동자료*배출계수, B: 매출규모별 원단위 적용, C: 업종별 원단위 적용, D: 전체 평균 원단위 적용
실측
단위:ton/yr
추정
***건
추정등급선택
사업장 오염물질 배출량 수정
레이어 팝업
먼지 | 등급 | 황산화물 | 등급 | 질소산화물 | 등급 | 휘발성 유기화합물 | 등급
2.3 |  | 1.8 |  | 4.2 |  | 30 | 
배출량 자료 등급 선택
M : 실측기반 배출량, A : 활동자료*배출계수, B : 매출규모별 원단위 적용, C : 업종별 원단위 적용, D : 전체 평균 원단위 적용
M
A
B
C
D
7
등록
자료등급
자료등급
자료등급
자료등급
오염물질단위:ton/yr
자료등급
8
9
11
실측값이 우선입니다. 추정값으로 대체 하시겠습니까?
사유:
취소
10
9
유효숫자: 소수점 세자리까지 입력가능
10

## Slide 39
현재 화면은 배출량 정보의 사업장목록 화면임.
휘발성 유기화합물질의 경우 등급을 M으로 지정 했을경우 본테이블에서는 값수정이 안되며 테이블 하단에 2가지의 라디오 버튼이 표출됨(선택에 따라 달리 수정하는 기능이 필요함)
총 VOCs 배출량 수정 선택 시 하단에 휘발성 유기화합물 테이블이 표출됨
휘발성 유기화합물 값을 수정
수정한 값이 휘발성 유기화합물 컬럼에 표출됨
등록버튼 선택시 사업장 배출량 정보 테이블에 반영됨
세부 VOCs 배출량 수정 선택 시 하단에 13종의 오염물질 값을 수정할 수 있는 테이블이 표출됨
각각의 값을 작성 하면 전체 합산값이 상단 휘발성유기화합물 컬럼에 자동 합산반영 됨
수정한 값의 자동 합산값이 휘발성 유기화합물 컬럼에 표출됨
등록버튼 선택시 반영정보가 반영되어 사업장배출량 정보에 표출됨
Home > 배출량 정보 > 수정 레이어 팝업
1,6번 라디오버튼 선택에 따라 수정화면 달라지게 되야하며 세부항목 작성일경우 자동합산기능 필요함
배출량 관련 사업장 목록
추 가
수정레이어 팝업 추가기능
추정등급선택
먼지 | 등급 | 황산화물 | 등급 | 질소산화물 | 등급 | 휘발성 유기화합물 | 등급
2.3 |  | 1.8 |  | 4.2 |  | 30 | 
배출량 자료등급 선택
M : 실측기반 배출량, A : 활동자료*배출계수, B : 매출규모별 원단위 적용, C : 업종별 원단위 적용, D : 전체 평균 원단위 적용
등록
자료등급
자료등급
자료등급
M
취소
사업장 오염물질 배출량 수정
1
총 vocs 배출량 입력
2
세부 VOCs 배출량 입력
휘발성 유기화합물
오염물질단위:ton/yr
추정등급선택
먼지 | 등급 | 황산화물 | 등급 | 질소산화물 | 등급 | 휘발성 유기화합물 | 등급
2.3 |  | 1.8 |  | 4.2 |  | 30 | 
등록
자료등급
자료등급
자료등급
M
취소
사업장 오염물질 배출량 수정
1
총 vocs 배출량 입력
2
세부 VOCs 배출량 입력
오염물질단위:ton/yr
배출량 자료등급 선택
M : 실측기반 배출량, A : 활동자료*배출계수, B : 매출규모별 원단위 적용, C : 업종별 원단위 적용, D : 전체 평균 원단위 적용
프로필렌옥사이드 | 벤젠 | 사염화탄소 | 클로로포름 | 포름알데히드 | 아세트알데히드 | 1-3부타디엔
스틸렌 | 아크롤레인 | 테트라클로로에틸렌 | 1,2-디클로로에탄 | 에틸벤젠 | 아크릴로니트릴
* 세부 VOCs 물질 자동합산됨

## Slide 40
사업장 배출량 목록
현재 화면은 배출량 정보의 사업장목록 화면임.
1~3종 사업장인경우에만 휘발성유기화합물의 값이 링크처리되어 클릭시 세부 물질정보 팝업화면 표출됨(4~5종 사업장은 값으로마 표출되며 링크처리 제외)
링크선택시 팝업 표출 화면이며 세부 값을 조회할 수 있음
스크롤바 기능 추가
닫기버튼 선택시 사업장 배출량 목록이 표출
Home > 배출량 정보
팝업 상의 휘발성유기화합물질 합산 필요
배출량 관련 사업장 목록
검 색
엑 셀
시군 |  | 읍면동 |  | 사업장명 |  |  | 기준년도 |  | 
오염물질 |  | 배출량 |  |  |  | 배출량 산정 구분 |  |  | 
2017
선택
선택
물질 선택
~
톤
톤
추 가
번호 | 시군 | 사업장명 | 종별 | 주소 | 먼지 |  | 황산화물 |  | 질소산화물 |  | 휘발성 유기화합물 |  | 수정
 |  |  |  |  | 배출량 | 등급 | 배출량 | 등급 | 배출량 | 등급 | 배출량 | 등급 | 
1 | 안산시 | (주)광명*기 | 1종 | 경기도 안산시 단원구 목내로 160 (목내동) | 45 | D | 11 | A | - | B | 3.5 | M | 수정
2 | 안산시 | 대덕*** 안산지점 | 2종 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 230 (목내동) | - | - | 12 | B | 10 | A | 2 | M | 수정
3 | 안산시 | 유신***공업(주) | 4종 | 경기도 안산시 단원구 산단로67번길 150 (목내동) 목내동 456-6 | 10 | A | - | A | 3 | A | - | A | 수정
4 | 안산시 | (주) **컴 | 2종 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 237 (목내동) 반월공단 14블럭 19호 | - |  | 11.5 |  | - |  | 15.5 |  | 수정
 | 안산시 | 진**업(주) | 5종 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 221-8 (목내동) 반월공단 14블럭 20호 | - | - | 15.5 | C | - | - | 20 | D | 수정
10 | 안산시 | 신***지(주) 반월 | 5종 | 경기도 안산시 단원구 목내로 29 (목내동) 490-2 | - | - | - | - | 15.5 | B | 54 | D | 수정
자료등급 M : 실측기반 배출량, A: 활동자료*배출계수, B: 매출규모별 원단위 적용, C: 업종별 원단위 적용, D: 전체 평균 원단위 적용
실측
단위:ton/yr
추정
***건
자료등급 M
프로필렌옥사이드 | 벤젠 | 사염화탄소 | 클로로포름 | 포름알데히드 | 아세트알데히드 | 1-3부타디엔 | 스틸렌 | 아크롤레인 | 테트라클로로에틸렌 | 1,2-디클로로에탄 | 에틸벤젠 | 아크릴로니트릴
닫기
오염물질단위:ton/yr
1~3종 사업장 휘발성 유기화합물질 조회
1
2
4
3

## Slide 41
시군 |  | 읍면동 |  | 사업장명 |  | 조사년도 | 
종별 |  |  |  |  |  | 측정 목적 | 
번호 | 사업장명 | 대표자명 | 주소 | 종별 | 오염물질 평균 농도 |  |  | 최근 측정일자 | 측정 목적
 |  |  |  |  | 질소산화물 (ppm) | 황산화물 (ppm) | 먼지 (mg/S㎥) |  | 
1 | (주)광명*기 | 이*광 | 경기도 안산시 단원구 목내로 160 (목내동) | 3종 | - | 0 | 7.2 | 2017/02/27 | 자가측정
2 | 대덕*** 안산지점 | 이*순 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 230 (목내동) | 3종 | - | 0 | 7.3 | 2017/04/28 | 자가측정
3 | 유신***공업(주) | 김*식 | 경기도 안산시 단원구 산단로67번길 150 (목내동) 목내동 456-6 | 3종 | - | - | 5 | 2017/06/30 | 지도점검
4 | (주) **컴 | 안*호 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 237 (목내동) 반월공단 14블럭 19호 | 2종 | 11.28 | 0 | 0.575 | 2017/06/30 | 자가측정
 | 진**업(주) | 박*수 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 221-8 (목내동) 반월공단 14블럭 20호 | 2종 | 121.545 | - | 0.65 | 2017/06/30 | 지도점검
10 | 신***지(주) 반월 | 대표이사 | 경기도 안산시 단원구 목내로 29 (목내동) 490-2 | 3종 | 0 | 0 | 0.775 | 2017/08/16 | 자가측정
* 밑줄 있는 항목명을 마우스로 클릭하면, 사업장 상세정보로 이동합니다.
굴뚝 측정 사업장 목록
현재 화면은 정보등록 메뉴의 굴뚝측정 사업장 목록 화면임
검색 조건 가평시 / 고양시 / 과천시 등 31개 시군, 사업장명, 조사년도, 종별, 측정방법으로 구분
측정목적은 리스트 형태로 표출됨
해당 사업장의 최근의 측정일자정보가 표출됨
해당 사업장의 오염물질중 질소산화물, 황산화물, 먼지의 연평균 농도 표출됨
사업장명 선택 시 측정이력 상세화면 화면전환 됨
Home > 굴뚝측정 정보
정보등록에 마우스를 가져가면 사업장 정보등록/ 굴뚝측정 정보 조회 말풍선이 뜸
1
5
측정이력관련 사업장목록
1종
2종
3종
4종
5종
전체
전체
2017
검 색
엑 셀
***건
전체
자가측정
지도점검
3
2
3
4
선택
선택

## Slide 42
번호 | 측정일자 | 배출구 번호 | 측정방법 | 대표 오염물질
1 | 2017/02/27 | 3 | 지도점검 | 먼지 외 #종
2 | 2017/04/28 | 3 | 자가측정 | 먼지 외 #종
3 | 2017/06/30 | 1 | 자가측정 | 먼지 외 #종
4 | 2017/06/30 | 2 | 자가측정 | 먼지 외 #종
현재 화면은 사업장의 측정정보 등록 일반화면임
선택한 사업장명 표출
해당 사업장에 대한 측정일자별 배출구의 정보와 측정방법, 대표오염물질 정보의 표로 구성 (테이블 최대5행 고정으로 표출되며 초과시 스크롤 활용)
대표오염물질은 배출구의 자가측정정보의 첫번째 물질 외 #종으로 표출 (별도의 DB 작업으로 구축할지 기술적으로 자동표출 되는지 확인필요)
4. 위의 측정일자를 선택 시 해당일자에 대한 전체 측정정보 표출됨(테이블 최대5행 고정으로 표출되며 초과시 스크롤 활용)
5. ‘수정’ 버튼 클릭 시 하단의 굴뚝측정 관련 정보를 수정할 수 있는 화면으로 전환됨
6. 추가정보 버튼 선택 시 해당 배출구에 대한 추가정보를 포함한 전체 정보 표출
-나선호 과장님- DB는 5_1.G-SEMS(DB)_굴뚝측정정보(1~3종 추가정보)에서 2번 테이블과 같이 측정일자별 배출구번호를 리스트로 표출 할 수 있는지 확인 부탁드립니다. 대표오염물질 항목도 마찬가지 입니다.
4번 테이블 또한 위의 리스트 상에서 측정일자 선택시 아래에 해당일자에 대한 전체 측정정보 불러올 수 있는지 또한 확인 부탁드립니다.
Home > 굴뚝측정 정보 > 사업장명 선택 > 측정일자 선택
측정이력관련 사업장 상세현황
엑셀
2
← 사업장 목록으로
배출구번호 | 배출구명 | 측정 방법 | 배출가스유속(m/s) | 배출가스온도(℃) | 수분함량(%) | 표준산소농도(%) | 실측산소농도(%) | 배출가스 유량(S㎥/min) | 오염물질 | 농도 | 단위 | 배출허용기준 | 기상 | 기온 (℃) | 습도 (％) | 기압 (mmHg) | 풍향 | 풍속 (m／sec)
1 | 1굴뚝 | 자가측정 | 8.19 | 180 | 7.2 | 12 | 11.9 | 312.07 | 불소화합물 | 0.083 | ppm | 2 | 맑음 | 2 | 62 | 756 | 동 | 1.8
2 | 2굴뚝 | 자가측정 | 8.19 | 180 | 7.2 | 12 | 11.9 | 312.07 | 불소화합물 | 0.083 | ppm | 2 | 맑음 | 2 | 62 | 756 | 동 | 1.8
3 | 3굴뚝 | 자가측정 | 8.19 | 180 | 7.2 | 12 | 11.9 | 312.07 | 불소화합물 | 0.083 | ppm | 2 | 맑음 | 2 | 62 | 756 | 동 | 1.8
추가 정보 보기
굴뚝측정 정보 (광명전기)
1
3
4
수정
5
6

## Slide 43
굴뚝측정 정보
현재 화면은 굴뚝측정 정보 상세보기 레이어팝업.
굴뚝측정정보 중 공통정보를 포함한 추가정보가 한번에 표출됨(테이블 항목이 최대 80열 정도로 테이블 열에 여유가 있어야 함) 또한 열정보가 많을 시 좌우 스크롤 기능으로 드래그 하여 정보확인필요
정보가 대량일시 하단 스크롤 필요
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 굴뚝측정정보 탭 선택 > 추가정보 상세보기
사업장 기본정보
배출구번호 | 배출구명 | 측정 구분 | 측정일자 | 배출가스유속(m/s) | 배출가스온도(℃) | 수분함량(%) | 표준산소농도(%) | 실측산소농도(%) | 배출가스 유량(S㎥/min) | 오염물질 | 농도 | 단위 | 배출허용기준 | 기상 | 기온 (℃) | 습도 (％) | 기압 (mmHg) | 풍향 | 풍속 (m／sec) | 배출구 유형 | 배출구 높이(m) | 상부 배출구 내경(m) | 측정공 위치 내경(m) | 측정방법 | TMS 배출가스 유량 (S㎥/mon) | 오염물질코드 | 배출허용기준최소(법기준) | 배출허용기준최대(법기준) | 배출허용기준초과여부 | 연료명및사용량 | 원료명및사용량 | 오염물질 특정유무 | 검사기기명 | 검사방법
1 |  |  |  |  | TMS부착배출구 | 30 | 1.2 | 1.2 | 대행의뢰 | 0 | 10 |  |  | Y | LNG?:?654.5Nm3/일 | 폐합성수지?:?66.66톤/일 | 특정오염물질 |  |  | TMS부착배출구 | 30 | 1.2 | 1.2 | 대행의뢰 | 0 | 10 |  |  | Y | LNG?:?654.5Nm3/일 | 폐합성수지?:?66.66톤/일 | 특정오염물질 |  | 
2 |  |  |  |  | TMS부착배출구 | 30 | 1.2 | 1.2 | 대행의뢰 | 0 | 10 |  |  | Y | LNG?:?654.5Nm3/일 | 폐합성수지?:?66.66톤/일 | 특정오염물질 |  |  | TMS부착배출구 | 30 | 1.2 | 1.2 | 대행의뢰 | 0 | 10 |  |  | Y | LNG?:?654.5Nm3/일 | 폐합성수지?:?66.66톤/일 | 특정오염물질 |  | 
3 |  |  |  |  | TMS부착배출구 | 30 | 1.2 | 1.2 | 대행의뢰 | 0 | 10 |  |  | Y | LNG?:?654.5Nm3/일 | 폐합성수지?:?66.66톤/일 | 특정오염물질 |  |  | TMS부착배출구 | 30 | 1.2 | 1.2 | 대행의뢰 | 0 | 10 |  |  | Y | LNG?:?654.5Nm3/일 | 폐합성수지?:?66.66톤/일 | 특정오염물질 |  | 
1
2
닫기

## Slide 44
현재 화면은 1~5종 사업장 굴뚝측정 수정 화면임.
기존 사업장에 등록 되어있는 배출구의 정보가 표출됨 (테이블 최대5행 고정으로 표출되며 초과시 스크롤 활용)
수정 하기 위한 배출구 버튼 선택 정보임
‘적용’버튼 클릭 시 해당 배출구의 굴뚝측정 정보 전체 정보가 각각의 수정화면에 표출이 됨
해당 정보는 불러온 정보가 고정값으로 표출됨
기상정보는 리스트 형태로 표출됨
해당 정보는 숫자로만 입력 가능함
해당 풍향 텍스트로 작성
측정일자 달력기능으로 선택
자가측정방법 리스트 형태로 표출
해당 정보는 숫자로만 입력 가능
오염물질 리스트 형태로 표출
농도 숫자로 작성
농도 단위 리스트형태로 표출
해당 값은 텍스트로 작성
취소’버튼 클릭 시 화면전환되어 사업장 기본정보로 돌아 감
‘등록’버튼 클릭 시 수정된 정보가 저장되어 반영되고 사업장 기본정보로 돌아 감
Home > 굴뚝측정 정보 > 수정
사업장 기본정보
배출구 일련번호 | 1 | 배출구명 | 배출구1 | 배출구유형 | 원형굴뚝 | 단면적 | 0.785
허가증상 배출구번호 | 1 | 허가증상 배출구명 | 2 | *4~5종의 경우 허가증상 배출구명 입력제외 |  |  | 
기상현황 |  |  |  |  |  |  | 
기상 |  | 기온 | ℃ |  | 습도 | % | 
기압 | mmhg | 풍향 | 풍 |  | 풍속 | m/sec | 
일자 및 배출가스 현황 |  |  |  |  |  |  | 
측정일자 |  | 자가측정방법 |  | 가스속도 | m/s | 가스온도 | ℃
수분햠량 | % | 실측산소농도 | ℃ | 표준산소농도 | ℃ | 배출가스유량 | Sm3/min
오염물질농도 |  |  |  |  |  |  | 
오염물질 |  | 농도 |  | 농도 단위 |  | 배출허용기준농도 | 
연료명 및 사용량(일) |  |  |  |  |  |  | 
원료명 및 사용량 (특정대기유해물질 배출원 포함) |  |  |  |  |  |  | 
선택
▼
선택
선택
선택
등록
취소
배출구(굴뚝) 정보
4
5
6
7
9
▼
8
10
▼
▼
11
12
13
14
15
16
숫자만 입력 가능합니다.
사유:
굴뚝측정 정보수정 (광명전기)
배출구(굴뚝) 선택
적용될 시 선택한 배출구 DB가 수정화면에 적재적소에 배치되어야 함, 자동 카운트 부여 필요
수정 방법
배출구 선택 | 배출구 일련번호 | 배출구명칭
 | 1 | 굴뚝1
 | 2 | 굴뚝2
2
1
적용
3
수정
10

## Slide 45
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 굴뚝측정 정보 탭 선택 > 수정
사업장 기본정보
기상 선택
▼
구름
눈
맑음
비
선택
흐림
*사업장 종별에 따라 1~3종, 4~5종 사업장의 입력방식이 다릅니다.
측정방법
▼
TMS
TMS(공단)
측정대행
자가측정
지도점검
농도 단위
▼
TMS
TMS(공단)
측정대행
자가측정
POLCODE | POLNAME
01 | 카드뮴화합물
02 | 시안화수소
03 | 납화합물
04 | 폴리염화비페닐
05 | 크롬화합물
06 | 비소화합물
07 | 수은화합물
08 | 프로필렌옥사이드
09 | 염소
10 | 불소화합물
11 | 석면
12 | 니켈 및 그 화합물
13 | 염화비닐
14 | 다이옥신
15 | 페놀화합물
16 | 베릴륨 및 그 화합물
17 | 벤젠
18 | 사염화탄소
19 | 이황화메틸
20 | 아닐린
21 | 클로로포름
22 | 포름알데히드
23 | 아세트알데히드
24 | 벤지딘
25 | 1-3부타디엔
26 | 먼지
27 | 일산화탄소
28 | 질소산화물
29 | 황산화물
30 | 탄화수소(THC)
31 | 브롬화합물
32 | 알루미늄 및 그 화합물
33 | 바나듐 및 그 화합물
34 | 망간화합물
35 | 철 및 그 화합물
36 | 아연화합물
37 | 셀렌 및 그 화합물
38 | 안티몬 및 그 화합물
39 | 주석 및 그 화합물
40 | 텔루륨 및 그 화합물
41 | 바륨 및 그 화합물
42 | 암모니아
43 | 황화수소
44 | 황화메틸
45 | 메르캅탄류
46 | 아민류
47 | 이황화탄소
48 | 인 및 그 화합물
49 | 붕소화합물
50 | 스틸렌
51 | 아크롤레인
52 | 구리화합물
53 | 기타 악취물질
54 | 염화수소
55 | 총탄화수소
56 | 비산먼지
57 | 기타
58 | 이산화탄소(CO2)
59 | 일산화이질소
60 | 메탄
61 | 에틸렌옥사이드
62 | 디클로로메탄
63 | 테트라클로로에틸렌
64 | 1,2-디클로로에탄
65 | 에틸벤젠
66 | 트리클로로에틸렌
67 | 아크릴로니트릴
68 | 히드라진
69 | 다환 방향족 탄화수소류
물질 선택
▼
현재 화면은 굴뚝측정관련 리스트 정보화면임.
5
9
11
13

## Slide 46
지역 | 총사업장 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종
경기도 | 17,324 | 67 | 234 | 362 | 75,465 | 84,563
현재 화면은 시군별 운영사업장 현황 화면임
통계명
운영 중 사업장 현황
통계 기본반영사항!(2020.02.11)(이하 통계화면 동일)
지역: 도, 시/군 으로 되어있으며 도 선택 시 경기도만 표출됨
지역을 시/군 선택시 오른쪽에 시군별 리스트 표출
해당시군 선택시 오른쪽에 읍면동 리스트 표출되게끔 수정
Home > 운영사업장 정보 > 통계 > 운영사업장 현황 선택
G-SEMS 의 통계정보.
내용을 보기 위해서는 로그인과 항목선택이
필요함.
통계정보 조회
종별 사업장 현황
업종별 사업장 현황
방지지설
배출시설
배출량
지역
도
1
2017
검색
엑 셀
기준연도
수 정
지역
시/군
시/군
안산시
읍/면/동
전체
도
시/군
전체
가평군
고양시
과천시
…
화성시
전체
해당동

## Slide 47
시〮군 | 총사업장 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종
가평군 | 51 | 2 | - | - | 20 | 29
고양시 | 329 | 5 | 3 | 1 | 82 | 238
과천시 | 23 | 1 | - | - | 7 | 15
광명시 | 40 | 3 | - | 1 | 12 | 24
광주시 | 1,057 | 4 | 3 | 1 | 312 | 737
구리시 | 23 | 2 | - | - | 13 | 8
군포시 | 142 | 2 | 3 | 2 | 41 | 94
김포시 | 2,097 | 2 | 1 | 13 | 763 | 1,318
남양주시 | 476 | 3 | - | 1 | 167 | 305
동두천시 | 110 | 3 | 7 | 9 | 44 | 47
부천시 | 741 | 4 | 2 | 2 | 206 | 527
성남시 | 170 | 5 | 1 | 7 | 37 | 120
수원시 | 243 | 7 | 5 | 2 | 79 | 150
시흥시 | 696 | 11 | 17 | 39 | 255 | 374
안산시 | 1,518 | 32 | 58 | 98 | 573 | 757
안성시 | 724 | 6 | 10 | 18 | 193 | 497
안양시 | 138 | 4 | 2 | 3 | 35 | 94
양주시 | 612 | 16 | 12 | 31 | 261 | 292
양평군 | 48 | 1 | 1 | - | 19 | 27
여주시 | 301 | 4 | 6 | 14 | 68 | 209
연천군 | 86 | 7 | 3 | 4 | 25 | 47
오산시 | 98 | 5 | 3 | 1 | 23 | 66
용인시 | 700 | 11 | 8 | 9 | 214 | 458
의왕시 | 74 | 1 | - | 3 | 22 | 48
의정부시 | 66 | 1 | - | 1 | 26 | 38
이천시 | 401 | 9 | 5 | 4 | 124 | 259
파주시 | 1,122 | 11 | 7 | 15 | 284 | 805
평택시 | 931 | 20 | 23 | 28 | 228 | 632
포천시 | 1,369 | 22 | 5 | 13 | 342 | 987
하남시 | 32 | 3 | - | - | 17 | 12
화성시 | 2,863 | 15 | 10 | 33 | 902 | 1,903
현재 화면은 시군별 운영사업장 현황 화면임
운영사업장 현황 통계표 화면 표출되며, 1종부터 5종까지 각각 통계수치 표출
2. 지역이 시/군일 경우에만 나타남
통계 기본반영사항!(2020.02.11)
지역: 도, 시/군 으로 되어있으며 도 선택 시 경기도만 표출됨
지역을 시/군 선택시 오른쪽에 시군별 리스트 표출
해당시군 선택시 오른쪽에 읍면동 리스트 표출되게끔 수정
Home > 운영사업장 정보 > 통계 > 운영사업장 현황 선택
G-SEMS 의 통계정보.
내용을 보기 위해서는 로그인과 항목선택이
필요함.
통계정보 조회
종별 사업장 현황
업종별 사업장 현황
방지지설
배출시설
배출량
지역
시/군
1
시/군
전체
1
2017
검색
엑 셀
기준연도
수 정

## Slide 48
현재 화면은 시군별 운영사업장 현황 화면임
그래프 버튼 클릭 시그래프 표출
2. 레이어 팝업으로 표출
통계 기본반영사항!(2020.02.11)
지역: 도, 시/군 으로 되어있으며 도 선택 시 경기도만 표출됨
지역을 시/군 선택시 오른쪽에 시군별 리스트 표출
해당시군 선택시 오른쪽에 읍면동 리스트 표출되게끔 수정
Home > 운영사업장 정보 > 통계 > 운영사업장 현황 선택 > 그래프 메뉴선택
G-SEMS 의 통계정보.
내용을 보기 위해서는 로그인과 항목선택이
필요함.
통계정보 조회
시〮군 | 총사업장 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종
가평군 | 51 | 2 | - | - | 20 | 29
고양시 | 329 | 5 | 3 | 1 | 82 | 238
과천시 | 23 | 1 | - | - | 7 | 15
광명시 | 40 | 3 | - | 1 | 12 | 24
광주시 | 1,057 | 4 | 3 | 1 | 312 | 737
구리시 | 23 | 2 | - | - | 13 | 8
군포시 | 142 | 2 | 3 | 2 | 41 | 94
김포시 | 2,097 | 2 | 1 | 13 | 763 | 1,318
남양주시 | 476 | 3 | - | 1 | 167 | 305
동두천시 | 110 | 3 | 7 | 9 | 44 | 47
부천시 | 741 | 4 | 2 | 2 | 206 | 527
성남시 | 170 | 5 | 1 | 7 | 37 | 120
수원시 | 243 | 7 | 5 | 2 | 79 | 150
시흥시 | 696 | 11 | 17 | 39 | 255 | 374
안산시 | 1,518 | 32 | 58 | 98 | 573 | 757
안성시 | 724 | 6 | 10 | 18 | 193 | 497
안양시 | 138 | 4 | 2 | 3 | 35 | 94
양주시 | 612 | 16 | 12 | 31 | 261 | 292
양평군 | 48 | 1 | 1 | - | 19 | 27
여주시 | 301 | 4 | 6 | 14 | 68 | 209
연천군 | 86 | 7 | 3 | 4 | 25 | 47
오산시 | 98 | 5 | 3 | 1 | 23 | 66
용인시 | 700 | 11 | 8 | 9 | 214 | 458
의왕시 | 74 | 1 | - | 3 | 22 | 48
의정부시 | 66 | 1 | - | 1 | 26 | 38
이천시 | 401 | 9 | 5 | 4 | 124 | 259
파주시 | 1,122 | 11 | 7 | 15 | 284 | 805
평택시 | 931 | 20 | 23 | 28 | 228 | 632
포천시 | 1,369 | 22 | 5 | 13 | 342 | 987
하남시 | 32 | 3 | - | - | 17 | 12
화성시 | 2,863 | 15 | 10 | 33 | 902 | 1,903
2
종별 사업장 현황
업종별 사업장 현황
방지지설
배출시설
배출량
지역
시/군
1
시/군
전체
1
2017
검색
엑 셀
기준연도
수 정

## Slide 49
읍면동 | 총사업장 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종
성곡동 | 51 | 2 | - | - | 20 | 29
목내동 | 329 | 5 | 3 | 1 | 82 | 238
팔곡이동 | 23 | 1 | - | - | 7 | 15
사동 | 40 | 3 | - | 1 | 12 | 24
팔곡1동 | 1,057 | 4 | 3 | 1 | 312 | 737
원시동 | 23 | 2 | - | - | 13 | 8
초지동 | 142 | 2 | 3 | 2 | 41 | 94
신길동 | 2,097 | 2 | 1 | 13 | 763 | 1,318
본오동 | 476 | 3 | - | 1 | 167 | 305
현재 화면은 시군별 운영사업장 현황 화면임
운영사업장 현황 통계표 화면 표출되며, 1종부터 5종까지 각각 통계수치 표출
2. 안산시 선택 시 안산시의 전체동을 표출함
통계 기본반영사항!(2020.02.11)
지역: 도, 시/군 으로 되어있으며 도 선택 시 경기도만 표출됨
지역을 시/군 선택시 오른쪽에 시군별 리스트 표출
해당시군 선택시 오른쪽에 읍면동 리스트 표출되게끔 수정
Home > 운영사업장 정보 > 통계 > 운영사업장 현황 선택
G-SEMS 의 통계정보.
내용을 보기 위해서는 로그인과 항목선택이
필요함.
통계정보 조회
종별 사업장 현황
업종별 사업장 현황
방지지설
배출시설
배출량
2017
검색
엑 셀
지역
기준연도
시/군
1
시/군
안산시
1
읍/면/동
전체
수 정

## Slide 50
시〮군 | 건설업 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 광업 | 교육 서비스업 | 금융 및 보험업 | 농업, 임업 및 어업 | 도매 및 소매업 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 부동산업 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 숙박 및 음식점업 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 운수 및 창고업 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 정보통신업 | 제조업 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 기타
가평군 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 5 |  |  | 1 |  | 26 | 8 | 9
고양시 |  |  |  | 4 | 2 |  | 6 | 5 | 2 | 4 | 20 | 1 | 4 | 5 | 3 |  | 1 | 101 | 183 | 9
과천시 |  | 7 |  | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 3 | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 | 1
광명시 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 7 | 13 | 2
광주시 | 1 | 2 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 1 |  | 935 | 111 | 37
구리시 |  | 2 |  | 1 |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 8 | 5
군포시 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 126 | 23 | 37
김포시 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  | 88 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 1733 | 73 | 300
남양주시 |  | 1 |  | 7 |  |  | 3 | 2 | 1 |  | 26 |  | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 362 | 61 | 44
동두천시 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 1 |  | 2 |  |  | 71 | 22 | 17
부천시 |  | 2 |  | 4 |  |  | 8 | 5 | 1 |  | 4 |  | 5 | 3 | 2 |  |  | 616 | 89 | 81
성남시 | 3 | 2 |  | 9 | 1 |  | 3 | 6 | 3 |  | 8 |  | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 53 | 47 | 21
수원시 | 1 | 7 |  | 12 | 1 |  | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 55 | 114 | 10
시흥시 |  | 1 |  | 4 |  |  | 5 | 2 | 1 |  | 15 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 431 | 27 | 226
안산시 |  | 7 |  | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |  | 2 |  | 4 | 2 | 1 | 1253 | 81 | 191
안성시 | 3 |  | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 42 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 |  | 569 | 67 | 170
안양시 |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 56 | 44 | 12
양주시 |  |  |  | 1 |  | 1 | 4 |  |  |  | 34 |  | 1 |  | 4 |  | 2 | 422 | 63 | 265
양평군 | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 5 |  |  |  | 1 |  | 22 | 11 | 3
여주시 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 9 | 2 | 14 |  |  |  |  | 250 | 27 | 45
연천군 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 57 | 11 | 18
오산시 |  | 1 |  | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  | 51 | 27 | 10
용인시 | 2 | 4 |  | 17 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 57 | 5 | 17 | 2 | 2 | 11 | 1 | 401 | 153 | 64
의왕시 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | 1 | 37 | 19 | 6
의정부시 | 1 | 4 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 3 |  | 5 | 2 | 1 | 1 |  | 16 | 24 | 4
이천시 |  | 3 | 1 | 3 |  |  | 3 | 2 | 1 |  | 20 |  | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 302 | 45 | 17
파주시 | 11 | 1 |  | 2 |  |  | 8 | 1 | 1 |  | 41 |  | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 917 | 104 | 52
평택시 |  | 5 |  | 1 |  | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 91 | 1 |  | 9 | 4 |  |  | 634 | 109 | 118
포천시 | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  | 4 |  | 1 |  | 68 | 3 | 4 | 1 | 6 |  |  | 1196 | 74 | 87
하남시 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 10 | 10 | 6
화성시 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2 | 325 | 3 | 6 |  | 3 | 7 |  | 2096 | 107 | 462
현재 화면은 시군별 운영사업장 현황 화면임
운영사업장 현황 통계표 화면 표출되며, 1종부터 5종까지 각각 통계수치 표출
2. 지역이 시/군일 경우에만 나타남
통계 기본반영사항!(2020.02.11)
지역: 도, 시/군 으로 되어있으며 도 선택 시 경기도만 표출됨
지역을 시/군 선택시 오른쪽에 시군별 리스트 표출
해당시군 선택시 오른쪽에 읍면동 리스트 표출되게끔 수정
Home > 운영사업장 정보 > 통계 > 운영사업장 현황 선택
G-SEMS 의 통계정보.
내용을 보기 위해서는 로그인과 항목선택이
필요함.
통계정보 조회
종별 사업장 현황
업종별 사업장 현황
방지지설
배출시설
배출량
업종은 1차 분류
지역
시/군
1
시/군
전체
1
2017
검색
엑 셀
기준연도
수 정

## Slide 51
현재 화면은 시군별 운영사업장 현황 화면임
지역: 도, 시/군 으로 되어있으며 도 선택 시 경기도만 표출됨
시/군 선택시 오른쪽에 시/군 리스트 표출되며, 시/군을 선택하면 오른쪽에 읍/면/동 리스트 표출됨
3. 그래프 선택시 레이어 팝업으로 표출
통계 기본반영사항!(2020.02.11)
지역: 도, 시/군 으로 되어있으며 도 선택 시 경기도만 표출됨
지역을 시/군 선택시 오른쪽에 시군별 리스트 표출
해당시군 선택시 오른쪽에 읍면동 리스트 표출되게끔 수정
Home > 운영사업장 정보 > 통계 > 운영사업장 현황 선택 > 그래프 메뉴선택
G-SEMS 의 통계정보.
내용을 보기 위해서는 로그인과 항목선택이
필요함.
통계정보 조회
종별 사업장 현황
업종별 사업장 현황
방지지설
배출시설
배출량
시〮군 | 건설업 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 광업 | 교육 서비스업 | 금융 및 보험업 | 농업, 임업 및 어업 | 도매 및 소매업 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 부동산업 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 숙박 및 음식점업 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 운수 및 창고업 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 정보통신업 | 제조업 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 기타
가평군 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 5 |  |  | 1 |  | 26 | 8 | 9
고양시 |  |  |  | 4 | 2 |  | 6 | 5 | 2 | 4 | 20 | 1 | 4 | 5 | 3 |  | 1 | 101 | 183 | 9
과천시 |  | 7 |  | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 3 | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 | 1
광명시 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 7 | 13 | 2
광주시 | 1 | 2 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 1 |  | 935 | 111 | 37
구리시 |  | 2 |  | 1 |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 8 | 5
군포시 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 126 | 23 | 37
김포시 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  | 88 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 1733 | 73 | 300
남양주시 |  | 1 |  | 7 |  |  | 3 | 2 | 1 |  | 26 |  | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 362 | 61 | 44
동두천시 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 1 |  | 2 |  |  | 71 | 22 | 17
부천시 |  | 2 |  | 4 |  |  | 8 | 5 | 1 |  | 4 |  | 5 | 3 | 2 |  |  | 616 | 89 | 81
성남시 | 3 | 2 |  | 9 | 1 |  | 3 | 6 | 3 |  | 8 |  | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 53 | 47 | 21
수원시 | 1 | 7 |  | 12 | 1 |  | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 55 | 114 | 10
시흥시 |  | 1 |  | 4 |  |  | 5 | 2 | 1 |  | 15 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 431 | 27 | 226
안산시 |  | 7 |  | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |  | 2 |  | 4 | 2 | 1 | 1253 | 81 | 191
안성시 | 3 |  | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 42 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 |  | 569 | 67 | 170
안양시 |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 56 | 44 | 12
양주시 |  |  |  | 1 |  | 1 | 4 |  |  |  | 34 |  | 1 |  | 4 |  | 2 | 422 | 63 | 265
양평군 | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 5 |  |  |  | 1 |  | 22 | 11 | 3
여주시 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 9 | 2 | 14 |  |  |  |  | 250 | 27 | 45
연천군 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 57 | 11 | 18
오산시 |  | 1 |  | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  | 51 | 27 | 10
용인시 | 2 | 4 |  | 17 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 57 | 5 | 17 | 2 | 2 | 11 | 1 | 401 | 153 | 64
의왕시 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | 1 | 37 | 19 | 6
의정부시 | 1 | 4 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 3 |  | 5 | 2 | 1 | 1 |  | 16 | 24 | 4
이천시 |  | 3 | 1 | 3 |  |  | 3 | 2 | 1 |  | 20 |  | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 302 | 45 | 17
파주시 | 11 | 1 |  | 2 |  |  | 8 | 1 | 1 |  | 41 |  | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 917 | 104 | 52
평택시 |  | 5 |  | 1 |  | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 91 | 1 |  | 9 | 4 |  |  | 634 | 109 | 118
포천시 | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  | 4 |  | 1 |  | 68 | 3 | 4 | 1 | 6 |  |  | 1196 | 74 | 87
하남시 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 10 | 10 | 6
화성시 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2 | 325 | 3 | 6 |  | 3 | 7 |  | 2096 | 107 | 462
그래프 형태 변경할수 있음
지역
시/군
1
시/군
전체
2
2017
검색
엑 셀
기준연도
3
수 정

## Slide 52
현재 화면은 시군별 운영사업장 현황 화면임
Home > 운영사업장 정보 > 통계 > 운영사업장 현황 선택 > 그래프 메뉴선택
G-SEMS 의 통계정보.
내용을 보기 위해서는 로그인과 항목선택이
필요함.
통계정보 조회
종별 사업장 현황
업종별 사업장 현황
방지지설
배출시설
배출량
시〮군 | 여과집진시설 | 흡착기시설 | 면제시설 | 흡수탑시설 | 원심력집진시설 | 습식 | 저녹스(NOx)버너 | 기타 | 분사식 세정시설 | 잔여 방지시설(0.5% 미만)
가평군 | 57 | 30 | 74 |  | 50 |  | 16 |  |  | 1
고양시 | 267 | 726 | 412 | 22 | 85 | 13 | 74 | 8 |  | 15
과천시 | 4 | 4 | 21 | 2 |  |  | 10 |  |  | 2
광명시 | 66 | 46 | 79 | 5 | 2 | 4 | 24 | 3 |  | 31
광주시 | 1361 | 2132 | 523 | 12 | 193 | 22 | 36 | 10 | 1 | 21
구리시 | 5 | 40 | 36 | 2 |  |  |  | 2 |  | 6
군포시 | 131 | 315 | 128 | 69 | 26 | 30 | 3 | 4 | 7 | 4
김포시 | 3649 | 2585 | 1059 | 126 | 318 | 96 | 60 | 57 | 1 | 92
남양주시 | 527 | 633 | 343 | 42 | 146 | 16 | 5 |  |  | 13
동두천시 | 78 | 134 | 110 | 39 | 36 | 20 | 23 | 2 | 16 | 36
부천시 | 740 | 1649 | 290 | 542 | 163 | 382 | 174 | 40 | 9 | 15
성남시 | 82 | 268 | 137 | 42 | 6 | 12 | 28 | 12 |  | 18
수원시 | 163 | 532 | 407 | 99 | 22 | 20 | 144 | 33 | 1 | 34
시흥시 | 990 | 739 | 325 | 379 | 133 | 41 | 47 | 29 | 103 | 76
안산시 | 2071 | 1917 | 913 | 2156 | 436 | 172 | 173 | 116 | 210 | 195
안성시 | 1457 | 711 | 793 | 130 | 292 | 100 | 53 | 41 | 19 | 33
안양시 | 211 | 227 | 174 | 7 | 1 | 6 | 14 | 2 | 8 | 9
양주시 | 727 | 657 | 322 | 77 | 366 | 119 | 92 | 27 | 24 | 117
양평군 | 88 | 32 | 64 |  | 66 | 2 |  | 2 | 1 | 4
여주시 | 644 | 160 | 412 |  | 124 | 16 | 20 | 13 | 5 | 25
연천군 | 148 | 45 | 66 | 12 | 99 | 12 | 4 | 5 | 1 | 22
오산시 | 113 | 192 | 111 | 34 | 20 | 13 | 13 | 11 | 13 | 20
용인시 | 865 | 1109 | 996 | 190 | 202 | 359 | 161 | 53 | 3 | 62
의왕시 | 72 | 138 | 97 | 10 | 20 | 14 | 30 | 2 |  | 2
의정부시 | 84 | 20 | 88 | 2 | 6 | 16 | 26 | 2 | 2 | 4
이천시 | 780 | 448 | 448 | 149 | 367 | 22 | 85 | 19 | 17 | 38
파주시 | 1362 | 1917 | 633 | 174 | 318 | 82 | 94 | 49 | 87 | 89
평택시 | 1546 | 1193 | 1098 | 340 | 315 | 203 | 196 | 59 | 63 | 174
포천시 | 1527 | 1180 | 839 | 73 | 685 | 126 | 61 | 55 | 12 | 98
하남시 | 61 | 46 | 22 |  | 6 |  | 47 | 4 |  | 6
화성시 | 3805 | 3452 | 2555 | 903 | 827 | 1419 | 324 | 112 | 108 | 298
그래프 형태 변경 가능하도록
추 가
지역
시/군
1
시/군
전체
2
2017
검색
엑 셀
기준연도
현재 화면은 시군별 운영사업장 현황 화면임
지역: 도, 시/군 으로 되어있으며 도 선택 시 경기도만 표출됨
시/군 선택시 오른쪽에 시/군 리스트 표출되며, 시/군을 선택하면 오른쪽에 읍/면/동 리스트 표출됨
3. 그래프 선택시 레이어 팝업으로 표출
통계 기본반영사항!(2020.02.11)
지역: 도, 시/군 으로 되어있으며 도 선택 시 경기도만 표출됨
지역을 시/군 선택시 오른쪽에 시군별 리스트 표출
해당시군 선택시 오른쪽에 읍면동 리스트 표출되게끔 수정
3

## Slide 53
현재 화면은 시군별 운영사업장 현황 화면임
Home > 운영사업장 정보 > 통계 > 운영사업장 현황 선택 > 그래프 메뉴선택
G-SEMS 의 통계정보.
내용을 보기 위해서는 로그인과 항목선택이
필요함.
통계정보 조회
종별 사업장 현황
업종별 사업장 현황
방지지설
배출시설
배출량
대분류
분류기준
분류기준
▼
대분류
중분류
3
시〮군 | 연소시설 | 소각시설 | 공정 | 저장시설
가평군 | 47 |  | 186 | 9
고양시 | 199 | 21 | 841 | 39
과천시 | 202 | 3 | 6 | 5
광명시 | 59 | 2 | 208 | 2
광주시 | 233 | 14 | 4959 | 151
구리시 | 7 | 3 | 65 | 9
군포시 | 57 | 3 | 1371 | 26
김포시 | 314 | 26 | 10809 | 144
남양주시 | 76 | 17 | 2116 | 63
동두천시 | 59 | 5 | 606 | 3
부천시 | 189 | 3 | 6441 | 178
성남시 | 156 | 21 | 1075 | 37
수원시 | 325 | 13 | 2242 | 37
시흥시 | 422 | 11 | 5572 | 310
안산시 | 659 | 59 | 34720 | 2172
안성시 | 484 | 5 | 6010 | 400
안양시 | 113 | 1 | 911 | 26
양주시 | 290 | 22 | 2725 | 107
양평군 | 35 | 1 | 208 | 13
여주시 | 182 | 6 | 1320 | 293
연천군 | 27 | 11 | 409 | 10
오산시 | 100 | 3 | 1205 | 45
용인시 | 842 | 36 | 8399 | 256
의왕시 | 42 | 1 | 894 | 25
의정부시 | 83 | 3 | 162 | 4
이천시 | 303 | 6 | 2884 | 173
파주시 | 274 | 80 | 7320 | 416
평택시 | 463 | 20 | 10692 | 1236
포천시 | 704 | 43 | 6156 | 97
하남시 | 41 | 2 | 188 | 1
화성시 | 1015 | 62 | 27787 | 832
그래프 형태 변경 가능하도록
추 가
지역
시/군
1
시/군
전체
2
2017
검색
엑 셀
기준연도
현재 화면은 시군별 운영사업장 현황 화면임
지역: 도, 시/군 으로 되어있으며 도 선택 시 경기도만 표출됨
시/군 선택시 오른쪽에 시/군 리스트 표출되며, 시/군을 선택하면 오른쪽에 읍/면/동 리스트 표출됨
배출시설 분류기준은 대분류, 중분류로 구성되며 대분류 선택시 대분류 기준의 테이블 표출됨
4. 그래프 선택시 레이어 팝업으로 표출
통계 기본반영사항!(2020.02.11)
지역: 도, 시/군 으로 되어있으며 도 선택 시 경기도만 표출됨
지역을 시/군 선택시 오른쪽에 시군별 리스트 표출
해당시군 선택시 오른쪽에 읍면동 리스트 표출되게끔 수정
3
4

## Slide 54
현재 화면은 시군별 운영사업장 현황 화면임
지역: 도, 시/군 으로 되어있으며 도 선택 시 경기도만 표출됨
시/군 선택시 오른쪽에 시/군 리스트 표출되며, 시/군을 선택하면 오른쪽에 읍/면/동 리스트 표출됨
배출시설 분류기준은 중분류 선택시 중분류 기준 테이블 표출됨
4. 그래프 선택시 레이어 팝업으로 표출
통계 기본반영사항!(2020.02.11)
지역: 도, 시/군 으로 되어있으며 도 선택 시 경기도만 표출됨
지역을 시/군 선택시 오른쪽에 시군별 리스트 표출
해당시군 선택시 오른쪽에 읍면동 리스트 표출되게끔 수정
Home > 운영사업장 정보 > 통계 > 운영사업장 현황 선택 > 그래프 메뉴선택
G-SEMS 의 통계정보.
내용을 보기 위해서는 로그인과 항목선택이
필요함.
통계정보 조회
종별 사업장 현황
업종별 사업장 현황
방지지설
배출시설
배출량
분류기준
▼
대분류
중분류
3
시〮군 | 금속가공제품·기계·기기·장비·운송장비·가구제조시설 | 입자성물질 및 가스상물질 발생시설 | 1차 금속 제조시설 | 합성고무·플라스틱물질 및 플라스틱제품 제조시설 | 전자부품·컴퓨터·영상·음향·통신장비 및 전기장비 제조시설 | 도장시설 | 기타 화학제품 제조시설 및 탄화시설 | 제재 및 목재가공시설 | 보일러 | 비금속광물제품 제조시설 | 펄프·종이 및 종이제품 제조시설과 인쇄 및 각종 기록 매체 제조(복제)시설 | 의료용 물질 및 의약품 제조시설 | 폐수·폐기물처리시설 | 섬유제품 제조시설 | 도정 및 제분시설 | 기타시설 | 잔여 배출시설 (1% 미만)
가평군 |  | 12 |  | 6 |  | 21 | 5 | 73 | 55 | 53 |  |  | 4 |  | 11 |  | 2
고양시 | 17 | 294 | 18 | 34 | 3 | 371 | 16 | 26 | 147 | 43 | 24 |  | 21 | 8 | 13 |  | 65
과천시 |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 202 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3
광명시 | 115 | 23 | 1 | 1 |  | 43 | 21 |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 1 | 11
광주시 | 626 | 919 | 26 | 415 | 120 | 493 | 120 | 1203 | 114 | 425 | 559 |  |  | 32 | 65 | 68 | 172
구리시 |  |  |  |  |  | 29 |  |  | 24 | 23 |  |  |  |  |  | 5 | 3
군포시 | 217 | 244 | 9 | 408 | 76 | 284 | 42 |  | 31 |  | 14 | 47 |  | 1 |  | 22 | 62
김포시 | 1651 | 1676 | 1000 | 1291 | 264 | 687 | 656 | 2317 | 105 | 477 | 576 | 18 | 61 | 42 | 59 | 65 | 348
남양주시 | 444 | 294 | 6 | 271 | 13 | 515 | 31 | 295 | 76 | 122 | 44 |  | 67 | 17 |  | 44 | 33
동두천시 | 48 | 15 | 67 | 18 | 3 | 69 | 14 |  | 40 | 2 | 1 |  | 35 | 67 | 5 | 131 | 158
부천시 | 1392 | 117 | 62 | 796 | 1000 | 2453 | 372 | 7 | 177 | 157 | 44 | 56 | 9 | 3 |  | 12 | 154
성남시 | 224 | 204 | 164 | 29 | 265 | 112 | 9 |  | 145 | 20 |  | 33 | 3 |  | 7 | 35 | 39
수원시 | 522 | 36 | 48 | 233 | 650 | 423 | 206 | 2 | 319 | 17 |  | 1 | 78 | 10 |  | 1 | 71
시흥시 | 1241 | 440 | 484 | 428 | 190 | 278 | 947 | 49 | 74 | 33 | 101 | 375 | 37 | 47 |  | 55 | 1536
안산시 | 11943 | 1464 | 5382 | 1827 | 5998 | 1060 | 2717 | 324 | 251 | 97 | 1170 | 1492 | 156 | 680 | 132 | 174 | 2743
안성시 | 711 | 447 | 180 | 1061 | 351 | 366 | 897 | 262 | 303 | 504 | 313 | 261 | 164 | 40 | 283 | 102 | 654
안양시 | 48 | 14 | 24 | 126 | 263 | 179 | 65 |  | 96 | 115 | 12 | 8 | 1 | 18 | 1 | 9 | 72
양주시 | 341 | 206 | 42 | 324 | 42 | 232 | 247 | 160 | 203 | 126 | 68 | 1 | 129 | 554 | 24 | 28 | 417
양평군 |  | 127 |  |  |  | 19 | 6 | 6 | 28 | 18 | 4 |  | 1 |  | 3 | 20 | 25
여주시 | 60 | 456 | 22 | 21 |  | 85 | 22 | 189 | 115 | 529 | 15 |  | 13 |  | 161 | 6 | 107
연천군 | 3 | 79 | 36 | 43 |  | 35 | 58 |  | 27 | 49 | 7 |  | 4 | 9 | 58 | 9 | 40
오산시 | 263 | 433 | 5 | 28 | 140 | 76 | 200 | 26 | 60 |  | 23 |  | 6 |  | 13 | 28 | 52
용인시 | 217 | 432 | 3259 | 647 | 1583 | 484 | 279 | 301 | 769 | 253 | 167 | 356 | 240 | 62 | 52 | 28 | 404
의왕시 | 17 | 217 | 6 | 426 | 11 | 99 |  |  | 42 | 28 | 16 | 7 | 10 | 2 |  |  | 81
의정부시 | 7 | 22 | 11 | 26 |  | 30 | 5 |  | 81 | 22 |  |  |  | 15 |  | 28 | 5
이천시 | 141 | 343 | 155 | 134 | 541 | 151 | 63 | 195 | 275 | 254 | 209 | 91 | 42 | 26 | 244 | 29 | 473
파주시 | 1332 | 374 | 120 | 649 | 1168 | 974 | 284 | 1444 | 221 | 586 | 279 | 17 | 146 | 48 | 170 | 93 | 185
평택시 | 1085 | 1850 | 670 | 1897 | 1437 | 547 | 1413 | 75 | 403 | 690 | 216 | 251 | 162 | 16 | 223 | 111 | 1365
포천시 | 321 | 1076 | 40 | 871 | 38 | 616 | 198 | 1677 | 659 | 220 | 102 | 3 | 95 | 364 | 40 | 118 | 562
하남시 |  | 25 |  | 69 |  | 35 | 6 |  | 39 | 28 |  |  |  |  |  | 24 | 6
화성시 | 3221 | 6507 | 5336 | 4778 | 1372 | 1411 | 1031 | 572 | 549 | 429 | 659 | 1364 | 645 | 23 | 164 | 424 | 1211
그래프 형태 변경 가능하도록
추 가
즁분류
분류기준
지역
시/군
1
시/군
전체
2
2017
검색
엑 셀
기준연도
3
4

## Slide 55
현재 화면은 시군별 운영사업장 현황 화면임
지역: 도, 시/군 으로 되어있으며 도 선택 시 경기도만 표출됨
시/군 선택시 오른쪽에 시/군 리스트 표출되며, 시/군을 선택하면 오른쪽에 읍/면/동 리스트 표출됨
오염물질은 전체, 먼지, SOx. NOx. 로 구분됨
4. 그래프 선택시 레이어 팝업으로 표출
통계 기본반영사항!(2020.02.11)
지역: 도, 시/군 으로 되어있으며 도 선택 시 경기도만 표출됨
지역을 시/군 선택시 오른쪽에 시군별 리스트 표출
해당시군 선택시 오른쪽에 읍면동 리스트 표출되게끔 수정
Home > 운영사업장 정보 > 통계 > 운영사업장 현황 선택 > 그래프 메뉴선택
G-SEMS 의 통계정보.
내용을 보기 위해서는 로그인과 항목선택이
필요함.
통계정보 조회
종별 사업장 현황
업종별 사업장 현황
방지지설
배출시설
배출량
시〮군 | 먼지 | 질소산화물 | 황산화물 | 휘발성 유기화합물
가평군 | 17.8 | 15.0 | 25.5 | 
고양시 | 3.6 | 0.6 | 602.7 | 
과천시 | 0.2 | 0.1 | 10.9 | 
광명시 | 23.4 | 0.2 | 97.9 | 
광주시 | 1.9 | 17.7 | 29.0 | 
구리시 | 0.5 | 1.3 | 24.1 | 
군포시 | 5.3 | 0.5 | 29.9 | 
김포시 | 15.7 | 5.6 | 22.9 | 
남양주시 | 1.1 | 1.1 | 69.3 | 
동두천시 | 26.9 | 5.0 | 586.4 | 
부천시 | 16.2 | 2.4 | 571.0 | 
성남시 | 10.8 | 0.6 | 1478.3 | 
수원시 | 11.6 | 142.5 | 334.9 | 
시흥시 | 113.1 | 39.7 | 305.7 | 
안산시 | 459.1 | 723.6 | 2137.1 | 
안성시 | 49.6 | 51.3 | 60.7 | 
안양시 | 4.7 | 72.7 | 737.1 | 
양주시 | 80.8 | 39.7 | 475.2 | 
양평군 | 0.4 | 2.0 | 2.1 | 
여주시 | 62.6 | 1482.8 | 1878.8 | 
연천군 | 18.6 | 16.9 | 128.8 | 
오산시 | 32.5 | 13.4 | 350.2 | 
용인시 | 24.4 | 104.7 | 272.0 | 
의왕시 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 
의정부시 | 0.5 | 0.1 | 18.2 | 
이천시 | 26.5 | 48.6 | 187.0 | 
파주시 | 109.0 | 40.0 | 1150.3 | 
평택시 | 250.5 | 517.5 | 1608.2 | 
포천시 | 16.4 | 41.1 | 850.7 | 
하남시 | 0.5 | 0.0 | 186.5 | 
화성시 | 126.6 | 116.8 | 700.0 | 
(단위:ton/yr)
∧
∧
∧
∧
∧
∧
오염물질
▼
전체
먼지
질소산화물
황산화물
휘발성 유기화합물
1
추 가
전체
오염물질
지역
시/군
1
시/군
전체
2
2017
검색
엑 셀
기준연도
3
4
4
4
∧
∧
그래프 형태 변경 가능하도록
4
시군별 휘발성 유기화합물 배출량

## Slide 56
현재 화면은 정보등록 메뉴의 사업장정보 등록하는 일반 화면임
정보등록은 순차적으로 진행되며, 사업장 정보, 배출구 정보, 방지시설 정보, 배출시설 정보, 굴뚝 측정정보, 연료사용량 정보를 전부 입력 해야함
사업장 정보 입력 시 하단에 (입력중)이라는 텍스트가 표출됨, 그 외 입력대기중인 정보들은 ‘입력대기’ 텍스트 표출
사업장 정보 입력 내용은 다음과 같으며 입력방식은 사업장 정보 메뉴 중 사업장 정보 수정의 입력방식과 동일함
종별 선택 리스트 표출
운영현황 선택 리스트 표출
‘지역구분’도 리스트 형태로 표출
업종 1,2,3,5차 순차적으로 리스트로 선택
취소버튼 클릭 시 정보등록의 굴뚝측정 사업장 목록화면으로 전환됨
전체 입력 후 다음 버튼 클릭 시 배출구 정보 입력 화면으로 전환됨
Home > 정보등록 > 사업장 정보 등록
사업장 기본정보
사업장 정보 등록
(입력중)
(입력대기)
(입력대기)
(입력대기)
(입력대기)
(입력대기)
1
2
입력중, 입력완료, 입력대기 3가지로 입력 현황
구분됨
다음
취소
* 항목은 필수입력 정보입니다.
8
9
업종 리스트 별도 첨부함
*사업장명 |  | *주소 |  |  | 
*대표자명 |  | *사업자 등록번호 |  | *허가번호 | 
*종별 |  | *운영현황 |  | 지역구분 | 
*업종 |  |  |  |  | 
산업단지명 |  | TMS배출구 코드 |  | TMS배출구 수 | 
선택
선택
선택
5
4
6
시군구
읍면동
경기도
도로명 혹은 지번주소를 입력하세요
* 시군구, 읍면동은 필수입력 정보입니다.
업종 (1차)
업종 (2차)
업종 (3차)
업종 (5차)
7
3

## Slide 57
종별 션택
▼
1종
2종
3종
4종
5종
지역 구분 선택
▼
I지역
II지역
III지역
운영현황 선택
▼
가동
미가동
휴업
폐업
4
5
6

## Slide 58
사업장 기본정보
(입력완료)
(입력중)
배출구 정보 등록 (1~3종)
현재 화면은 정보등록 메뉴의 1~3종 사업장 배출구정보 등록하는 일반 화면임
입력이 완료된 사업장 정보는 ‘입력완료’ 텍스트가 표되고 배출구에는 ‘입력중’ 텍스트 표출
배출구 정보등록(1~3종) 텍스트 표출됨
배출구 추가 버튼 클릭 시 배출구가 추가되며 일련번호 자동 누적되어 표출됨 (테이블 최대5행 고정으로 표출되며 초과시 스크롤 활용)
입력하고자 하는 배출구 명을 작성함
‘적용’버튼 클릭 시 해당 배출구의 입력 정보가 1~3종사업장의 배출구 일련번호와 배출구명 값이 표출됨
배출구 정보입력 내용은 다음과 같으며 입력방식은 사업장 정보 메뉴 중 배출구정보 수정의 입력방식과 동일하며, 기존정보 불러오기 기능이 없이 전체 입력을 하는 차이임
배출구 유형 선택 리스트 표출
배출구 종 선택 리스트 표출
입력이 완료됐을 시 배출구 등록버튼 클릭하여 등록하면 입력한 값이 저장됨(베출구 추가->배출구 등록 반복)
취소버튼 클릭 시 정보등록의 굴뚝측정 사업장 목록화면으로 전환됨
이전단계로 버튼 클릭 시 사업장 정보 입력화면으로 전환되며, 기존의 입력했던 사업장 정보는 저장이 되어진 형태임
전체 입력 후 다음 버튼 클릭 시 방지시설 정보 입력 화면으로 전환됨
Home > 정보등록 > 사업장 정보 등록 > 배출구정보 등록
1~3종, 4,5종에 따라 입력화면 구분 되어짐
입력중, 입력완료, 입력대기 3가지로 입력 현황
구분됨,
1
2
*배출구 유형선택 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
*배출구 일련번호 |  |  |  |  |  |  |  |  | *배출구 명 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TMS 배출구번호 |  |  |  |  |  |  |  |  | TMS 배출구명 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
허가증상 배출구번호 |  |  |  |  |  |  |  |  | 허가증상 배출구명 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
신설일자 |  |  |  |  |  |  |  |  | 폐쇄일자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
가동개시일 |  |  |  |  |  |  |  |  | 배출구 위치 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
오염물질 발생량 | 먼지 |  | (톤/년) |  |  |  |  | 질소산화물 |  | (톤/년) |  |  |  |  |  | 황산화물 |  |  | (톤/년) |  |  |  | 
배출구 종별 |  |  |  |  | 측정공 수량 |  |  |  | 개 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
배출구 높이 | m |  |  |  | 상부배출구 내경 |  |  |  | m |  |  |  |  | 측정공위치 배출구 내경 |  |  |  |  |  | m |  |  | 
월 |  | 1월 |  | 2월 |  | 3월 | 4월 |  | 5월 |  | 6월 | 7월 |  |  | 8월 |  | 9월 | 10월 |  |  |  | 11월 | 12월
가동시간 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
가동일수 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
총 가동시간 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
선택
▼
선택
▼
*총 가동시간은 입력된 가동시간이 자동 합산됩니다.
배출구 선택
8
배출구 정보
다음
이전단계로
취소
10
11
(입력대기)
(입력대기)
(입력대기)
(입력대기)
1
굴뚝1
위도:
경도:
정보삭제 | 선택 | 배출구 일련번호 | 배출구 명칭
 |  | 1 | 
삭제
적용
배출구 추가
6
3
4
5
7
배출구 등록
9
12
숫자만 입력 가능합니다.
사유:
*입력 예 : 126.704952
배출구 등록을 완료 하셨습니까? 다음 버튼 선택 시 방지시설 입력정보로 넘어갑니다.
사유:

## Slide 59
배출구 유형 선택
▼
원형배출구
사각배출구
배출구 없음
기타배출구
방지시설 면제
TMS 부착배출구
배출구 종별 선택
▼
1종
2종
3종
4종
5종
9
10

## Slide 60
현재 화면은 정보등록 메뉴의 4~5종 사업장 배출구정보 등록하는 일반 화면임
배출구 정보등록(4,5종)표출
배출구 추가 버튼 클릭 시 배출구가 추가되며 일련번호 자동 누적되어 표출됨 (테이블 최대5행 고정으로 표출되며 초과시 스크롤 활용)
입력하고자 하는 배출구 명을 작성함
배출구 생성 후 삭제를 원하면 해당 배출구 선택 후 삭제 버튼 클릭하면 선택된 배출구 삭제됨
‘적용’버튼 클릭 시 해당 배출구의 입력 정보가 1~3종사업장의 배출구 입력화면에 표출이 됨
배출구 선택에서 입력한 정보 값 표출됨
해당범위중 배출구 종선택을 제외한 나머지 값 전부 숫자만 입력 가능함, 해당케이스 벗어날 시 오류메세지 표출됨
입력이 완료됐을 시 배출구 등록버튼 클릭하여 등록하면 입력한 값이 저장됨(배출구 추가->배출구 등록 반복)
취소버튼 클릭 시 정보등록의 굴뚝측정 사업장 목록화면으로 전환됨
이전단계로 버튼 클릭 시 사업장 정보 입력화면으로 전환되며, 기존의 입력했던 사업장 정보는 저장이 되어진 형태임
전체 입력 후 다음 버튼 클릭 시 방지시설 정보 입력 화면으로 전환됨
Home > 정보등록 > 사업장 정보 등록 > 배출구정보 등록
사업장 기본정보
배출구 일련번호 |  |  | 배출구 명 |  | 
먼지발생량 (톤/년) |  | 질소산화물 발생량(톤/년 |  | 황산화물 발생량(톤/년) | 
일 평균가동 시간 |  | 월 평균가동 일수 |  | 총가동시간 *일평균 가동시간 × 월 가동시간 x 12 | 
(입력완료)
(입력중)
다음
이전단계로
취소
1~3종, 4,5종에 따라 입력화면 구분 되어 짐
입력중, 입력완료, 입력대기 3가지로 입력 현황
구분됨
7
9
6
숫자만 입력 가능합니다.
사유:
배출구 정보 등록(4, 5종)
배출구 선택
5
배출구 정보
10
(입력대기)
(입력대기)
(입력대기)
(입력대기)
정보삭제 | 선택 | 배출구 일련번호 | 배출구 명칭
 |  | 1 | 
삭제
적용
배출구 추가
1
배출구 등록
2
3
4
5
8
11
1
굴뚝 1

## Slide 61
(입력완료)
(입력완료)
(입력중)
방지시설 정보 등록 (1~3종)
현재 화면은 정보등록 메뉴의 1~3종 사업장 방지시설정보 등록하는 일반 화면임
사업장이 1~3종 인 경우 하단에 ‘1~3종 사업장 방지시설 입력화면 입니다’ 표출
앞서 입력한 사업장의 배출구 정보가 표출되며 해당 되는 해당 배출구 당 방지시설 일련번호가 자동생성됨. (테이블 최대5행 고정으로 표출되며 초과시 스크롤 활용)
배출구 1:다수의 방지시설 형태의 경우 방지시설추가가 필요할 시 배출구 번호 리스트를 선택하여 추가를 원하는 배출구 번호를 선택함
해당된 배출구의 배출구명이 자동 표출됨
‘시설입력’ 버튼 선택 시 해당 배출구 번호 아래에 생성됨
방지시설 일련번호 자동 부여됨. ‘사업장의 전체의 방지시설 일련번호임
방지시설 번호 자동 부여됨 각각의 배출구를 기준으로 한 일련번호임 ex)배출구의 번호가 다른경우 방지시설 번호 1번부터 시작함
‘적용’버튼 클릭 시 해당 방지시설의 입력 정보가하단 테이블에 표출됨
해당 방지시설 불러올 시 배출구 일련번호, 배출구명, 방지시설 일련번호, 방지시설명 정보가 채워져야 하며 고정 값으로 수정 불가
사내고유번호 작성
방지시설 코드명 리스트로 표출
처리물질 물질 리스트로 선택하며, 3가지 물질 선택함
해당범위의 값은 전부 숫자만 입력 가능함, 해당케이스 벗어날 시 오류메세지 표출됨
적산전력계 부착 유무 리스트 표출
입력이 완료됐을 시 방지시설 등록버튼 클릭하여 등록하면 입력한 값이 저장됨(배출구 추가->배출구 등록 반복)
취소버튼 클릭 시 정보등록의 굴뚝측정 사업장 목록화면으로 전환됨
이전단계로 버튼 클릭 시 배출구 정보 입력화면으로 전환되며, 기존의 입력했던 배출구 정보는 저장이 되어진 형태임
전체 입력 후 다음 버튼 클릭 시 배출시설 정보 입력 화면으로 전환됨
Home > 정보등록 > 사업장 정보 등록 > 배출구정보 등록 > 방지시설 정보 등록
1~3종, 4,5종에 따라 입력화면 구분되어 짐
입력중, 입력완료, 입력대기 3가지로 입력 현황
구분됨
다음
이전단계로
취소
배출구 일련번호 |  | 배출구 명 | 
방지시설 번호 |  | 방지시설명 |  | 사내고유번호 | 
방지시설 코드명 |  | 신설일자 |  | 폐쇄일자 | 
가동개시일 |  | 처리물질 |  |  | 
처리용량(설계) | m3/hr |  | 처리용량(실제) | m3/hr | 
처리효율(설계) | % |  | 처리효율(실제) | % | 
설치연도 |  |  | 설치비 | 백만원 | 
설치위치 |  |  | 적산전력계 부착유무 |  | 
선택
▼
코드명 선택
물질 선택
▼
물질 선택
▼
물질 선택
▼
선택
▼
정보삭제 | 선택 | 배출구 일련번호 | 배출구 명 | 방지시설 일련번호 | 방지시설 번호 | 방지시설 명
 |  | 1 | 굴뚝1 | 1 | 1 | 
삭제
2
방지시설 선택
방지시설 정보
9
11
12
12
12
13
14
16
17
18
(입력대기)
(입력대기)
(입력대기)
시설추가
배출구 번호 선택
배출구 명
▼
*방지시설 추가 시 연결된 배출구를 먼저 선택
방지지설 등록
적용
8
3
4
5
6
1
굴뚝1
1
원심력집진시설1
▼
19
7
10
15

## Slide 62
POLCODE | POLNAME
01 | 카드뮴화합물
02 | 시안화수소
03 | 납화합물
04 | 폴리염화비페닐
05 | 크롬화합물
06 | 비소화합물
07 | 수은화합물
08 | 프로필렌옥사이드
09 | 염소
10 | 불소화합물
11 | 석면
12 | 니켈 및 그 화합물
13 | 염화비닐
14 | 다이옥신
15 | 페놀화합물
16 | 베릴륨 및 그 화합물
17 | 벤젠
18 | 사염화탄소
19 | 이황화메틸
20 | 아닐린
21 | 클로로포름
22 | 포름알데히드
23 | 아세트알데히드
24 | 벤지딘
25 | 1-3부타디엔
26 | 먼지
27 | 일산화탄소
28 | 질소산화물
29 | 황산화물
30 | 탄화수소(THC)
31 | 브롬화합물
32 | 알루미늄 및 그 화합물
33 | 바나듐 및 그 화합물
34 | 망간화합물
35 | 철 및 그 화합물
36 | 아연화합물
37 | 셀렌 및 그 화합물
38 | 안티몬 및 그 화합물
39 | 주석 및 그 화합물
40 | 텔루륨 및 그 화합물
41 | 바륨 및 그 화합물
42 | 암모니아
43 | 황화수소
44 | 황화메틸
45 | 메르캅탄류
46 | 아민류
47 | 이황화탄소
48 | 인 및 그 화합물
49 | 붕소화합물
50 | 스틸렌
51 | 아크롤레인
52 | 구리화합물
53 | 기타 악취물질
54 | 염화수소
55 | 총탄화수소
56 | 비산먼지
57 | 기타
58 | 이산화탄소(CO2)
59 | 일산화이질소
60 | 메탄
61 | 에틸렌옥사이드
62 | 디클로로메탄
63 | 테트라클로로에틸렌
64 | 1,2-디클로로에탄
65 | 에틸벤젠
66 | 트리클로로에틸렌
67 | 아크릴로니트릴
68 | 히드라진
69 | 다환 방향족 탄화수소류
APRVCODE | APRVNAME
01 | 중력집진시설
02 | 관성력집진시설
03 | 원심력집진시설
04 | 음파집진시설
05 | 건식 전기집진시설
06 | 습식 전기집진시설
07 | 여과집진시설
08 | 원심력세정시설
09 | 분사식 세정시설
10 | 벤츄리 세정시설
11 | 분무탑시설
12 | 흡수탑시설
13 | 미스트제거시설
14 | 흡착기시설
15 | 배출구연소시설
16 | 재연소시설
17 | 선택적촉매환원(SCR)
18 | 축열식촉매산화(RCO)
19 | 기타촉매반응시설
20 | 응축기
21 | 오존산화시설
22 | 습식
23 | 건식
24 | 반건식
25 | 황산설비
26 | 토양미생물을 이용한 처리시설
27 | 탈질시설
28 | 자화식 연소보조장치
29 | 유화식 연소보조장치
30 | 연소조건조절
31 | 기타
32 | 면제시설
33 | 선택적비촉매환원(SNCR)
34 | 축열식산화(RTO)
35 | Bio Filter
36 | 저녹스(NOx)버너
37 | 습식탈황시설(WFGO)
38 | 건식탈황시설(DFGO)
39 | 반건식탈황시설
물질 선택
▼
코드명 선택
▼
부착 선택
▼
부착
부착제외
리스트 정보
11
12
14
설치년도
▼
1970
1971
1973
….
2025
19

## Slide 63
사업장 기본정보
배출구 일련번호 |  | 배출구 명 | 
방지시설 번호 |  | 방지시설 명 | 
설계용량 | m3/hr | 실제용량 | m3/hr
다음
이전단계로
취소
(입력완료)
(입력완료)
(입력중)
현재 화면은 정보등록 메뉴의 4~5종 사업장 방지시설정보 등록하는 일반 화면임
사업장이 4,5종 인 경우 하단에 ‘4,5종 사업장 용 입력화면 입니다’ 표출
1~3종 방지시설 입력방식과 동일함
‘적용’버튼 클릭 시 해당 방지시설의 입력 정보가하단 테이블에 표출됨
해당 방지시설 불러올 시 배출구 일련번호, 배출구명, 방지시설 일련번호, 방지시설명 정보가 채워져야 하며 고정 값으로 수정 불가
코드명 리스트 형태로 표출되며 해당되는 방지시설 코드명 선택함
설계용량과, 실제용량 값을 작성하며 해당 값은 숫자만 입력가능, 숫자 외에 텍스트 입력 시 오류 메시지 표출 됨
입력이 완료됐을 시 방지시설 등록버튼 클릭하여 등록하면 입력한 값이 저장됨(배출구 추가->배출구 등록 반복)
취소버튼 클릭 시 정보등록의 굴뚝측정 사업장 목록화면으로 전환됨
이전단계로 버튼 클릭 시 배출구 정보 입력화면으로 전환되며, 기존의 입력했던 배출구 정보는 저장이 되어진 형태임
전체 입력 후 다음 버튼 클릭 시 배출시설 정보 입력 화면으로 전환됨
Home > 정보등록 > 사업장 정보 등록 > 배출구정보 등록 > 방지시설 정보 등록
1~3종, 4,5종에 따라 입력화면 구분되어 짐
입력중, 입력완료, 입력대기 3가지로 입력 현황
구분됨
숫자만 입력 가능합니다.
사유:
코드명 선택
▼
방지시설 정보 등록 (4~5종)
1
방지시설 선택
방지시설 정보
4
5
6
8
9
(입력대기)
(입력대기)
(입력대기)
정보삭제 | 선택 | 배출구 일련번호 | 배출구 명 | 방지시설 일련번호 | 방지시설 번호 | 방지시설 명
 |  | 1 | 굴뚝1 | 1 | 1 | 
삭제
시설추가
배출구 번호 선택
배출구 명
▼
*방지시설 추가 시 연결된 배출구를 먼저 선택
적용
2
3
1
굴뚝1
세정집진시설1
1
방지지설 등록
7
10

## Slide 64
APRVCODE | APRVNAME
01 | 중력집진시설
02 | 관성력집진시설
03 | 원심력집진시설
04 | 음파집진시설
05 | 건식 전기집진시설
06 | 습식 전기집진시설
07 | 여과집진시설
08 | 원심력세정시설
09 | 분사식 세정시설
10 | 벤츄리 세정시설
11 | 분무탑시설
12 | 흡수탑시설
13 | 미스트제거시설
14 | 흡착기시설
15 | 배출구연소시설
16 | 재연소시설
17 | 선택적촉매환원(SCR)
18 | 축열식촉매산화(RCO)
19 | 기타촉매반응시설
20 | 응축기
21 | 오존산화시설
22 | 습식
23 | 건식
24 | 반건식
25 | 황산설비
26 | 토양미생물을 이용한 처리시설
27 | 탈질시설
28 | 자화식 연소보조장치
29 | 유화식 연소보조장치
30 | 연소조건조절
31 | 기타
32 | 면제시설
33 | 선택적비촉매환원(SNCR)
34 | 축열식산화(RTO)
35 | Bio Filter
36 | 저녹스(NOx)버너
37 | 습식탈황시설(WFGO)
38 | 건식탈황시설(DFGO)
39 | 반건식탈황시설
코드명 선택
▼
11

## Slide 65
사업장 기본정보
(입력완료)
(입력완료)
(입력완료)
(입력중)
배출시설 정보 등록 (1~3종)
Home > 정보등록 > 사업장 정보 등록 > 배출구정보 등록 > 방지시설 정보 등록 > 배출시설 정보 등록
현재 화면은 정보등록 메뉴의 1~3종 사업장 배출시설정보 등록하는 일반 화면임
배출시설 추가는 ‘사업장 정보’의 배출시설 선택과 방식 동일함 (테이블 최대5행 고정으로 표출되며 초과시 스크롤 활용)
배출구, 방지시설번호 리스트로 선택 후 시설 추가함
‘적용’버튼 클릭 시 해당 배출시설의 입력정보가 1~3종 배출시설 작성화면에 표출이 됨
배출구 일련번호, 배출구명, 방지시설 일련번호, 방지시설 명, 배출시설 일련번호, 배출시설명은 적용버튼을 통해 불러온 정보인 고정 값으로 수정 불가
사내고유번호 관련 작성
배출시설 구분은 ‘대분류’,’중분류’,’소분류’의 리스트 형태로 표출되며 3가지 구분 선택해야함 배출시설 구분에 따른 정보 입력은 배출시설 구분의 연소시설, 소각시설, 공정, 저장시설을 선택함에 따라 입력방식이 달라짐
신설일자, 폐쇄일자, 가동개시일, 설치년도는 달력기능으로 해당 날짜 선택
배출시설 구분에 따른 정보 입력은 배출시설 구분의 연소시설, 소각시설, 공정, 저장시설을 선택함에 따라 입력방식이 다르게 표출됨
연소시설일 경우 다음과 같은 입력화면 표출
설치비, 설계용량, 이론적 최대배출가스 발생량, 평균 운전용량, 보일러 효율 숫자만 입력 가능하며, 그외 입력 시 오류메시지 표출
설계용량 작성 후 설계용량 리스트로 표출
운전용량 작성 후 단위 리스트로 표출
보일러 용도 리스트로 표출됨
배출구 일련번호 |  |  | 배출구 명 | 
방지시설 번호 |  |  | 방지시설명 | 
배출시설 번호 |  |  | 배출시설명 | 
사내고유번호 |  |  | 사내고유번호 명 | 
배출시설 구분 |  |  |  | 
신설일자 |  |  | 폐쇄일자 | 
가동개시일 |  |  | 설치년도 | 
대분류
▼
중분류
▼
소분류
▼
선택
배출시설 구분에 따른 정보 입력
설치비 | 백만원 |  | 설계용량 | 
이론적 최대 배출가스 발생량 | Sm3/hr |  | 평균운전용량 | 
보일러 효율 |  |  | 보일러 용도 | 
버너 제작사 |  |  | 버너 종류 | 
설계용량 단위
▼
운전용량 단위
▼
선택
▼
연소시설
4
6
7
8
9
10
11
12
9
6-1
6-2
13
5
배출시설 정보
다음
이전단계로
취소
자동 카운트 부여 필요, 적용 버튼 선택 시 입력한 정보가 입력화면에 적재적소에 배치되어야 함,
(입력대기)
(입력대기)
정보삭제 | 선택 | 배출구 일련번호 | 배출구명 | 방지시설 번호 | 방지시설 명 | 배출시설 일련번호 | 배출시설 번호 | 배출시설명
 |  | 1 | 굴뚝1 | 1 | 세정집진시설 | 1 | 1 | 
시설추가
배출구 번호
배출구 명
▼
1
방지시설 번호
▼
방지시설 명
*배출시설 추가 시 연결된 배출구와 방지시설을 먼저 선택
적용
배출시설 등록
2
3
1
굴뚝1
1
세정집진시설
1
탈지시설
▼
14

## Slide 66
사업장 기본정보
다음
이전단계로
취소
(입력완료)
(입력완료)
(입력완료)
(입력중)
배출시설 정보 등록 (1~3종)
Home > 정보등록 > 사업장 정보 등록 > 배출구정보 등록 > 방지시설 정보 등록 > 배출시설 정보 등록
1~3종, 4,5종에 따라 입력화면 구분 되어짐
입력중, 입력완료, 입력대기 3가지로 입력 현황
구분됨
현재 화면은 정보등록 메뉴의 1~3종 사업장 배출시설정보 등록 화면 중 소각시설, 공정, 저장시설 파트 입력 정보 화면임
14. 배출시설 대분류 소각시설일 경우 입력화면
15. 소각로 형식 리스트로 표출
16. 소각시설의 종류 리스트로 표출
17. 소각물질 종류 리스트로 표출
18. 폐열사용 여부 리스트로 표출
19. 로내온도는 숫자로 입력함
20. 대분류가 ‘공정’일 경우 입력 및 수정 화면임
21. 공정명 리스트 형태로 표출됨
22. 공정상의 생산품 텍스트 입력함
23. 설계용량 입력 후 단위는 리스트 형태로 표출
24. 대분류가 ‘저장시설’일 경우 입력 및 수정화 면임
25. 저장물질 입력
26. 저장용량 리스트 표출
27. 평균 저장량 리스트 표출
28. 취소’버튼 클릭 시 화면닫힘
29. 이전단계로 버튼 클릭 시 방지시설 정보 입력화면으로 전환되며, 기존의 입력했던 방지시설 정보는 저장이 되어진 형태임
30. 전체 입력 후 다음 버튼 클릭 시 굴뚝측정 정보 입력 화면으로 전환됨
28
29
30
설치비 | 백만원 |  | 설계용량 | ton/hr | 
평균소각량 | ton/hr |  | 배출가스발생량 | Sm3/hr | 
소각로 형식 |  |  | 소각시설의 종류 |  | 
소각물질 종류 |  |  | 폐열사용여부 |  | 
로내온도 | ℃ |  |  |  | 
선택
▼
선택
선택
▼
선택
▼
▼
공정명 |  | 공정상의 생산품 | 
설계용량 |  |  | 
단위 선택
▼
선택
▼
저장물질 |  | 저장용량 | 
평균 저장량 |  |  | 
단위 선택
▼
단위 선택
공정
저장시설
소각시설
숫자만 입력 가능합니다.
사유:
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
26
▼
(입력대기)
(입력대기)
배출시설 등록

## Slide 67
Home > 사업장 정보 > 해당사업장 선택 > 방지시설 메뉴 선택
사업장 기본정보
대분류
▼
연소시설
소각시설
공정
저장시설
현재 화면은 배출시설관련 리스트 정보화면임.
코드 | 배출시설 | 코드 | 배출시설
01 | 섬유제품 제조시설 | 22 | 보일러
02 | 가죽·모피가공시설 및 모피제품·신발 제조시설 | 23 | 고형연료·기타 연료 제품 제조·사용시설 및 관련시설
03 | 펄프·종이 및 종이제품 제조시설과 인쇄 및 각종 기록 매체 제조(복제)시설 | 24 | 화장로시설
04 | 코크스 제조시설 및 관련제품 저장시설 | 25 | 도장시설
05 | 석유 정제품 제조시설 및 관련제품 저장시설 | 26 | 입자성물질 및 가스상물질 발생시설
06 | 기초유기화합물 제조시설 및 가스 제조시설 | 27 | 기타시설
07 | 기초무기화합물 제조시설 | 28 | 단백질 및 배합사료 제조시설
08 | 무기안료·염료·유연제 제조시설 기타 착색제 제조시설 | 29 | 담배제품 제조·가공시설
09 | 화학비료 및 질소화합물 제조시설 | 30 | 당류제조시설
10 | 의료용 물질 및 의약품 제조시설 | 31 | 도정 및 제분시설
11 | 기타 화학제품 제조시설 및 탄화시설 | 32 | 설탕제조시설
12 | 화학섬유 제조시설 | 33 | 수산물처리·가공시설
13 | 고무 및 고무제품 제조시설 | 34 | 유지제조시설
14 | 합성고무·플라스틱물질 및 플라스틱제품 제조시설 | 35 | 육지동물고기 가공·저장시설
15 | 비금속광물제품 제조시설 | 36 | 음료품제조·가공시설
16 | 1차 금속 제조시설 | 37 | 제재 및 목재가공시설
17 | 금속가공제품·기계·기기·장비·운송장비·가구제조시설 | 38 | 조미료 및 식품첨가물
18 | 전자부품·컴퓨터·영상·음향·통신장비 및 전기장비 제조시설 | 39 | 커피 및 차제조시설
19 | 발전시설(수력,원자력 발전시설 제외) | 40 | 폐유정제시설
20 | 폐수·폐기물·폐가스소각시설(소각보일러 포함) | 41 | 기타
21 | 폐수·폐기물처리시설 |  | 
배출시설 대분류
배출시설 중분류
6
6-1
설계용량 단위
▼
운전용량 단위
▼
보일러 용도
▼
11
12
13
Kcal/hr
톤/hr
Kcal/hr
톤/hr
보일러-발전
보일러-산업
보일러-온수
산업공정
설치년도
▼
1970
1971
1973
….
2025
14

## Slide 68
Home > 사업장 정보 > 해당사업장 선택 > 방지시설 메뉴 선택
사업장 기본정보
현재 화면은 배출시설관련 리스트 정보화면임.
코드2 | 배출시설2 | 코드2 | 배출시설2
093 | 연마시설 | 140 | 주형장입 및 해체시설
094 | 연소시설 | 141 | 증류시설
095 | 열병합 발전시설 | 142 | 증자시설
096 | 열처리로 | 143 | 증착시설
097 | 열풍로 | 144 | 증해시설
098 | 염산제조시설 및 폐염산정제시설 | 145 | 질소화합물 및 질산 제조시설
099 | 염색시설 | 146 | 촉매재생시설
100 | 염소 및 그화합물 제조 및 배출시설 | 147 | 추출시설
101 | 염화비닐 제조 및 배출시설 | 148 | 침향시설
102 | 욕장업의 숯가마·찜질방 및 그 부대시설 | 149 | 카드뮴 및 그화합물 제조 및 배출시설
103 | 용광로 | 150 | 카본블랙 제조시설의 폐가스 재이용 시설
104 | 용선로 | 151 | 코어(core)제조시설 및 건조시설
105 | 용융시설 | 152 | 코팅시설
106 | 용융·용광로 및 관련시설 | 153 | 크롬 및 그화합물 제조 및 배출시설
107 | 용융·용해시설 | 154 | 탄화수소 제조 및 배출시설
108 | 원피저장시설 | 155 | 탄화시설
109 | 유기화합물 저장시설 | 156 | 탈사시설
110 | 유리제품 산처리시설 | 157 | 탈지시설
111 | 유·무기산 저장시설 | 158 | 탈청시설
112 | 윤전시설 | 159 | 탈판시설
113 | 음식물류 폐기물 처리시설 | 160 | 탈황시설
114 | 응축시설 | 161 | 파쇄시설
115 | 이황화탄소 제조 및 배출시설 | 162 | 파쇄·분쇄시설
116 | 인광석의 용융·용해시설 및 소성시설 | 163 | 폐가스 소각보일러
117 | 인산제조시설 | 164 | 폐가스 소각시설
118 | 인쇄·건조시설 | 165 | 폐수·폐기물 건조시설 및 정제시설
119 | 일반 고형연료제품 사용시설 | 166 | 폐수·폐기물 소각시설
120 | 일반보일러 | 167 | 폐수·폐기물 증발시설 및 농축시설
121 | 입자상물질 계량시설 | 168 | 포름알데히드 제조 및 배출시설
122 | 자숙시설 | 169 | 포장시설
123 | 저장시설 | 170 | 표면경화시설
124 | 전기아크로(유도로) | 171 | 표백시설
125 | 전로 | 172 | 형석의 용융·용해시설 및 소성시설
126 | 전해로 | 173 | 혼합시설
127 | 전해·전리시설 | 174 | 화력발전시설
128 | 절단시설 | 175 | 화성처리시설
129 | 접착시설 | 176 | 화장시설
130 | 접착제 혼합시설 | 177 | 화학물질 저장탱크 세척시설
131 | 정련로 | 178 | 환형로
132 | 정련시설 | 179 | 황 회수시설
133 | 정제시설 | 180 | 황산제조시설
134 | 정제·충전·충진시설 | 181 | 황화수소 제조 및 배출시설
135 | 제분시설 | 182 | 회수시설
136 | 제선로 | 183 | 훈증시설
137 | 제재시설 | 184 | 흡수시설
138 | 제진시설 | 185 | 반도체 및 기타전자부품 제조시설
139 | 주물사 재생시설 | 186 | 고무제품의 연소시설
코드2 | 배출시설2 | 코드2 | 배출시설2
187 | 그라비아 인쇄시설 | 215 | 의약품의 연소시설
188 | 금속 표면처리시설 | 216 | 인출시설
189 | 금속의 용융ㆍ용해 또는 열처리시설 | 217 | 재생용 원료가공시설
190 | 기초무기화합물의 연소시설 | 218 | 주물사 사용 및 처리시설
191 | 기타 비금속광물제품 제조시설 | 219 | 중질유 분해시설의 일산화탄소 소각시설
192 | 도자기ㆍ요업제품 제조시설 | 220 | 착색제 연소시설
193 | 멸균시설 | 221 | 침지도장시설
194 | 무기안료ㆍ염료ㆍ유연제 연소시설 | 222 | 카본블랙 제조시설
195 | 분무시설 | 223 | 코크스로
196 | 분체시설 | 224 | 표면처리시설
197 | 사출시설 | 225 | 플라스틱제품의 연소시설
198 | 석유제품의 연소시설 | 226 | 화학섬유의 연소시설
199 | 석탄가스화 연료 제조시설 | 227 | 화학제품의 연소시설
200 | 석탄가스화 연료 제조시설의 각종 부산물 연소시설 | 228 | 황 회수장치의 부산물 연소시설
201 | 성형탄 제조시설 | 229 | 기초유기화합물 제조시설의 연소시설
202 | 소결광 후처리시설 | 230 | 부식시설
203 | 소둔로 | 231 | 불산처리시설
204 | 소려로 | 232 | 석면 및 암면제품 제조 가공시설
205 | 시멘트ㆍ석회ㆍ플라스터 및 그 제품 제조시설 | 233 | 석탄가스화시설
206 | 압연시설 | 234 | 슬래그 시멘트 열풍 건조시설
207 | 압출시설 | 235 | 연속식 탱크로
208 | 여과시설 | 236 | 염산 회수시설
209 | 염화수소 회수시설 | 237 | 예열시설
210 | 용선출탕시설 | 238 | 용선 예비처리시설
211 | 용융ㆍ용해로 | 239 | 전기로
212 | 원료 장입 | 240 | 중질유 분해시설의 일산화탄소 소각보일러
213 | 원료처리시설 | 241 | 표면가공 및 처리시설
214 | 유리 및 유리제품 제조시설 |  | 
코드 | 배출시설 | 코드 | 배출시설
001 | 가스 또는 경질유만 사용하는 보일러 | 047 | 바이오가스 제조시설
002 | 가스화시설 | 048 | 바이오매스 연료제품 및 목재펠릿 사용시설
003 | 가열로 | 049 | 바이오매스 연료제품 및 목재펠릿 제조시설
004 | 가열시설 | 050 | 반사로
005 | 가황시설 | 051 | 반응시설
006 | 개질시설 | 052 | 발전용 내연기관
007 | 건류시설 | 053 | 발전용 매립·바이오가스사용시설
008 | 건조로 | 054 | 발전용 석탄가스화연료 사용시설
009 | 건조시설 | 055 | 발효시설
010 | 건조·가열시설 | 056 | 방사시설
011 | 경화·압착시설 | 057 | 방사·집면시설
012 | 계량시설 | 058 | 배소로
013 | 고체입자상물질 계량시설 | 059 | 분리시설
014 | 고체입자상물질 및 유·무기산저장시설 | 060 | 분리정제시설
015 | 고체입자상물질 저장시설 | 061 | 분쇄시설
016 | 고체입자상물질 포장시설 | 062 | 불소화합물 제조 및 배출시설
017 | 고형연료제품 제조시설 및 바이오 고형연료제품 제조시설 | 063 | 브롬 및 그화합물 제조 및 배출시설
018 | 과인산암모늄 제조시설 | 064 | 비소 및 그화합물 제조 및 배출시설
019 | 구리 및 그화합물 제조 및 배출시설 | 065 | 산업용 보일러
020 | 권련시설 | 066 | 산처리시설
021 | 권축시설 | 067 | 산화·환원시설
022 | 권취시설 | 068 | 산·알카리처리시설
023 | 권취·포장시설 | 069 | 석면 및 암면제품 제조시설
024 | 균질로 | 070 | 석유코크스 제조시설 및 저장시설
025 | 금속 또는 가구의 표면처리용 건조시설 | 071 | 석탄코크스 제조시설
026 | 금속의 표면처리용 건조시설 | 072 | 석회로시설
027 | 기모(식모, 전모)시설 | 073 | 석회적시설
028 | 기타 | 074 | 선별(혼타)시설
029 | 기타로 | 075 | 선별시설
030 | 납 및 그화합물 제조 및 배출시설 | 076 | 성형시설
031 | 납땜시설 | 077 | 소결로 및 관련시설
032 | 냉각시설 | 078 | 소련시설
033 | 농축시설 | 079 | 소성시설
034 | 니켈 및 그화합물 제조 및 배출시설 | 080 | 수은 및 그화합물 제조 및 배출시설
035 | 다림질(텐트)시설 | 081 | 숙성시설
036 | 담금질시설 | 082 | 순환식 조화시설
037 | 도가니로 | 083 | 숯 및 목초액을 제조하는 전통식 숯가마
038 | 도금시설 | 084 | 습점시설
039 | 도장시설 | 085 | 시안화수소 및 시안화물 제조 및 배출시설
040 | 도정시설 | 086 | 식각시설
041 | 도포시설 | 087 | 아스콘(아스팔트포함)제조시설
042 | 린번엔진 발전시설 | 088 | 아연 및 그화합물 제조 및 배출시설
043 | 모소시설 | 089 | 암모니아 제조 및 배출시설
044 | 목재가공 연마시설 | 090 | 압착시설
045 | 바이오 고형연료제품 사용시설 | 091 | 압축·성형시설
046 | 바이오가스 사용시설 | 092 | 업무용 보일러
배출시설 소분류
6-2

## Slide 69
Home > 사업장 정보 > 해당사업장 선택 > 방지시설 메뉴 선택
사업장 기본정보
형식 선택
▼
고정 화격자방식 소각로
고정상방식 소각로
기타
로타리킬른 소각로
분무연소방식 소각로
유동층 소각로
이동 화격자 방식 소각로
회전상방식 소각로
기타
종류 선택
▼
고온소각시설
고온용융시설
시멘트소성로 및 용광로
열분해시설
일반소각시설
물질 선택
▼
생활폐기물
일반사업장 폐기물
지정폐기물
폐가스
폐수
폐열 사용여부
▼
Y
N
공정 코드
▼
1차금속 제조공정 가구 및 기타제품 제조공정 가죽,가방 및 신발 제조공정 고무 및 플라스틱제품 제조공정 고형연료ㆍ기타 연료 제품 제조공정 기초무기화합물 제조공정 기초유기화합물 및 가스 제조공정 기타 기계 및 장비 제조공정 기타 운송장비 제조공정 기타 전기기계 및 전기변환장치 제조공정 목재 및 나무제품 제조공정 무기안료ㆍ염료ㆍ유연제 및 착색제 제조공정 봉제의복 및 모피제품 제조공정 비금속광물제품 제조공정 섬유제품 제조공정 음,식료품 제조공정 의료용 물질 및 의약품 제조공정 자동차 및 트레일러 제조공정 재생용 가공원료 제조공정 전자부품,영상,음향 및 통신장비 제조공정 조립금속제품 제조공정 컴퓨터 및 사무용 기기 제조공정 코크스,석유정제품 및 핵연료 제조공정 펄프,종이 및 종이제품 제조공정 폐수ㆍ폐기물 처리공정 합성고무, 플라스틱물질 및 플라스틱제품 제조공정 화학비료 및 질소화합물 제조공정 화학섬유 제조공정 화합물 및 화학제품 제조공정
Kcal/hr kg/hr kℓ/hr Km/hr kWh ㎡ ㎡/hr ㎥ ㎥/hr MWh 마력(HP) 천yard/hr 천톤/1회 천톤/hr 톤(천㎏) 톤/1회 톤/hr
공정 설계용량 단위
▼
㎘ 마력(HP) 천KW 천㎥ 톤
저장용량 단위
▼
㎘ 마력(HP) 천KW 천㎥ 톤
평균저장량 단위
▼
현재 화면은 배출시설관련 리스트 정보화면임.
15
16
17
18
20
23
26
27

## Slide 70
사업장 기본정보
(입력완료)
(입력완료)
(입력완료)
(입력중)
다음
이전단계로
취소
현재 화면은 정보등록 메뉴의 4~5종 사업장 배출시설 정보 등록하는 일반 화면임
배출시설 추가는 ‘사업장 정보’의 배출시설 선택과 방식 동일함 (테이블 최대5행 고정으로 표출되며 초과시 스크롤 활용)
배출구, 방지시설번호 리스트로 선택 후 시설 추가함
‘적용’버튼 클릭 시 해당 배출시설의 전체 정보가 4,5종 배출시설 작성화면에 표출이 됨
배출구 일련번호, 배출구명, 방지시설 일련번호, 방지시설 명, 배출시설 일련번호, 배출시설명은 적용버튼을 통해 불러온 정보인 고정 값으로 수정 불가
배출시설 구분은 ‘대분류’,’중분류’,’소분류’의 리스트 형태로 표출되며 3가지 구분 선택해야함
대분류가 연소시설일 경우 설계용량 숫자로 작성
단위 리스트 형태로 표출
설치년도 리스트로 표출
입력이 완료됐을 시 배출시설 등록버튼 클릭하여 등록하면 입력한 값이 저장됨(배출구 추가->배출구 등록 반복)
취소버튼 클릭 시 정보등록의 굴뚝측정 사업장 목록화면으로 전환됨
이전단계로 버튼 클릭 시 방지시설 정보 입력화면으로 전환되며, 기존의 입력했던 방지시설 정보는 저장이 되어진 형태임
전체 입력 후 다음 버튼 클릭 시 굴뚝측정 정보 입력 화면으로 전환됨
Home > 정보등록 > 사업장 정보 등록 > 배출구정보 등록 > 방지시설 정보 등록 >배출시설 정보등록
9
10
11
배출구 일련번호 |  | 배출구 명 | 
방지시설 번호 |  | 방지시설명 | 
배출시설 번호 |  | 배출시설명 | 
배출시설 구분 |  |  | 
연소시설 설계용량 |  | 설치년도 | 
대분류
▼
중분류
▼
소분류
▼
단위선택
▼
5
4
7
선택
▼
8
5-1
5-2
6
숫자만 입력 가능합니다.
사유:
배출시설 정보 등록 (4~5종)
배출시설 정보
자동 카운트 부여 필요, 적용 버튼 선택 시 입력한 정보가 입력화면에 적재적소에 배치되어야 함,
(입력대기)
(입력대기)
정보삭제 | 선택 | 배출구 일련번호 | 배출구명 | 방지시설 번호 | 방지시설 명 | 배출시설 일련번호 | 배출시설 번호 | 배출시설명
 |  | 1 | 굴뚝1 | 1 | 세정집진시설 | 1 | 1 | 
시설추가
배출구 번호
배출구 명
▼
1
방지시설 번호
▼
방지시설 명
적용
2
3
배출시설 등록
9
1
굴뚝1
1
세정집진시설
1
탈지시설

## Slide 71
사업장 기본정보
현재 화면은 배출시설관련 리스트 정보화면임.
대분류
▼
연소시설
소각시설
공정
저장시설
코드 | 배출시설 | 코드 | 배출시설
01 | 섬유제품 제조시설 | 22 | 보일러
02 | 가죽·모피가공시설 및 모피제품·신발 제조시설 | 23 | 고형연료·기타 연료 제품 제조·사용시설 및 관련시설
03 | 펄프·종이 및 종이제품 제조시설과 인쇄 및 각종 기록 매체 제조(복제)시설 | 24 | 화장로시설
04 | 코크스 제조시설 및 관련제품 저장시설 | 25 | 도장시설
05 | 석유 정제품 제조시설 및 관련제품 저장시설 | 26 | 입자성물질 및 가스상물질 발생시설
06 | 기초유기화합물 제조시설 및 가스 제조시설 | 27 | 기타시설
07 | 기초무기화합물 제조시설 | 28 | 단백질 및 배합사료 제조시설
08 | 무기안료·염료·유연제 제조시설 기타 착색제 제조시설 | 29 | 담배제품 제조·가공시설
09 | 화학비료 및 질소화합물 제조시설 | 30 | 당류제조시설
10 | 의료용 물질 및 의약품 제조시설 | 31 | 도정 및 제분시설
11 | 기타 화학제품 제조시설 및 탄화시설 | 32 | 설탕제조시설
12 | 화학섬유 제조시설 | 33 | 수산물처리·가공시설
13 | 고무 및 고무제품 제조시설 | 34 | 유지제조시설
14 | 합성고무·플라스틱물질 및 플라스틱제품 제조시설 | 35 | 육지동물고기 가공·저장시설
15 | 비금속광물제품 제조시설 | 36 | 음료품제조·가공시설
16 | 1차 금속 제조시설 | 37 | 제재 및 목재가공시설
17 | 금속가공제품·기계·기기·장비·운송장비·가구제조시설 | 38 | 조미료 및 식품첨가물
18 | 전자부품·컴퓨터·영상·음향·통신장비 및 전기장비 제조시설 | 39 | 커피 및 차제조시설
19 | 발전시설(수력,원자력 발전시설 제외) | 40 | 폐유정제시설
20 | 폐수·폐기물·폐가스소각시설(소각보일러 포함) | 41 | 기타
21 | 폐수·폐기물처리시설 |  | 
배출시설 대분류
배출시설 중분류
Kcal/hr kg/hr kℓ/hr Km/hr kWh ㎡ ㎡/hr ㎥ ㎥/hr MWh 마력(HP) 천yard/hr 천톤/1회 천톤/hr 톤(천㎏) 톤/1회 톤/hr
연소시설 설계용량 단위
▼
5
5-1
7
설치년도
▼
1970
1971
1973
….
2025
8

## Slide 72
Home > 사업장 정보 > 해당사업장 선택 > 방지시설 메뉴 선택
사업장 기본정보
현재 화면은 배출시설관련 리스트 정보화면임.
코드2 | 배출시설2 | 코드2 | 배출시설2
093 | 연마시설 | 140 | 주형장입 및 해체시설
094 | 연소시설 | 141 | 증류시설
095 | 열병합 발전시설 | 142 | 증자시설
096 | 열처리로 | 143 | 증착시설
097 | 열풍로 | 144 | 증해시설
098 | 염산제조시설 및 폐염산정제시설 | 145 | 질소화합물 및 질산 제조시설
099 | 염색시설 | 146 | 촉매재생시설
100 | 염소 및 그화합물 제조 및 배출시설 | 147 | 추출시설
101 | 염화비닐 제조 및 배출시설 | 148 | 침향시설
102 | 욕장업의 숯가마·찜질방 및 그 부대시설 | 149 | 카드뮴 및 그화합물 제조 및 배출시설
103 | 용광로 | 150 | 카본블랙 제조시설의 폐가스 재이용 시설
104 | 용선로 | 151 | 코어(core)제조시설 및 건조시설
105 | 용융시설 | 152 | 코팅시설
106 | 용융·용광로 및 관련시설 | 153 | 크롬 및 그화합물 제조 및 배출시설
107 | 용융·용해시설 | 154 | 탄화수소 제조 및 배출시설
108 | 원피저장시설 | 155 | 탄화시설
109 | 유기화합물 저장시설 | 156 | 탈사시설
110 | 유리제품 산처리시설 | 157 | 탈지시설
111 | 유·무기산 저장시설 | 158 | 탈청시설
112 | 윤전시설 | 159 | 탈판시설
113 | 음식물류 폐기물 처리시설 | 160 | 탈황시설
114 | 응축시설 | 161 | 파쇄시설
115 | 이황화탄소 제조 및 배출시설 | 162 | 파쇄·분쇄시설
116 | 인광석의 용융·용해시설 및 소성시설 | 163 | 폐가스 소각보일러
117 | 인산제조시설 | 164 | 폐가스 소각시설
118 | 인쇄·건조시설 | 165 | 폐수·폐기물 건조시설 및 정제시설
119 | 일반 고형연료제품 사용시설 | 166 | 폐수·폐기물 소각시설
120 | 일반보일러 | 167 | 폐수·폐기물 증발시설 및 농축시설
121 | 입자상물질 계량시설 | 168 | 포름알데히드 제조 및 배출시설
122 | 자숙시설 | 169 | 포장시설
123 | 저장시설 | 170 | 표면경화시설
124 | 전기아크로(유도로) | 171 | 표백시설
125 | 전로 | 172 | 형석의 용융·용해시설 및 소성시설
126 | 전해로 | 173 | 혼합시설
127 | 전해·전리시설 | 174 | 화력발전시설
128 | 절단시설 | 175 | 화성처리시설
129 | 접착시설 | 176 | 화장시설
130 | 접착제 혼합시설 | 177 | 화학물질 저장탱크 세척시설
131 | 정련로 | 178 | 환형로
132 | 정련시설 | 179 | 황 회수시설
133 | 정제시설 | 180 | 황산제조시설
134 | 정제·충전·충진시설 | 181 | 황화수소 제조 및 배출시설
135 | 제분시설 | 182 | 회수시설
136 | 제선로 | 183 | 훈증시설
137 | 제재시설 | 184 | 흡수시설
138 | 제진시설 | 185 | 반도체 및 기타전자부품 제조시설
139 | 주물사 재생시설 | 186 | 고무제품의 연소시설
코드2 | 배출시설2 | 코드2 | 배출시설2
187 | 그라비아 인쇄시설 | 215 | 의약품의 연소시설
188 | 금속 표면처리시설 | 216 | 인출시설
189 | 금속의 용융ㆍ용해 또는 열처리시설 | 217 | 재생용 원료가공시설
190 | 기초무기화합물의 연소시설 | 218 | 주물사 사용 및 처리시설
191 | 기타 비금속광물제품 제조시설 | 219 | 중질유 분해시설의 일산화탄소 소각시설
192 | 도자기ㆍ요업제품 제조시설 | 220 | 착색제 연소시설
193 | 멸균시설 | 221 | 침지도장시설
194 | 무기안료ㆍ염료ㆍ유연제 연소시설 | 222 | 카본블랙 제조시설
195 | 분무시설 | 223 | 코크스로
196 | 분체시설 | 224 | 표면처리시설
197 | 사출시설 | 225 | 플라스틱제품의 연소시설
198 | 석유제품의 연소시설 | 226 | 화학섬유의 연소시설
199 | 석탄가스화 연료 제조시설 | 227 | 화학제품의 연소시설
200 | 석탄가스화 연료 제조시설의 각종 부산물 연소시설 | 228 | 황 회수장치의 부산물 연소시설
201 | 성형탄 제조시설 | 229 | 기초유기화합물 제조시설의 연소시설
202 | 소결광 후처리시설 | 230 | 부식시설
203 | 소둔로 | 231 | 불산처리시설
204 | 소려로 | 232 | 석면 및 암면제품 제조 가공시설
205 | 시멘트ㆍ석회ㆍ플라스터 및 그 제품 제조시설 | 233 | 석탄가스화시설
206 | 압연시설 | 234 | 슬래그 시멘트 열풍 건조시설
207 | 압출시설 | 235 | 연속식 탱크로
208 | 여과시설 | 236 | 염산 회수시설
209 | 염화수소 회수시설 | 237 | 예열시설
210 | 용선출탕시설 | 238 | 용선 예비처리시설
211 | 용융ㆍ용해로 | 239 | 전기로
212 | 원료 장입 | 240 | 중질유 분해시설의 일산화탄소 소각보일러
213 | 원료처리시설 | 241 | 표면가공 및 처리시설
214 | 유리 및 유리제품 제조시설 |  | 
코드 | 배출시설 | 코드 | 배출시설
001 | 가스 또는 경질유만 사용하는 보일러 | 047 | 바이오가스 제조시설
002 | 가스화시설 | 048 | 바이오매스 연료제품 및 목재펠릿 사용시설
003 | 가열로 | 049 | 바이오매스 연료제품 및 목재펠릿 제조시설
004 | 가열시설 | 050 | 반사로
005 | 가황시설 | 051 | 반응시설
006 | 개질시설 | 052 | 발전용 내연기관
007 | 건류시설 | 053 | 발전용 매립·바이오가스사용시설
008 | 건조로 | 054 | 발전용 석탄가스화연료 사용시설
009 | 건조시설 | 055 | 발효시설
010 | 건조·가열시설 | 056 | 방사시설
011 | 경화·압착시설 | 057 | 방사·집면시설
012 | 계량시설 | 058 | 배소로
013 | 고체입자상물질 계량시설 | 059 | 분리시설
014 | 고체입자상물질 및 유·무기산저장시설 | 060 | 분리정제시설
015 | 고체입자상물질 저장시설 | 061 | 분쇄시설
016 | 고체입자상물질 포장시설 | 062 | 불소화합물 제조 및 배출시설
017 | 고형연료제품 제조시설 및 바이오 고형연료제품 제조시설 | 063 | 브롬 및 그화합물 제조 및 배출시설
018 | 과인산암모늄 제조시설 | 064 | 비소 및 그화합물 제조 및 배출시설
019 | 구리 및 그화합물 제조 및 배출시설 | 065 | 산업용 보일러
020 | 권련시설 | 066 | 산처리시설
021 | 권축시설 | 067 | 산화·환원시설
022 | 권취시설 | 068 | 산·알카리처리시설
023 | 권취·포장시설 | 069 | 석면 및 암면제품 제조시설
024 | 균질로 | 070 | 석유코크스 제조시설 및 저장시설
025 | 금속 또는 가구의 표면처리용 건조시설 | 071 | 석탄코크스 제조시설
026 | 금속의 표면처리용 건조시설 | 072 | 석회로시설
027 | 기모(식모, 전모)시설 | 073 | 석회적시설
028 | 기타 | 074 | 선별(혼타)시설
029 | 기타로 | 075 | 선별시설
030 | 납 및 그화합물 제조 및 배출시설 | 076 | 성형시설
031 | 납땜시설 | 077 | 소결로 및 관련시설
032 | 냉각시설 | 078 | 소련시설
033 | 농축시설 | 079 | 소성시설
034 | 니켈 및 그화합물 제조 및 배출시설 | 080 | 수은 및 그화합물 제조 및 배출시설
035 | 다림질(텐트)시설 | 081 | 숙성시설
036 | 담금질시설 | 082 | 순환식 조화시설
037 | 도가니로 | 083 | 숯 및 목초액을 제조하는 전통식 숯가마
038 | 도금시설 | 084 | 습점시설
039 | 도장시설 | 085 | 시안화수소 및 시안화물 제조 및 배출시설
040 | 도정시설 | 086 | 식각시설
041 | 도포시설 | 087 | 아스콘(아스팔트포함)제조시설
042 | 린번엔진 발전시설 | 088 | 아연 및 그화합물 제조 및 배출시설
043 | 모소시설 | 089 | 암모니아 제조 및 배출시설
044 | 목재가공 연마시설 | 090 | 압착시설
045 | 바이오 고형연료제품 사용시설 | 091 | 압축·성형시설
046 | 바이오가스 사용시설 | 092 | 업무용 보일러
배출시설 소분류
5-2

## Slide 73
사업장 기본정보
(입력완료)
(입력완료)
(입력완료)
(입력완료)
(입력중)
굴뚝측정 정보 등록
1
Home > 정보등록 > 사업장 정보 등록 > 배출구정보 등록 > 방지시설 정보 등록 > 배출시설 정보 등록 > 굴뚝측정 정보 등록
1~3종, 4,5종에 따라 입력화면 구분 되어짐
입력중, 입력완료, 입력대기 3가지로 입력 현황
구분됨
현재 화면은 정보등록 메뉴의 1~5종 사업장 굴뚝측정정보 등록하는 일반 화면임
굴뚝측정은 선택입력사항으로 입력하지 않을시 다음 버튼 클릭하여 연료사용량으로 이동
앞서 입력한 사업장의 배출구 정보가 표출 되 어야 하며 입력대상 배출구 선택 (테이블 최대5행 고정으로 표출되며 초과시 스크롤 활용)
‘적용’버튼 클릭 시 해당 배출구의 굴뚝측정 정보가 배출구 작성화면에 표출이 됨
적용 버튼 클릭하면 측정정보 의 배출구 정보 불러와야 함
배출구 일련번호, 배출구명, 방지시설 일련번호, 방지시설 명, 배출시설 일련번호, 배출시설명은 조회버튼을 통해 불러온 정보인 고정 값으로 수정 불가
기상정보는 리스트 형태로 표출됨
해당 정보는 숫자로만 입력 가능함
해당 풍향 텍스트로 작성
측정일자 달력기능으로 선택
자가측정방법 리스트 형태로 표출
해당 정보는 숫자로만 입력 가능
오염물질 리스트 형태로 표출
농도 숫자로 작성
농도 단위 리스트형태로 표출
해당 값은 텍스트로 작성
취소버튼 클릭 시 정보등록의 굴뚝측정 사업장 목록화면으로 전환됨
이전단계로 버튼 클릭 시 배출시설 정보 입력화면으로 전환되며, 기존의 입력했던 배출시설 정보는 저장이 되어진 형태임
전체 입력 후 다음 버튼 클릭 시 연료사용량 정보 입력 화면으로 전환됨
사유:
배출구 일련번호 | 1 | 배출구명 | 배출구1 | 배출구유형 | 원형굴뚝 | 단면적 | 0.785
허가증상 배출구 번호 | 1 | 허가증상 배출구 명 | 2 | *4~5종의 경우 허가증상 배출구명 입력제외 |  |  | 
기상현황 |  |  |  |  |  |  | 
기상 |  | 기온 | ℃ |  | 습도 | % | 
기압 | mmhg | 풍향 | 풍 |  | 풍속 | m/sec | 
일자 및 배출가스 현황 |  |  |  |  |  |  | 
측정일자 |  | 자가측정방법 |  | 가스속도 | m/s | 가스온도 | ℃
수분햠량 | % | 실측산소농도 | ℃ | 표준산소농도 | ℃ | 배출가스유량 | Sm3/min
오염물질농도 |  |  |  |  |  |  | 
오염물질 |  | 농도 |  | 농도 단위 |  | 배출허용기준농도 | 
연료명 및 사용량(일) |  |  |  |  |  |  | 
원료명 및 사용량 (특정대기유해물질 배출원 포함) |  |  |  |  |  |  | 
선택
▼
선택
선택
선택
5
6
7
9
▼
8
10
▼
▼
11
12
13
14
배출구 선택 | 배출구 일련번호 | 배출구명칭
 | 1 | 굴뚝1
 | 2 | 굴뚝2
2
배출구 선택
4
배출구 정보
다음
이전단계로
취소
15
16
17
숫자만 입력 가능합니다.
사유:
(입력대기)
적용
3
굴뚝측정 등록

## Slide 74
Home > 사업장 정보 > 해당사업장명 선택 > 굴뚝측정 정보 탭 선택 > 수정
사업장 기본정보
*사업장 종별에 따라 1~3종, 4~5종 사업장의 입력방식이 다릅니다.
현재 화면은 굴뚝측정관련 리스트 정보화면임.
기상 선택
▼
구름
눈
맑음
비
선택
흐림
*사업장 종별에 따라 1~3종, 4~5종 사업장의 입력방식이 다릅니다.
측정방법
▼
TMS
TMS(공단)
측정대행
자가측정
농도 단위
▼
TMS
TMS(공단)
측정대행
자가측정
POLCODE | POLNAME
01 | 카드뮴화합물
02 | 시안화수소
03 | 납화합물
04 | 폴리염화비페닐
05 | 크롬화합물
06 | 비소화합물
07 | 수은화합물
08 | 프로필렌옥사이드
09 | 염소
10 | 불소화합물
11 | 석면
12 | 니켈 및 그 화합물
13 | 염화비닐
14 | 다이옥신
15 | 페놀화합물
16 | 베릴륨 및 그 화합물
17 | 벤젠
18 | 사염화탄소
19 | 이황화메틸
20 | 아닐린
21 | 클로로포름
22 | 포름알데히드
23 | 아세트알데히드
24 | 벤지딘
25 | 1-3부타디엔
26 | 먼지
27 | 일산화탄소
28 | 질소산화물
29 | 황산화물
30 | 탄화수소(THC)
31 | 브롬화합물
32 | 알루미늄 및 그 화합물
33 | 바나듐 및 그 화합물
34 | 망간화합물
35 | 철 및 그 화합물
36 | 아연화합물
37 | 셀렌 및 그 화합물
38 | 안티몬 및 그 화합물
39 | 주석 및 그 화합물
40 | 텔루륨 및 그 화합물
41 | 바륨 및 그 화합물
42 | 암모니아
43 | 황화수소
44 | 황화메틸
45 | 메르캅탄류
46 | 아민류
47 | 이황화탄소
48 | 인 및 그 화합물
49 | 붕소화합물
50 | 스틸렌
51 | 아크롤레인
52 | 구리화합물
53 | 기타 악취물질
54 | 염화수소
55 | 총탄화수소
56 | 비산먼지
57 | 기타
58 | 이산화탄소(CO2)
59 | 일산화이질소
60 | 메탄
61 | 에틸렌옥사이드
62 | 디클로로메탄
63 | 테트라클로로에틸렌
64 | 1,2-디클로로에탄
65 | 에틸벤젠
66 | 트리클로로에틸렌
67 | 아크릴로니트릴
68 | 히드라진
69 | 다환 방향족 탄화수소류
물질 선택
▼
5
9
11
13

## Slide 75
사업장 기본정보
(입력완료)
(입력완료)
(입력완료)
(입력완료)
(입력완료)
(입력중)
등록완료
이전단계로
취소
연료사용량 정보 등록
Home > 정보등록 > 사업장 정보 등록 > 배출구정보 등록 > 방지시설 정보 등록 > 배출시설 정보 등록 > 굴뚝측정 정보 등록 > 연료사용량 정보 등록
1~3종, 4,5종에 따라 입력화면 구분되어 짐
입력중, 입력완료, 입력대기 3가지로 입력 현황
구분됨
현재 화면은 정보등록 메뉴의 1~5종 사업장 굴뚝측정정보 등록하는 일반 화면임
앞서 입력한 사업장의 배출시설 정보가 표출 되 어야 하며 입력대상 배출시설 선택 (테이블 최대5행 고정으로 표출되며 초과시 스크롤 활용)
‘적용’버튼 클릭 시 해당 배출구의 굴뚝측정 정보가 배출구 작성화면에 표출이 됨
배출구 일련번호, 배출구명, 방지시설 번호, 방지시설 코드명, 배출시설 일련번호, 배출시설명, 일련번호는 조회버튼을 통해 불러온 정보의 고정 값으로 수정 불가
연료코드 리스트로 표출
연료코드 단위 선택
발열량 작성 후 리스트 단위 선택
해당 정보는 숫자로만 입력 가능
사용량 합계는 상단에서 입력한 값 자동 합산됨
전체 입력 후 등록완료 버튼 클릭 시 전체 정보 입력완료 되었습니다 라는 메시지 표출
배출구 일련번호 |  |  |  |  |  | 배출구 명 |  |  |  |  |  |  |  | 
방지시설 일련번호 |  |  |  |  |  | 방지시설명 |  |  |  |  |  |  |  | 
배출시설 일련번호 |  |  |  |  |  | 배출시설명 |  |  |  |  |  |  |  | 
일련번호 |  |  |  |  |  | 사용물질 |  |  |  |  |  |  |  | 
연료코드 |  |  |  |  |  | 발열량 |  |  |  |  |  |  |  | 
황함량 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사용량 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 |  | 6월 | 7월 | 8월 |  | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
사용량 합계 | * 사용량 합계는 자동 합산 됩니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
선택
▼
단위 선택
▼
단위 선택
▼
4
5
9
8
▼
6
7
10
배출시설 선택
연료사용량 정보
배출구 일련번호 | 배출구명 | 방지시설 일련번호 | 방지시설 명 | 배출시설 일련번호 | 배출시설 명 | 연료사용량 일련번호 | 시설 선택
1 | 굴뚝1 | 1 | 세정식집진시설 | 1 | 탈지시설 | 1 | 
1
굴뚝1
1
세정집진시설
1
탈지시설
1
1
적용
3
굴뚝측정 등록
사업장 전체 정보 입력이 완료되었습니다.
사유:

## Slide 76
현재 화면은 연료사용량 관련 리스트 정보화면임.
사업장 기본정보
*사업장 종별에 따라 1~3종, 4~5종 사업장의 입력방식이 다릅니다.
연료코드 선택
▼
12 13 14 21 22 23 24 27 28 30 31 32 33 34 36 38 40 41 42 43 55
단위 선택
▼
㎘
천㎥
톤
발열량 단위 선택
▼
Kcal/kg
Kcal/ℓ
Kcal/㎥
5
6
7

## Slide 77
공지사항
자료실
9 / 9건 |  |  |  | 
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 관리
5 | 시스템 사용법 안내 | 관리자 | 2019.07.12 | 수정 삭제
4 | 사업장 신규등록 방법 공지 | 관리자 | 2019.07.11 | 수정 삭제
3 | 시스템 업그레이드 공지 | 관리자 | 2019.06.03 | 수정 삭제
2 | 시스템 점검 공지 | 관리자 | 2019.05.11 | 수정 삭제
1 | 시스템 사용관련 교육 일정 | 관리자 | 2019.05.01 | 수정 삭제
등록

## Slide 78
공지사항
자료실
[공지]
경기도 대기배출원조사 시스템 사용자 매뉴얼을 배포합니다.
첨부파일 확인 부탁드립니다.
첨부파일
목록
시스템 사용법 안내
작성자 | 관리자 | 작성일 | 2019-11-14
사용자 매뉴얼.hwp
다운로드

## Slide 79
공지사항
자료실
9 / 9건 |  |  |  | 
번호 | 제목 | 파일 | 등록일 | 관리
5 | 사용자 매뉴얼 | 사용자 매뉴얼.hwp | 2019.07.12 | 수정 삭제
4 | 2017 대기배출원 조사 보고서 | 2017 보고서.hwp | 2019.07.11 | 수정 삭제
3 | 2016 대기배출원 조사 보고서 | 2016 보고서.hwp | 2019.06.03 | 수정 삭제
2 | 2015 대기배출원 조사 보고서 | 2015 보고서.hwp | 2019.05.11 | 수정 삭제
1 | 2014 대기배출원 조사 보고서 | 2014 보고서.hwp | 2019.05.01 | 수정 삭제
등록

## Slide 80
■ 제목:
찾아보기
■ 파일:
취소
등록
공지사항
자료실

## Slide 81
관리자 로그인 > Home > 관리자
번호 | 이름 | 아이디 | 그룹 | 소속기관 | 생성일
100 | 홍길동 | Hongkd1990 | 시/군 | 안산시 | 2019-06-30
99 | 홍길동 | Hongkd1990 | 도 | 미세먼지대책과 | 2019-06-30
98 | 홍길동 | Hongkd1990 | 도 | 환경정책과 | 2019-06-30
97 | 홍길동 | Hongkd1990 | 시/군 | 평택시 | 2019-06-30
96 | 홍길동 | Hongkd1990 | 시/군 | 광명시 | 2019-06-30
95 | 홍길동 | Hongkd1990 | 도 | 경기도보건환경연구원 | 2019-06-30
94 | 홍길동 | Hongkd1990 | 시/군 | 의정부시 | 2019-06-30
93 | 홍길동 | Hongkd1990 | 시/군 | 안성시 | 2019-06-30
92 | 홍길동 | Hongkd1990 | 시/군 | 포천시 | 2019-06-30
91 | 홍길동 | Hongkd1990 | 도 | 광역환경관리사업소 | 2019-06-30
90 | 홍길동 | Hongkd1990 | 관리자 | 운영기관 | 2019-06-30
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>
이름 :
생성일:
회원등록
그룹 :
전체 
아이디 :
회원관리화면
1. 이름/아이디/그룹/생성일에 따른 검색
그룹 : 전체, 도, 시/군, 관리자
2. 회원가입이 완료되면 회원관리 목록리스트에 표시
목록을 선택하면 수정 화면으로 이동
3. 회원등록화면으로 이동
1
2
3
회원 관리
접속통계

## Slide 82
회원 관리
접속통계
관리자 로그인 > Home > 관리자
이름 * | 홍길동
아이디 * | abcd123
그룹 * | 시/군
소속기관 | 안산시
계정삭제
목록
회원관리화면
1. 회원관리
이름/아이디/그룹 표시
2. 계정삭제 및 완료시 목록으로 이동
1
2

## Slide 83
회원 관리
접속통계
관리자 로그인 > Home > 관리자
회원등록화면
1. 이름입력
2. 아이디입력 및 입력 중복확인
3. 비밀번호 입력 및 비밀번호 표시
4. 그룹선택
도, 시/군, 관리자
5. 소속기관은 텍스트로 입력
6. 등록완료시 목록으로 이동
이름 * | 
아이디 * | abcd123
비밀번호(영/특/숫자) * | 
그룹 * | 
소속기관 * | 
등록 완료
중복확인
Abc235^&8
목록
시/군 
1
2
3
4
5
6

## Slide 84
회원 관리
접속통계
관리자 로그인 > Home > 관리자
회원등록화면
1. 월별 검색
2. 해당 월의 일별 접속통계
번호 | 날짜 | 시/군 방문자 수 | 도 방문자 수 | 합계
30 | 2019-06-30 | 12 | 3 | 15
29 | 2019-06-29 | 23 | 14 | 37
28 | 2019-06-28 |  |  | 
27 | 2019-06-27 |  |  | 
26 | 2019-06-26 |  |  | 
25 | 2019-06-25 |  |  | 
24 | 2019-06-24 |  |  | 
23 | 2019-06-23 |  |  | 
22 | 2019-06-22 |  |  | 
21 | 2019-06-21 |  |  | 
20 | 2019-06-20 |  |  | 
 | 2019-06-19 |  |  | 
 | 2019-06-18 |  |  | 
 | 2019-06-17 |  |  | 
 | 2019-06-16 |  |  | 
2019 
6월 
1
2